## Slide 1
超高时间分辨、紧凑型MRPC
的研制
核探测与核电子学国家重点实验室
USTC TOF组
胡东栋

## Slide 2
报告提纲
一、研究背景
二、超高精度MRPC的设计
三、总结

## Slide 3
MRPC面临的问题
多气隙电阻板室(Multi-gap Resistive Plate Chamber) 是一种气体探测器，首先被ALICE实验合作组设计开发.
MRPC是一种很好的时间测量装置
时间分辨~60ps
阻抗匹配-信号反射问题
计数率能力：100-300 Hz/cm2
电子学定时问题
工作气体—环保、泄露污染
空间位置—探测器空间受限

## Slide 4
PXI机箱
水氧温度
配气模块
高压模块
超高精度MRPC系统设计
触发
子触发、子时钟模块
时钟
时间数字化模块
前端电子学
温度探头
DAQ
慢控系统
探测器与机械支撑
信息流
供电流
供气流
辐射防护、散热、分析软件

## Slide 5
超高精度MRPC的结构设计
四叠层MRPC
超高精度
 |  | Four-stack
Glass | Type | ultra-thin float
 | Size | 328 x 303 x 0.55 mm
Gaps | Size | 0.160 mm
 | Number | 4 x 6
Readout strips |  | (0.7 cm + 0.3 cm) x 32 ,double-end strip readout
Impedance |  | 49 Ω differential signal to NINO
Active area |  | 32.8 cm x 30.3 cm
Detector Weight |  | 7.5kg
Ultimate goal
Time resolution <30ps
Efficiency >95%
328
6
39.5
鱼线走线
固定针位置

## Slide 6
MRPC阻抗匹配与优化
输出端测试项目
PCB板设计
capacitance
MRPC阻抗匹配
探测器阻抗设计
信号读出端阻抗设计

## Slide 7
MRPC空间结构设计
空间设计要求：
气密性
流气方式
紧凑
重量
厚度4cm
重量5.7kg

## Slide 8
Gas system
单个气盒漏气量低于1ccm，气盒气密性良好
进气
出气
流量控制精度 0.1ccm

## Slide 9
电子学系统
NINO FEE
系统读出电子学
NINO FEE + FPGA TDC 路线
时间精度目标好于 10 ps
均匀性好于2.4%
FPGA TDC

## Slide 10
宇宙线测试平台
探测器信号到达TDC的时刻为, m子入射探测器的真实时间为。则
探测器的时间分辨为：s(-)

## Slide 11
宇宙线测试初步结果
53/=37.5 ps
原理样机时间精度、探测效率初步达到设计要求
~30 ps
效率>95%

## Slide 12
G4宇宙线模拟
宇宙线包:cry
模拟工具：geant4
物理过程： FTFP_BERT 2.0
探测器晃动：27ps

## Slide 13
Analysis strategy
望远镜系统
S1
S2
2、通过重建的径迹给出径迹穿过探测器的时刻 DUT（Detector Under Test）
探测器的时间分辨为：s(-)
Hit(time, space)
,
Counter1, counter4作为参考径迹探测器的起点
直线拟合参考探测器中的hit点
1、望远镜系统只作为触发
T=
=
=

## Slide 14
Up-going particles

## Slide 15
未来适用的实验
z
x
y
AC
T0
iTOF
TPC

## Slide 16
Summary
超高精度的MRPC完成了初版的设计
探测器时间分辨~30ps
效率>95%
紧凑型的设计结构达到了预期目标
阻抗匹配设计
读出板阻抗设计完成测试
探测器阻抗调整正在进行
气体流量扫描正在进行
探测器的刻度算法开发正在进行

## Slide 17
谢谢

## Slide 18
飞行时间鉴别