## Slide 1: STCF 上切伦科夫探测器研究进展
李平，刘倩，齐叶群，侯宝林，汪安琪，张志勇
代表STCF PID 实验组
中国科学院大学
全国先进气体探测器研讨会
2021/10/23

## Slide 2
Super Tau-Charm Facility
Symmetrical collision
double-ring, 600-800 m
Large Piwinski angle & Crab waist
Upgradable for polarized electron beam
能区有非常丰富的物理，作为新一代工作在的对撞机，STCF有更高的质心系能量和对撞亮度，有更加丰富的物理课题
Notes: 使用大交叉角增大峰值亮度；对撞两端引入crab六级铁；储存环采用双环对称结构，总长约600-800m，正负电子能量相等，并且只有一个对撞点

## Slide 3
STCF 探测器
Notes: 内径迹室（顶点重建以及测量径迹和动量），外径迹室（MDC，径迹和动量测量，鉴别低动量带电粒子），PID（桶部RICH，端盖DIRC），电磁量能器（纯CsI晶体），超导（1T）和缪探测器

## Slide 4
PID 系统要求
being up to 7 GeV calls for PID in a large momentum range (up to 2GeV/c)
PID
(and ) 3~4 separation up to
separation capacity for low momentum.
动量范围要求能对较宽动量范围以及高动量区域（0.8GeV/c~2GeV/c)的末态强子鉴别
高亮度要求快反应以及较好的耐辐照性能
为保证EMC的位置分辨和能量分辨，要求较少物质的量
空间上要求使用较小的空间占用
综合考虑，使用基于气体探测器的切伦科夫探测器作为PID系统的桶部区域

## Slide 5
Proximity focusing RICH with CsI-coated MPGD readout
Radiator: liquid , n，
Gas gap 10 cm, Sensor size 5mm*5mm
3σ π/K @ 2GeV
Material budget: ~15%
Thickness: ~ 100mm
Rate: <5kHz/cm2@R>20cm
Gain:~
IBF:~
Cum.Charge:<2uC/cm2@10year
Pad: 0.5×0.5cm2
Expected Res: <2.5 mrad
RICH 设计

## Slide 6
RICH 液体辐射体角分辨
假设发光点位于辐射体中心，带电粒子垂直入射。
 | 色散 | 发光点位置不确定 | 探测器空间分辨 | 多次散射 | 单光子 | 单次事例
解析计算 | 6.1mrad | 2.7mrad | 1.6mrad | 1.1mrad | 6.9mrad | 
解析计算 | 6.0mrad | 2.6mrad | 1.6mrad | 1.1mrad | 6.8mrad | 
MC 模拟 | 5.0mrad | 3.1mrad | 1.8mrad | 1.1mrad | 6.2mrad | 2.3mrad
 | 色散 | 发光点位置不确定 | 探测器空间分辨 | 多次散射 | 单光子 | 单次事例
 | 6.1mrad | 2.7mrad | 1.6mrad | 1.1mrad | 6.9mrad | 
 | 6.0mrad | 2.6mrad | 1.6mrad | 1.1mrad | 6.8mrad | 
 | 5.0mrad | 3.1mrad | 1.8mrad | 1.1mrad | 6.2mrad | 2.3mrad
由于最终只有可观测量，
因此将切伦科夫角用表示。
近似认为常数
角分辨由 给出
Notes: 这种结构下的角分辨；

## Slide 7
各个系统误差贡献
: 色散
: 发光点位置不确定性
: 探测器空间分辨
: 多次散射

## Slide 8
PID 算法: Likelihood Method
2GeV/c
Hard to find analytic equation Likelihood method.
The photon collected in each anode pads follows the Poisson distribution
Likelihood of h hypothesis:
separation:
3.32
separation
num of in anode pad
avg of in simulation
bkg level

## Slide 9
效率：
0.8GeV/c~2GeV/c
3.3 分辨
4.4 分辨
0.3GeV/c~0.5GeV/c
0°~40°入射
粒子鉴别效率>90%

## Slide 10
PID 算法：CNN
Using CNN to classify two hadrons:

## Slide 11
PID 效率(2分类)：
- PID efficiency ~ similar level of likelihood method.
- Highly accelerate the execution time to 1evt/2ms (1 2080Ti).

## Slide 12
RICH 石英辐射体测试@DESY
Track-AGET
0.4mm strip, 128*2
RICH-AGET
5mm pad, 32*32
Track-VMM
0.4mm strip, 128*2
T2
T3
T4
T5
T6
e-beam
Cherenkov
ionization
Anode
DESY
电子束流实验
Notes: 19年对石英做了验证，验证了RICH方案的可行性，验证了技术

## Slide 13
RICH 液体辐射体：
纯化系统，去除水氧
水氧吸收截面
液体罐
其他系统
F1
泵
F2
F3
F4
过滤，
去除水
过滤，
去除氧
过滤，
去除灰尘等杂质
开关阀门

## Slide 14
RICH 测试系统：
系统，检测辐射介质透光率
透过率测试结果
PMT
样品池
分光计
紫外光源

## Slide 15
RICH 辐射体容器：
辐射体容器
纯化系统
灌装结构&容器示意图，分别采用石英玻璃容器（固定10mm厚）和可调节高度容器。
石英玻璃容器
高度可调辐射体容器

## Slide 16
RICH 气体探测器
设计图及RICH气体探测器
横坐标为外加电压，纵坐标为增益
红线对应MM，蓝线对应MM+THGEM

## Slide 17
RICH 电子学
为了配合紧凑型RICH探测器的研究，完成了AGET紧凑型电子学的设计与测试工作，并进行了时间精度和不同输入电容噪声的性能测试。结果表明70 ns成形时间下输入电荷量大于25 fC的条件下时间精度小于1 ns；
AGET 前端电子学板
AGET电子学与RICH探测器联调
时间精度@70 ns成形时间
不同输入电容下噪声
不加探测器的噪声
加探测器的噪声

## Slide 18
BEPC 直线束实验现场&MC模拟：
tracker
RICH
阳极板击中图（不考虑Tracker）
Single Event
重建切伦科夫角（不考虑Tracker）
BEPC 直线束流E3线

## Slide 19
RICH 植物凝胶辐射体
多次调节各层厚度及折射率，逐渐使RICH 环聚焦。
N0= 1.3
N1= 1.303
N2= 1.305
N3= 1.307
N4= 1.308
 | NaCL 0.2% | NaCL 1% | NaCl 2%
电解质溶液（凝胶0%） | 1.3330_ | 1.3345_ | 1.33625
凝胶3‰ | x | 1.3345_ | 1.3365_
凝胶6‰ | 1.3335_ | 1.33525 | 1.33725
凝胶12‰ | 1.33425 | 1.3364_ | 1.3385_
阿贝折射仪
Gelrite®凝胶
植物凝胶折射率测量
x:该浓度下冷却后为粘稠液体，但无法定型成为凝胶
成分百分比指相对于溶剂（水）的质量百分比
Notes: 18,19的转换

## Slide 20
RICH 凝胶辐射体束流测试计划
n1
n2
n3
n4
d
L
20
BEPC 直线束流E2线
e＠
单层Gel，
四层Gel，
Notes: 整理本页报告

## Slide 21
总结
  STCF是工作在tau-charm能区的新一代对撞机
  STCF要求PID系统对2GeV/c 的的分辨>3
  开发了likelihood算法和CNN算法
  电子学的测试以及与探测器的联调
  使用石英辐射体验证了RICH的可行性
展望
  液体辐射体实验准备进行中
  植物凝胶辐射体性能测试准备进行中
总结&展望

## Slide 23
Backup

## Slide 24
Pi Likelihood

## Slide 25
K likelihood

## Slide 26
P likelihood

## Slide 27
Pi-K CNN
π
K

## Slide 28
K-p CNN
K
p

## Slide 29
Pi-p CNN
π
p

## Slide 30
CNN
2.00 GeV，50°
1.25 GeV，50°
1.10 GeV，0°
准确度欠佳的位置：

## Slide 31
三分类

## Slide 32
凝胶