## Slide 1: 一种高增益、极低离子反馈的多层微网探测器的研制
梁焜玉、张志永、齐斌斌
核探测与核电子学国家重点实验室
中国科学技术大学
2019年10月 东莞 散裂中子源科学中心
Notes: 大家好，我的报告主题是。。。（题目）

## Slide 2: 主要内容
研究背景
DMM(双层微网)的设计优化
TMM(三层微网)的研制
总结
Notes: 首先介绍一下主要内容。
简单介绍研究背景后，我会介绍已有的双层微网探测器的设计优化，以及新型的三层微网探测器的研制

## Slide 3: 背景——光子探测
高增益——单光子敏感
低离子反馈(IBF)——保护光阴极
  紫外光：
  可见光：双碱阴极
IBF: 0.03%
结构较复杂
A. Lyashenko et al. , NIM A 598(2009) 116-120
F-R-MHSP+GEM+MHSP
Notes: 我们的motivation主要有两个。一个是光子的探测，这提出了两个要求。一是高增益，要达到对单光子敏感；二是低离子反馈，以保护光阴极。具体来说，可见光用到的双碱阴极比紫外光用到的CsI会更容易受到阳离子的作用而老化，所以需要更低的离子反馈。
这里给出了两个同行的工作。
左图中，利用与我们结构不同的双层微网，IBF达到了约万分之六。右图中，用类似GEM的MHSP结构与GEM组合，IBF达到约万分之三，但是它的结构比较复杂

## Slide 4: 背景——高计数率TPC
低离子反馈(IBF)：减少回流离子对漂移区电场影响
  ALICE升级、CEPC
Notes: 第二个motivation是高计数率时间投影室。为了保持TPC漂移区电场的均匀性，需要低离子反馈来减少回流离子的影响
例如CEPC的设计，对离子反馈的要求是小于千分之一

## Slide 5: DMM——结构与制作
DMM: Double Micro-Mesh gaseous structure 双层微网气体结构
网结构比孔结构更有利于压低离子反馈
双层结构实现级联放大，若合理设置高压，可以提高增益、压低离子反馈
Drift Anode
PA mesh
SA mesh
Anode
~0.2mm
~0.1mm
~3-5mm
PA
SA
PA: PreAmplification 预放大区
SA: Secondary Amplification 次级放大区
灵敏
热压膜工艺
详见张志永的报告
Notes: 下面介绍DMM，也就是双层微网探测器。如图所示，两层微网与阳极构成了两级放大：预放大区和次级放大区。它的特点一是网结构比GEM那样的孔结构更有利于压低离子反馈，二是如果合理设置两个放大区的场强，可以提高增益、压低离子反馈

## Slide 6: 增益与能量分辨
图1. 总、PA、SA的增益
图2. 对能谱的三高斯拟合
总增益可达
能量分辨率可以保持在19% 左右
使用5.9keV的源
已发表结果
Zhiyong Zhang et al. , NIM A 889(2018) 78-82
Notes: 先简单说一下我们发表过的结果。用Fe55作为X射线源测试，Ar混合CO2作为工作气体，DMM的总增益可以达到7万，测得全能峰的能量分辨率约为19%

## Slide 7: 单光电子响应
图1. 单光电子放大分布
图2. 增益曲线（最高）
Ne (80%), CF4 (10%) and C2H6 (10%)
Notes: 还有单光电子的测试，使用紫外光源，单光子照射下最高增益约为3e6

## Slide 8: 离子反馈(IBF)测试
测试方法：IBF ratio = (-)/
Drift cathode (-HV)
Ianode：-1 to -3 nA Idirft: 1 pA （55Fe源，低计数率）
-10 to -300 nA 10-100 pA （X光机，高计数率）
使用Keithley (6482)皮安表，量程在±20nA时，精度为~10fA
Pre-mesh (-HV)
Sec-mesh (-HV)
Drift cathode (0V)
Pre-mesh (+HV)
Sec-mesh (+HV)
Anode (+HV)
Anode (0V)
图2. 测量
图1. 测量
使用8.0keV(Cu)的光机
：漂移极电流
：原初电离电流
：阳极电流
Notes: 下面是我们工作里重点关注的离子反馈。
先介绍一下测试方法。离子反馈用皮安表得到的电流来测定。用X光机作为源，先将漂移级接地，在工作状态下用皮安表测量得到漂移级电流Idrift，再去掉下层丝网与阳极的高压，测得原初电离在漂移级产生的原初电流。最后，改为将阳极接地，测得阳极的工作电流。
将漂移极电流减去原初电离电流，再除以阳极电流，就得到离子反馈率

## Slide 9: 离子反馈——优化前
增益
IBF
不同PA下的IBF
Notes: 这是我们在优化前得到的数据。最好的结果是，增益约三万时，IBF约万分之五
不过这个结果引发了一些质疑，所以在进行优化前，我们先对测试方法进行了验证

## Slide 10: 测试方法验证
Single GEM
离子反馈率较低，导致测试条件下漂移区中的离子浓度较低，
不足以对IBF的测试结果产生明显影响
排除空间电荷效应的影响
图1. 漂移区离子浓度对离子反馈的影响
图2. 我们的验证结果
M Ball et al 2014 JINST 9 C04025
实际测试条件
Notes: 首先是排除空间电荷效应的影响。有一种质疑是，在我们的测试中，漂移区里回流的阳离子浓度过高，产生的空间电荷效应导致测到了很低的离子反馈。左边作为对比的工作体现了这个效应。为了验证，我们增大X光机的强度测试，得到右边的结果。可见，IBF没有明显变化。事实上，左右对比可以发现，我们的测试中，由于离子反馈率低很多，漂移区中的离子浓度也很低，不足以对IBF的测试结果产生明显影响

## Slide 11: 测试方法验证
测试中同时用多道能谱与皮安表电流(Ia/Iprimary)来测量增益 两者一致
图二表明在测试范围内，增益不随源强变化
图1. 能谱增益与电流增益的线性
图2. X光机源强与阳极电流的线性
增益测量
Notes: 还有增益的测量。我们会同时用到能谱给出的增益与电流给出的增益。这两种增益是在相同的探测器状态但不同源强下测到的，为了验证测量正确，图一对比了能谱增益与电流增益，它们是一致的；图二是阳极电流随X光机源强的变化。它的线性说明增益不随源强变化

## Slide 12: 离子反馈(IBF)优化
上下丝网夹角
图1. 不同丝网夹角下IBF
模拟给出，离子反馈受上下层丝网角度、丝网目数、气隙大小影响
上下丝网交叉,IBF更低
Notes: 然后我们对DMM进行离子反馈优化。
模拟给出，。。。
首先考虑上下丝网夹角。像左边那样，上下夹角为0的话，对齐结果不稳定，上下的孔可能对齐，也可能完全不对齐 。右图是，夹角45°与0°的对比。可以看到，上下丝网交叉,IBF更低

## Slide 13: 离子反馈(IBF)优化
丝网目数(LPI)
预放大(PA)气隙宽度
丝网目数高,IBF更低
PA气隙宽，IBF更低
PA电压低,IBF更低
Notes: 第二是丝网目数，左图是500目丝网与640目丝网的对比，结果是，丝网目数高,IBF更低
第三是预放大气隙宽度，右图是160微米与240微米气隙的对比，结果是，PA气隙宽，IBF更低
另外，可以看出，PA电压低,IBF更低

## Slide 14: 离子反馈(IBF)优化
总结
IBF最低为
丝网交叉
降低预放大(PA)电压
增大预放大(PA)气隙
提高丝网目数
Notes: 综合起来，压低离子反馈的方法有、、、、四种。达到的IBF最低约万分之三

## Slide 15: 长时间稳定性
DMM：240μm-45°-LPI 640 增益~5000 光机
时长~24h
PA 650V
PA 550V
50nA
0nA
累计计数
2012 JINST 7 C06009
图1. 长时间阳极电流
图2. MMGEM打火率
Notes: 另外我们验证了长时间的稳定性。用X光机照射，在增益5000的状态下连续工作约24小时，累计计数约，左边给出的结果显示，只有少数的小打火，所以我们估计打火概率要小于。作为对比，右边给出的MMGEM探测器打火率的模拟结果。在五千的增益下，我们的打火率是比它低的
另外我们验证了长时间的稳定性。用X光机照射，在增益5000的状态下连续工作约24小时，累计计数约〖3×10〗^9，左边给出的结果显示，只有少数的小打火，所以我们估计打火概率要小于〖10〗^(−9)。作为对比，右边给出的MMGEM探测器打火率的模拟结果。在五千的增益下，我们的打火率是比它低的

## Slide 16: TMM研制
TMM: Triple Micro-Mesh gaseous structure
结构与制作过程与DMM类似
~0.24mm
~0.24mm
~0.12mm
~3-5mm
三层丝网进一步发扬了多层丝网的优点，
并且为各气隙工作电压的设置带来了更多的可能性
进一步提高增益，压低IBF
可见光气体光电倍增管
Notes: 为了进一步提高增益，压低IBF，我们研制了三层micromegas探测器。目标是用于可见光气体光电倍增管
它比DMM多了一个放大级。
三层丝网不仅进一步发扬了多层丝网的优点，并且为各气隙工作电压的设置带来了更多的可能性，可以设置不同的工作模式。
例如，中间级不雪崩，让大部分雪崩在最下级发生，可以降低离子反馈

## Slide 17: 增益与能量分辨
增益最高为
能量分辨率可稳定在~21%
图1. 三级放大(SA)固定在240V时的增益
图2. 典型的能谱
Notes: 与DMM一样，我们首先测试了增益与能量分辨。
增益最高约。。
能量分辨率约。。

## Slide 18: 离子反馈(IBF)
IBF 进一步压低到
IBF主要由PA、SA贡献
IBF曲线
Notes: 然后我们测量了离子反馈。在左图的条件下，中间级几乎不雪崩，这样，IBF 进一步压低到
另外，实验中的观察证实了IBF主要由PA、SA贡献
然后我们测量了离子反馈。在左图的条件下，中间级几乎不雪崩，这样，IBF 进一步压低到〖5×10〗^(−5) 以下
另外，实验中的观察证实了IBF主要由PA、SA贡献

## Slide 19: 总增益vs. SA电压曲线
电子雪崩在时发生
SA电场相对较弱时，电子透过率增加
  有望进一步压低IBF
  但会降低计数率性能
固定PA、TA的增益不变
PA=650V TA=530V
Notes:   另外，还有一个有意思的结果。这是总增益关于中间级放大区电场的变化曲线。我们对它的理解是，右边的拐点证明电子雪崩在时发生，右边的拐点表明SA电场相对较弱时，电子透过率增加，有可能利用这一点进一步压低IBF，但会降低计数率性能
  另外，还有一个有意思的结果。这是总增益关于中间级放大区电场的变化曲线。我们对它的理解是，右边的拐点证明电子雪崩在𝐸~10𝑘𝑉/𝑐𝑚时发生，右边的拐点表明SA电场相对较弱时，电子透过率增加，有可能利用这一点进一步压低IBF，但会降低计数率性能

## Slide 20: 总结
DMM的设计优化：
验证了测量方法
增益：5.9keV的X光下，单光子下
离子反馈率：
TMM的研制
离子反馈率：
有望通过调节高压设置进一步降低IBF
可能应用于气体可见光光子探测、高计数率TPC
Notes: 总结一下，首先我们对DMM进行了优化，使IBF达到。然后我们研制了TMM，可以实现的IBF，并有望进一步降低。
这样的IBF，可能应用于气体可见光光子探测、高计数率TPC
总结一下，首先我们对DMM进行了优化，使IBF达到〖~3×10〗^(−4)。然后我们研制了TMM，可以实现〖<5×10〗^(−5)的IBF，并有望进一步降低。
这样的IBF，可能应用于气体可见光光子探测、高计数率TPC

## Slide 21: 谢谢!

## Slide 22: Pre-amplification (PA)
Operating as a typical Micromegas detector individually for PA and SA regions.
Energy spectrum of 55Fe x-rays
Mesh type: 590LPI, 23um thickness, 13um wire diameter
Transparency versus Eratio
Gain VS avalanche voltages
~240um
3mm
Drift (-HV)
Anode (0V)
Avalanche (-HV)
Up to 4ᵡ104

## Slide 23: Sec-amplification (SA)
Full energy peak due to the lateral angle photoelectrons and Auger electrons
The transparency should be similar to PA’s, since their have the same mesh type.
Avalanche (-HV)
Drift (-HV )
Anode (0V)
~240um
~120um
Gain VS avalanche voltages
above to 2ᵡ104

## Slide 24: Electron transparency from PA to SA
Simply estimate by: Total gain = PA gain*Trans*SA gain
15% at 1:1 ratio

## Slide 25
ρ×d=(I_drift ×d)/(A×v_ion)
let d=0.3cm,A=1cm,v_ion=100cm/s
使用8.0keV(Cu)的光机
Space charge effect