## Slide 1: 第九届全国先进气体探测器研讨会 总结 班勇，北京大学 2019/10/18， 散裂中子源，东莞

## Slide 2
 | 参加人数 | 参加单位 | 报告数
第一届（中国科大） | ～40 | 6 | 15
第二届（高能所） | ～100 | 10 | 24
第三届（清华大学） | ～80 | 8 | 26
第四届（山东大学） | ～65 | 10 | 26
第五届（兰州大学） | ～90 | 11 | 35
第六届（国科大） | ～90 | 18 | 34
第七届（广西大学） | ～150 | 19 | 2+35
第八届（南华大学） | ～160 | 21 | 2+34
第九届（散裂中子源） | ～170 | 26 | 3+38
历届会议参加人数和单位

## Slide 3
会议报告涵盖领域：
探测器新材料、新结构研发
探测器制作和性能研究
探测器机制和性能模拟研究
芯片、电子学研发
项目建设和探测器应用

## Slide 4
探测器新材料、新结构研发
镀铜类金刚石碳基薄膜阻性电极基材的研发（尚伦霖,兰州化物所）
DLC阻性电极在探测器制作和应用中存在的问题:
计数率、制作工艺、信号高压接地问题等等
解决：镀铜DLC阻性电极
制作中还有一些问题：
DLC面电阻率的调控、各过渡层的厚度、DLC及Cr黏着性、腐蚀液渗透…
→ 改进制作工艺

## Slide 5
探测器新材料、新结构研发
镀铜DLC阻性电极基材应用:
Fabio Sauli, CERN, GDD
Eraldo Oliveri, CERN, GDD
发挥了材料学科和粒子物理学科交叉优势，开发新型的阻性电极，并在对应的MPGD中初步得到应用
探索MPGD新结构，提升传统MPGD性能，推动MPGD发展

## Slide 6
探测器新材料、新结构研发
Bulk Micromegas的研制 （李沛玉, 原子能院）
  光蚀刻一体化技术制作探测器，更好的增益均匀性与能量分辨率
中等面积Bulk MicroMegas批量制作成品率100%。
国内首次研制双层丝网Bulk MicroMegas，成品率30%。
Bulk Micromegas的应用：
基于Bulk MicroMegas的TEPC
用于PandaXIII实验探测器测试平台调试
Bulk MicroMegas 用于CEPC TPC研发
用于裂变截面测量的TPC，
用于辐射场中子束空间分布测量…

## Slide 7
探测器新材料、新结构研发
阻性井型探测器研究（吕游，中科大）
单阻性层：在DLC表面用光刻制备电路以实现快速接地
双阻性层：使用标准PCB工艺
使用DLC+Cu复合阻性基材
双阻性层
Copper
Grounding line
单阻性层
DLC

## Slide 8
探测器新材料、新结构研发
高时间分辨四层阻性微井型探测器(FTM) 高时间分辨阻性厚井型探测器：RWELL-FTM
应用：ATLAS muon 谱仪升级
基于DLC复合阻性基材提出2种阻性微井型探测器技术方案，降低了死区，简化了制备工艺
制备了高计数率阻性微井型探测器原型样机，对于X射线均有响应，正在优化
制备了多层FTM探测器原型样机，首次看到了X射线能谱，并对宇宙线有良好响应

## Slide 9
探测器新材料、新结构研发
热压膜Micromegas探测器研发（张志永，中科大）
PICOSEC Micromegas探测器研发（王旭，中科大）
应用：
散裂中子源中子束流监测，
TPC–CEPC&STCF 粒子鉴别RICH
缪子成像…
单阳极
多阳极
下一步
基于DLC的光阴极研究
  掺硼光阴极
  基于PLD的样品性能比磁控溅射的样品提升15%左右
  老化实验验证DLC光阴极具有很好的耐用性
大面积PICOSEC MM探测器研究：流气式、密闭式，大面积光阴极，气隙均匀性，真空封装等

## Slide 10
探测器新材料、新结构研发
DLC厚型气体电子倍增器研究（宋国峰，中科大）
首次研发DLC电极的RTGEM(阻性厚GEM) ，制作大面积RTGEM (20cm X 100cm) → 增益均匀性很好
首次研发DLC电极、采用RTGEM的RWELL → 高增益、高计数率.
高增益、极低离子反馈的多层微网探测器的研制（梁焜玉，散裂中子源）
→ 可应用于气体可见光光子探测、高计数率TPC

## Slide 11
芯片、电子学研发
基于高集成度低噪声ASIC的MPGD通用读出电子学研发（封常青，中科大）
研制完成的AGET-FEC模块
应用：
中国科大：阻性Micromegas、GEM测试，MicroMegas宇宙线成像系统
高能所：阻性GEM测试
散裂中子源：白光中子束斑测量
HERD：CERN束流实验
中科院大学：基于THGEM的TPC
中科院近物所：GEM探测器读出
STCF DESY束流实验
立足于国内MPGD需求，提出适合中小规模应用的通用、可扩展读出电子学系统
架构基于AGET的通用电子学系统基本发展成熟
基于MicroROC的通用电子学系统已初步完成
ALPIDE
AGET
MM1
AGET
MM2
RICH
VMM1
VMM2
束流

## Slide 12
芯片、电子学研发
电子学：
基于VMM、FELIX的MPGD电子学系统研发（张智磊，沈仲弢，中科大）
STCF RICH探测器读出电子学系统研发（侯宝临，中科大）
CMS端盖缪子GEM前端电子学板的研发（王珂，北京大学）
芯片：
TPC读出ASIC研发（刘丰，刘伟，清华大学）
面向地面宇宙射线探测的超低功耗多通道读出电路芯片研发（陈思杰，西北工业大学）

## Slide 13
项目建设和探测器应用
CEPC-TPC模拟与研发（祁辉荣，高能所）
Prototype with laser calibration for CEPC :
designed with laser (Developed in IHEP and Tsinghua) Test with the TPC module and prototype in 1.0T magnetic field
Low power consumption ASIC chip:
FEE electronics and DAQ collaborated with Tsinghua University
Less than 5mV per channel

## Slide 14
项目建设和探测器应用
涂硼GEM中子探测器研发（周晓娟，散裂中子源）
陶瓷GEM测试
镀硼陶瓷GEM
陶瓷GEM成功应用于大科学工程并实现了工业化生产
成功研制了一套有效面积为200mm*200mm的探测器原理样机，经束流测试性能指标均达到了设计指标要求，为工程应用奠定了基础。

## Slide 15
项目建设和探测器应用
粒子物理（RICH）: STCF/BESIII:
基于THGEM+MicroMegas的切伦科夫探测研究（刘倩，陈石，吴梦之，中国科学院大学）
基于MPGD的紧凑型RICH探测器研究（丰建鑫，中科大）
核物理、核技术：
低温高密核物质测量谱仪(CEE) 上TPC研发（段利敏，近物所）
活性靶厚GEM TPC研制（鲁辰桂，近物所）
低气压裂变TPC研发（张毅，兰州大学）
用于高精度裂变截面测量的TPC研发（郑普，工程物理研究院）
空间、地下实验：HERD/ PandaX-III :
基于THGEM的穿越辐射探测器（刘熙文，广西大学）
用Bulk MicroMegas搭建PandaX-III测试系统（陈雷，原子能院）

## Slide 16
总结
MPGD近一年来在新材料、新结构研究中取得很大进展，高能物理、材料科学等学科交叉交融取得很好的成果；在大科学项目及各种学科的应用越来越广泛
新材料、新结构已经得到应用，但制作工艺、性能机制等还有很多待解决的问题，需要交叉学科进一步合作，得到新想法，尝试新技术
探测器读出电子学取得重要进展，国产系统得到广泛应用，为突破MPGD探测器研发的瓶颈走出重要一步。期待国产芯片能早日得到应用
谢谢！