## Slide 1: 基于Triple GEM结构快中子解谱的 转化结构模拟研究
报告人：陈国祥、王晓冬、李昱磊、魏鑫
2017年11月11日
第七届全国微结构气体探测器研讨会
A Study on Conversion Structure Simulation Based on Triple GEM Structure Fast Neutron Spectroscopy

## Slide 2
CONTENTS
1
2
3
研究背景及意义
RESEARCH BACKGROUND AND SIGNIFICANCE
响应函数模拟
RESPONSE FUNCTION SIMULATION
中子解谱计算及分析
CALCULATION AND ANALYSIS OF NEUTRON SPECTROSCOPY
4
总结与展望
SUMMARY AND FUTURE WORK

## Slide 3
研究背景及意义
RESEARCH BACKGROUND AND SIGNIFICANCE
01

## Slide 4
1
研究背景及意义
140um
50um
Triple GEM探测器
成 本 低 廉： Ar/CO2/CH4
高 增 益： 102-106
位 置 分 辨： 80 um
能 量 分 辨： 18%@55Fe
时 间 分 辩 : 4.5ns@Ar/CO2/CH4
计 数 率 高 : 107 mm-2 · s-1
灵敏区可调： 5 cm2-Several m2
GEM的优点：
选用Triple GEM的原因：
由于 Single GEM 的有效增益一般在 102-103之间，为了获得更好的信噪比，通常采取三层甚至更多层 GEM 膜级联的方式。

## Slide 5
Geant4模拟图
①整体结构图
②局部放大图

## Slide 6
单层聚乙烯最佳厚度模拟
单层聚乙烯薄膜厚度约为2mm，中子转化效率最大为0.37%
1
研究背景及意义
单元数达到400时，探测效率约为2.3%，比单层聚乙烯薄膜要高出近一个数量级
多层聚乙烯最佳厚度模拟

## Slide 7
入射
中子
①中子弹性散射过程
1
研究背景及意义
“对称”结构（厚→薄→厚）
③聚乙烯薄膜厚度递增结构（薄→厚）
②聚乙烯薄膜厚度递减结构（厚→薄）

## Slide 8
1
研究背景及意义
反冲质子能谱

## Slide 9
Gas
Al膜
聚乙烯
p
1
研究背景及意义
镀Al膜原理图
p

## Slide 10
1
研究背景及意义
研究意义
中子解谱能够在实验室中识别未知的快中子源
应用：
●核不扩散和国土安全
●核材料管制和问责制
●反恐方案
Triple GEM探测器相比于传统探测器具有显著优势

## Slide 11
响应函数模拟
RESPONSE FUNCTION SIMULATION
02

## Slide 12
2
响应函数模拟
~
1st
Stack
2nd
3rd
4th
5th
17th
“堆栈”式递减
①聚乙烯薄膜厚度递减结构（厚→薄）
“堆栈”
内部结构
示意图
转化单元
每个单元由厚度一定的聚乙烯薄膜和500um的气隙组成
共20个厚度均匀的转化单元

## Slide 13
2
响应函数模拟
无镀层
有镀层
部分响应函数计算：
低能放大处理后：

## Slide 14
“堆栈”式递增
2nd
1st
3rd
4th
5th
~
16th
17th
2
响应函数模拟
②聚乙烯薄膜厚度递增结构（薄→厚）
部分响应函数计算：
无镀层
有镀层

## Slide 15
2
响应函数模拟
③“对称”结构（厚→薄→厚）
9th
2nd
3rd
1st
15th
16th
17th
~
~
无镀层
有镀层
部分响应函数计算：

## Slide 16
中子解谱计算及分析
CALCULATION AND ANALYSIS OF NEUTRON SPECTROSCOPY
03

## Slide 17
反冲质子能谱与入射中子能谱间的关系可以用第一类（Fredholm）积分方程表示
3
中子解谱计算及分析

## Slide 18
Am-Be中子源
DD中子源
DT中子源
GRAVEL算法
模拟中子源及解谱算法
3
中子解谱计算及分析

## Slide 19
Am-Be中子源
整体趋势均符合良好
聚乙烯薄膜厚度递减且有镀层的结构解谱效果峰位齐全，解谱效果最佳
有镀层解谱效果明显优于无镀层解谱效果
递增结构
“对称”结构
递减结构
3
中子解谱计算及分析

## Slide 20
整体趋势均符合良好
存在一定的能量展宽，有镀层展宽大于无镀层
无镀层谱线上升均匀，有镀层则起伏较大
聚乙烯薄膜厚度递增结构且无镀层结构探测效率最高
递增结构
“对称”结构
递减结构
3
中子解谱计算及分析
DD中子源（2.45MeV）

## Slide 21
整体趋势均符合良好
存在一定的能量展宽
有镀层有效降低了能量点跳变现象
“对称”结构解谱效果最佳
14.0MeV
递增结构
递减结构
“对称”结构
3
中子解谱计算及分析
DT中子源（14MeV）

## Slide 22
总结与展望
SUMMARY AND FUTURE WORK
04

## Slide 23
多层聚乙烯金属镀层快中子转化结构有效提高了快中子的探测效率、反冲质子法解中子能谱的精度。
探索了基于GRAVEL算法在Triple GEM结构快中子测量方面的适用性，模拟结果表明：在中高能快中子解谱中有较好的结果，但对低于4MeV的中子解谱方面还需优化。后期将使用最小二乘法，极大似然法等算法对低能部分做进一步研究。
4
总结与展望
总结
SUMMARY
THANKS FOR YOUR ATTENTION！