## Slide 1: MicroMegas研究进展
核探测与核电子学国家重点实验室
中国科学技术大学
汪晓莲

## Slide 2: 提纲
MicroMegas基本结构与工作原理
MicroMegas制作方法与工艺
  读出电子学
  性能研究
    小室（50×50mm2）
    200×200mm² 标准室和阻性室
应用研究
  X射线成像
  用于低本底实验TPC读出系统的研究
  Saclay应用研究
小结与展望

## Slide 3
Y. Giomatnris, et al., Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 376(1996) 29-35.
Y. Giomatnris, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 419 (1998)239-250
Stainless steel
mesh
MicroMegas基本结构与工作原理
+
+ + +
+ + + + + +
-
- - -
- - - - - -
Mesh (-HV)
Anode
+ + + + +
- - - - -
Raw signal
Avalanche gap: ~100um
electrons
ions
小雪崩放大气隙
快信号
高时间分辨与位置分辨
Notes: 丝网电极与读出电极之间的气隙宽度为50到100微米，气隙中的电场强度可达到30kV/cm以上
在金属丝网的网孔附近，电场线受网孔几何形状的影响，呈现漏斗型，在其它地方都是大致均匀的，从漂移区穿过网孔的电场线几乎全部中止在读出电极上。

## Slide 4
由于阴极网上的网孔之间的距离很小，不同电子轨道的横向扩散被限制在一个很小的区域内,不仅具有好的时间分辨而且具有很好的位置分辨(<80μm)。
很高的有效增益使MicroMEGAS具有单电子探测能力。
MicroMegas性能
A. Delbart, R. de Oliveira, J. Derre, Y. Giomataris et.al Nucl.Instrum.Meth.A461:84-87,2001
J. Derre, Y. Giomataris, et.al
Nucl.Instrum.Meth.A459:523-531,2001
小的气隙和高场强使雪崩产生的正离子快速被阴极丝网收集，可以有效防止了空间电荷在漂移区的积累, 提高计数率能力。

## Slide 5: Bulk MicroMegas: 法国原子能科学院（Saclay）
MicroMegas探测器制作(Saclay)

## Slide 6
Bulk fabrication process
PCB
Photoresist 1
Photoresist 2
Mesh
UV
1) PCB
2) Photoresistive film lamination (50 à 150 microns )
3) Mesh lamination ( 19 microns, 500 LPI)
4) Photoresistive film lamination (50 à 150 microns )
5) UV insulation through masque
6) Development (chemical solution)
Masque
2 à 4 mm
50 à 100 m
Pillar:  200 à 400 m
Mini: 4 mm

## Slide 7: Bulk工艺和设备（Saclay）
覆盖干膜
丝网拉伸
紫外曝光
烘烤凝固
5th CMPGD Workshop 兰州
工艺流程

## Slide 8: MicroBulk工艺（Saclay，2011）

## Slide 9: MicroMegas 三种制作工艺 （Saclay ）
Style | Energyresolution 5.9 KeV x-rays (FWHM) | Avalanche gap (μm) | Mesh thickness | Tension of mesh (N/cm) | status
Bulk | 18% | 128 | Standard (40-50) | 10 | developed
Bulk with thin mesh | 16% | 128 | 25 | 10 | developed
Micro-bulk | 14% | 50 | 12.5 | --- | developed
Bulk with thin mesh | --- | 50 | 25 | 10 | Under R&D
Micro-bulk 工艺制作的MicroMegas非常薄，安装操作不是很方便。Saclay计划采用薄丝网 bulk with thin mesh 工艺取代 micro-bulk工艺；

## Slide 10
MicroMegas探测器制作(USTC)
丝网：350 目
不锈钢
丝间距/丝径
75/22 μm
TANG Haohui、GUO Junjun et.al, CPC ,2009,33(9)777-780

## Slide 11: MicroMegas 制作流程
Mesh stretching
Thermo-attaching
Assembling
Use hot platen
采用热熔胶膜（ thermo-bond film ）
  无需光刻腐蚀印制板工艺容易处理
  很容易在实验室尝试研制各种模型
  可以研制大面积
双面附有热熔胶的聚酯薄膜
厚度（50/100/150 ）μm
Guan Liang, TANG Haohui, et.al, CPC ,2011,35(2)163-168

## Slide 12
高压测试
热压接后
组装测试
性能测试
丝网拉伸
张力测试

## Slide 13
结构及热压接
这种方法可以在读出PCB的两面都形成雪崩气隙，即两个共用读出板的独立的室。
Compressed air
Stretched mesh
Hot plane
Spacers
Readout PCB

## Slide 14
阻性阳极研究(USTC)
采用Ge，室温下体电阻率：59.cm
镀锗的读出PCB ，镀层厚度：0.1-0.5μm, 面电阻率：~2MΩ/口
热熔胶膜的边框和支撑片摆放在读出PCB上
抑制打火
提高气体放大倍数
当采用较宽的读出条时可使信号横向扩散到几根条上，以得到好的位置分辨
尝试了不同电阻率的材料（1010 Ω·cm ~1013 Ω·cm）
高体电阻材料直接放在读出PCB上
高面电阻材料需加绝缘膜

## Slide 15
NSS 2010- Knoxville, Tennessee
4
 | Resistive Glass | Carbon powder loaded Polycarbonate Plastic | Common Glass
Volume Resistivity | 1010 Ω·cm | 1011 Ω·cm | 1013 Ω·cm
Thickness Available size | 0.7 mm 50 cm x 50 cm | 1.5 mm Large | 0.4 mm Large
阻性玻璃: 北京玻璃研究所，北京亚康特种玻璃公司
问题: 很脆，不宜加工大面积，价格昂贵
掺碳粉聚碳酸酯塑料板: 西湖塑料厂
问题: 电阻率不均匀
普通玻璃:
问题: 电阻率高，计数能力受限制
高阻材料

## Slide 16: Saclay材料研究
薄的丝网
  25μm 编织丝网
  Fe, Cu, Ni
为抑制打火阳极读出条上镀阻性材料

## Slide 17
读出电子学
» FEE（中科院近物所）
  SFE16 芯片 (基于TOT)
  16 通道
  放大-成行-甄别
  成形时间可调
» TDC card（中国科大）
  基于HPTDC 芯片
  128 通道
  6U PXI 插件
  100ps 精度

## Slide 18: MicroMegas 读出(Saclay )
0.05mm
3mm
Mmegas
柔性PCB引出信号
低本底
~132 channels for one 200mmХ200mm chamber
Mmegas二维读出PCB

## Slide 19: ASIC电子学芯片
AGET芯片(Saclay)研制
成熟工艺
多道集成
高分辨率
•350 nm CMOS芯片
•64道分时复用
•采样深度：
512开关电容阵列
•12 bit 数模转换
•电荷探测范围：
10 pC
•采样速率：
1MHz到100MHz

## Slide 20
配气系统
DAQ系统
NIM及高压，逻辑插件
移动扫描平台及X射线光管
测试系统
控制及高压
性能研究

## Slide 21: 性能研究 小室（USTC）
三维电场模拟
有效面积：45mm×45mm
漂移气隙：4.5mm
雪崩气隙：0.11mm
最佳能量分辨率 ~13.7% (55Fe 5.9KeV)
GUO Junjun, TANG Haohui, et.al, CPC ,2010,34(4)482-486
GUAN Liang, TANG Haohui, et.al, CPC ,2011,35(2)163-168

## Slide 22
阻性玻璃
掺碳粉聚碳酸酯
普通玻璃
FWHM 14.7%
FWHM 15.7%
FWHM 25.6%
性能研究
Fe55能谱测量
Ar/iC4H10 95:5
By GUAN Liang,
ZHAN Zhiyong

## Slide 23
Cosmic ray
SFE16
SFE16
SFE16
SFE16
HP
TDC
discriminator
trigger
Time
measurement
PC
Mm01
Mm02
Mm03
Mm04
scintillator
• 径迹测量
实验设置
测量值与拟合径迹的偏差
By ZHAN Zhiyong,
HUANG Tao
宇宙线径迹

## Slide 24
50×50mm²探测器“国” 字成像结果.
By ZHAN Zhiyong, WANG Limin
两维读出PCB的显微视图
X、Y 两维读出，0.5mm 间距
应用研究
X射线成像实验
不同条间距对空间分辨的影响研究

## Slide 25
工作气体: Ar+CO2(93:7)
Kα: 5.9keV; Kβ: 6.5keV;
标准室
阳极镀锗阻性室
16.7% FWHM
200×200mm² MicroMegas
采用热熔胶膜制作三个 200×200mm²室
两个标准室，一个阳极镀锗阻性室
⁵⁵Fe源5.9keV x射线测试能谱
By ZHAN Zhiyong, YANG Zedong, Wang Fei

## Slide 26
能量分辨率：16%
镀Ge阻性室放大倍数：5×10⁴
气体放大倍数与能量分辨率
By ZHAN Zhiyong, YANG Zedong, Wang Fei

## Slide 27
有效面积：20cm×20cm
⁵⁵Fe 源X、Y方向扫描
气体放大倍数均匀性主要由雪崩气隙是否均匀决定。采用热熔胶膜工艺，主要由热压机上下热压头平面的平行度、平整度和光洁度决定，与热压的时间和压力有关。
放大倍数均匀性
By ZHAN Zhiyong, YANG Zedong, Wang Fei

## Slide 28
Cu X-rays (8KeV)
source
150-5000μm
100-5000μm
计数能力
collimator
MicroMegas
镀锗平面接地
气体放大倍数随计数率变化
面电阻率不同，计数能力不同
By ZHAN Zhiyong, YANG Zedong, Wang Fei

## Slide 29
5.9keV X射线，强度150Hz
气体放大倍数： ~9300
长期稳定性
By ZHAN Zhiyong, YANG Zedong, Wang Fei

## Slide 30
Gas control panel
TPC
Vacuum pump
NIM crate
MicroMegas在纯氙气中性能研究（与上海交大合作）

## Slide 31
Am241 on backside
Drift electrode
Teflon spacer
Micromegas view from bottom
30mm
MicroMegas在纯氙气中的性能研究（Installation）

## Slide 32: MicroMegas在纯氙气中的性能研究（241Am  测试结果）
对Alpha的气体增益高于200，最好能量分辨 (FWHM) 好于 8%.
p=1atm
对于暗物质探测实验，Micromegas 适合作为电荷读出设备工作在高气压环境下。
不同气压下增益及能量分辨
Yuehuan Wei, Liang Guan, Zhiyong Zhang et al., 2013 IEEE TRANSACTIONS ON NUCLEAR SCIENCE, VOL. 60, NO. 4.

## Slide 33
探测器设置示意图及实物图
Gas mixture：Ne+CF4(95:5)
MicroMegas和THGEM混合结构

## Slide 34
不同丝网电压下的放大倍数和能量分辨率
20.6%(FWHM)
THGEM和Micromegas混合结构（55 Fe5.9KeV X-rays）
最高增益可达1.5*10^5 ，对应于micromegas雪崩气隙内 ~2.5*10^7 的电荷量！
在 Micromesh工作电压较低，THGEM电压较高时获得最好能量分辨，为 ~21%(FWHM)
Fe55能谱
信号不做任何放大可以达到10mV！

## Slide 35
无中微子双贝塔衰变实验中的应用
实验要求
高的能量分辨率
尽可能低的本底
足够大的吸收质量
好的信噪分辨本领
0νββ实验的重要性
中微子是 Majorana 费米子
  中微子是不是它本身的反粒子？
  宇宙时间和空间是否具有超对称？
轻子数不守恒
  宇宙中反物质到哪儿去了？
中微子绝对质量
Notes: The brief introduction to neutrino-less double beta decay, this measurement aims to answer the questions like, Majorana or Dirac neatrino ？Lepton number violating, and absolute neatrino mass.
And the very rare interested events requires for searching:
Good energy resolution
Low background
Large isotope mass

## Slide 36: 上海交大PandaXIII探测器结构 示意图
设计目标：直径1.5m，2m长圆筒，体积4m3 ，200kg 136Xe
HP：10bar

## Slide 37
西班牙NEXT合作组（2009）100kg 2m3设计方案
PMT测能量，放射性本底高
SiPM测径迹，贵，径迹重建困难

## Slide 38
PandaX-III TPC 设计
电子信号经MicroMegas放大 读出
整个TPC被分成独立的2部分
通过横向扩散计算给出T0
研制噪声小的像素探测器TopMetal
MMegas
cathode
~2m

## Slide 39: 暗物质方向性探测实验中的应用 MIMAC中国合作组
采用国际上发展较成熟，技术上具有优势的MIMAC技术
结合我国在相关探测器技术的基础和在地下暗物质探测实验中的经验
在锦屏山实验室开展下一代较大规模的方向性探测实验
MIMAC-5L @ Modane
(2012-2015)
MIMAC-1m3 @ Modane
(2016-2018)
MIMAC-5m3 @ CJPL
(2017-2020)

## Slide 40: MIMAC关键技术及优势
采用高分辨的微结构气体放大器MicroMegas技术
为此专门研发的自触发快速读出电子学(ASIC)
是目前暗物质方向性探测实验中能探测三维径迹能量最低的实验
MIMAC-5L使用的是2块10cmx10cm的第一代MicroMegas气体放大器(256mm 气隙)
MIMAC-1m3将采用32块35cmx35cm的第二代MicroMega气体放大器(500mm 气隙)

## Slide 41: USTC TPC初步方案
优势：
更少的材质引入 （低本底）
一半的电子学通道
易于拼接成更大体积
可应用于1 m3 和5m3
Micromegas
Cathode
25cm
Cathode
35cm
Signals to electronics
2016-2018计划
采用一个背靠背的MicroMegas置于中间
代替两端的两个MicroMegas

## Slide 42: Saclay应用研究
用于电子离子对撞机EIC的圆柱型桶部 MicroMegas
Bulk MicroMegas (200m PCB)
GEMs

## Slide 43: Saclay应用研究
Muon 成像探测器
Imaging with cosmic-rays

## Slide 44
ATLAS 端盖小角度Muon探测器
  大面积Micromegas500mm×1000mm
  标准 bulk工艺
Saclay应用研究

## Slide 45
FORFIRE：MicroMegas用于森林火灾的预防与报警
选用日盲仅对紫外光灵敏度的照相机 (200nm-10nm)
对气体电离电子灵敏
带滤光片的固体探测器
本产品是为野外森林环境探测火情设计的，可以提供森林地带发生火灾的位置
Saclay应用研究

## Slide 46
感谢基金委和核探测与核电子学国家重点实验室的支持
发展了利用热熔胶膜热压接方法和工艺，制作了性能良好的MicroMegas ，并开展了探测器基本性能的模拟和实验研究。
搭建一套电子学系统，完成探测器位置分辨的测量。
研究了MicroMegas 在不同气压的纯氙气下对241Am 的响应，验证了其在高气压下工作的能力。
利用MicroMegas和THGEM的组合，对55Fe 5.9keV X射线测试，得到1.5×105 ，对应雪崩气隙内 ~2.5×107 的电荷量增益，说明其具有对KeV以下X射线探测的潜质。
为推广应用，开展大面积和阻性阳极研究
Saclay的制作工艺和方法以及阻性材料的研究对我们有很大的启发和参考价值。
小结

## Slide 47
改进工艺，提高均匀性及探测效率
阻性室的进一步研究：侧重于计数能力、打火抑制
新结构研究：PIM，背板结构等。
研制大面积室搭建望远镜系统
参加PandaX-III用MicroMegas读出的TPC 研制
用我们的MicroMegas测试研究AGET 芯片
积极开展和推广应用研究
谢谢！
计划与展望

## Slide 48: Backup slides

## Slide 49
  Spark Protected MicroMegas --- Resistive (CERN & Scalay)
Solution 1: Resistive coating on anode
Different methods of resistive coating on anode

## Slide 50: Manufacturing process of a polyimide-based μ-PIC
(1)
Form the inner pattern and laminating
Etching the via pattern
(2)
(3)
(4)
(5)
Laser drilling
Via-fill plating
Etching the cathode pattern
Introduction to m-PIC (cont’d)
13 June 2009

## Slide 51
Monte-Carlo simulation of a136Xe ββ0ν event in xenon gas at 10 bar: the ionization track, about 30 cm long, is tortuous because of multiple scattering, and has larger depositions or blobs in both ends.
Tracker的特征及背景区分
Energy resolution: Signal events have all the same energy. Selecting only the events in the
energy region around ββ0ν defined by the
resolution eliminates most of the spurious
activity in the detector.
Event topology: Signal events appear uniformly distributed in the source (i.e., the enriched xenon) and have a distinctive topology
利用能量分辨和Tracker形状做本底区分

## Slide 52: TPC readout Requirements
Low drift velocity of electrons ~1mm /s (Drift field: 300V/cm; Gas pressure: 10 bar) =>requires long charge integration time for electronics
About 30 cm long tracker =>Microemgas: good energy resolution, also good gain uniformity and well calibrated;
for electronics: good charge integration linearity.
Suppose using 20cm*20cm Micromegas
chambers and 0.5 cm2 pixels=>
52 chambers and 35500 readout channels
are needed.
150cm

## Slide 53: MIMAC方向性探测技术原理
暗物质在50 mbar的低压气体(70%CF4 + 28%CHF3 + 2%C4H10 )中打出的核反冲形成一个电离径迹
电离径迹漂移到阳极，在一个很窄的气隙(256 mm)中通过微结构气体探测器MICROMEGAS产生雪崩放大信号
利用一个对应的快速电子学（20 ns采样）进行读出并重建三维径迹
arXiv:1311.0616 (CYGNUS 2013)

## Slide 54
Notes: Kapton 50-100um/DLC 100M/

## Slide 55: MIMAC 自旋相关探测区域
1 m3 x 3 yrs
5 m3 x 3 yrs
50 m3 x 3 yrs
CMSSM模型理论区域 [Belanger et al. 2014]
自旋相关的质子散射截面：现有来自非方向性KIMS和COUPP等实验探测
1m3 MIMAC （154g 19F，三年）可以把现有的探测灵敏限提高三个量级
5m3 MIMAC （2.3 kg 19F，3year）可以再提高接近一个量级
50m3 MIMAC（23.1 kg 19F，3year）可以把现有的探测灵敏限提高五个量级