## Slide 1: 一种宽量程 x ， γ剂量仪设想
任忠国
九院七所

## Slide 2: 主要内容
1. 项目来源与意义
2.设想原理与方案
3.下一步计划

## Slide 3: 1. 项目来源与意义
某些特殊应用场所，存在宽量程剂量率测量需求；
如：反应堆事故场所，核临界事故监测场所，等核应急场所。
常规的核辐射剂量监测场所。

## Slide 4: 1. 项目来源与意义
X， γ剂量仪主要分为环境级与防护级产品
环境级主要为:0.01μGy /h~100μGy /h；
防护级主要为：100μGy /h以上。

## Slide 5: 1. 项目来源与意义
现有的跨量程设计主要为：
基本模式是一个主机连接多种（个）探头，
根据不同量程探测器自动切换。
缺点：探测器多，设计复杂。

## Slide 6: 1. 项目来源与意义
设计一种单探测器宽量程的X， γ剂量仪，
则可以大大简化设计，提高应用范围。

## Slide 7: 2. 设想原理与方案
一般剂量仪探测原理：
探测器
前放
计数单元
探测器主要有： 卤素管，电离室，闪烁体
剂量值

## Slide 8: 2. 设想原理与方案
闪烁体探测器稳定设计原理：
探测器
前放
计数单元
高压电源
检测信号
幅度判别

## Slide 9: 2. 设想原理与方案
宽量程剂量仪设计原理：
探测器
前放
计数单元
高压电源
计数率判别
剂量值

## Slide 10: 2. 设想原理与方案
剂量率高的时候降低高压，降低仪器灵敏性，
低剂量率时，提高高压提高仪器灵敏性，
避免计数采集单元饱和，实现宽量程设计。

## Slide 11: 2. 设想原理与方案
宽量程优势：
减少探测器，实现宽量程
保护仪表

## Slide 12: 2. 设想原理与方案
剂量仪探测器选择：
闪烁体 （调整光电倍增管高压）
正比电离室（调整探测器高压）

## Slide 13: 2. 设想原理与方案
电离室工作原理：

## Slide 14: 3. 下一步计划
目前正在进行探测器响应模拟，高压反馈电路设计。

## Slide 15: 3. 下一步计划
项目希望得到各位专家的支持。
谢谢!!