## Slide 1: 组会报告
2024年04月16日
叶昌庆

## Slide 2
目录
1、方案一低噪声放大器设计总结
2、进度

## Slide 3
V4方案一信噪比讨论
1e-5c 情况下：
信号： 5.96e-10 V
线圈热噪声： 4.67e-09 V
前放输入电压噪声： 3.20e-08 V
前放输入电流噪声： 9.09e-13 V
前放输入电压噪声比线圈热噪声大6.85倍，为了降低运放输入电压噪声的影响，有两种方案：
增加感应线圈匝数，缩小线圈绕线横截面积，在保证信噪比的同时，使得线圈热噪声水平和前放输入电压噪声水平相当，电阻放大~47倍
降低前放输入电压噪声，下降~6.85倍

## Slide 4
基本思路
通过并联的方法使输入电压噪声降低
1、运放直接并联（AD745）
2、当前放大器芯片噪声水平有限，考虑使用JFET做运放前一级放大，并对JFET做并联
ADC 并联

## Slide 5
运放其他指标
除了噪声水平之外，对运放其他重要参数做如下要求：
增益
  输出信号幅度：1.8e-7V
  通过多级放大的手段，使得增益达到1e7
带宽：
  考虑线圈模型的适用频率上限V4：38kHz
  带宽：50kHz

## Slide 6
参考设计（1级JFET）
主要噪声来源：
  JFET输入噪声
  RB和RG热噪声
  RS和RS2热噪声

## Slide 7
元件列表

## Slide 8
更改设计（1级JFET）
JFET选型
  市面上大部分JFET不提供噪声参数，使用能调研到的最低噪声水平的JFET：JFE150，并使其静态工作点Ids为噪声最优处
移除输入端电阻网络
  能有效保证运放整体的输入阻抗
  不需要低通滤波以及限流电阻
降低反馈电阻阻值

## Slide 9
仿真验证
寻找JFET最优工作点，使得JFET输入噪声最低
JFET 噪声来源：
沟道阻性成分热噪声
  Id越大，Vgs绝对值越小，沟道电阻越小，表现为热噪声越低
闪烁噪声（1/f 噪声）
  1/f 噪声对系统的信噪比几乎不影响
栅极输入电流噪声（散粒噪声）
  可以忽略

## Slide 10
仿真验证
Rd和Rs采用无噪声电阻模型，整个电路中只会存在JFET引入的噪声，通过调整Rs改变Id（1~20mA），通过调整Rd使得Vds恒定为+5V，仿真不同Id条件下的等效输入噪声(@1kHz)
随着Id的增大，JFET的输入噪声逐渐下降，符合预期，不符合手册结果（手册中5mA噪声最低）
寻找JFET最优工作点，使得JFET输入噪声最低
Chart: Id(mA)
| 0.99814000000000003 | 1.29 | 1.83 | 3.25 | 5.48 | 8.6300000000000008 | 11.44 | 13.8 | 17.62
Noise | 1020 | 965.97 | 893.16 | 789.08 | 708.06 | 647.14 | 613.46 | 592.67 | 567.3

## Slide 11
Ids
Ids：5mA
Ids：20mA
Ids越小频率响应越平坦
综合考虑Ids 的影响，选择Ids为5mA
Notes: Vds 2.04V

## Slide 12
Vds
Rd：1
Vds：11.82V
Rd：450
Vds：2.89V
Vds越小（保证JFET工作在饱和区）频率响应越平坦

## Slide 13
运放
运放型号：OPA202
带宽增益积：1MHz
运放型号：OPA211
带宽增益积：80MHz
运放带宽增益积参数会影响最终输出的频率响应

## Slide 14
电流源
1、恒流源的使用能提高系统增益的线性度
2、避免JFET以及电阻制作公差的对静态工作点的影响
3、Rs的热噪声直接影响噪声水平，而恒流源不会
4、电阻以及电流源的兼容性设计

## Slide 15
电路调整与一些细节
1
2
3
1、高通滤波
2、阻断电流源的支路
高通滤波
3、阻断电流源的支路
高通滤波

## Slide 16
仿真验证
增益计算：
（注意在进行增益计算时，使用小信号模型，此时+12V 等同于地，电压源视为短路，电流源视为开路）

## Slide 17
8级JFET——静态工作点
即使是同一型号的JFET，工作曲线也会存在较大的不同
多个JFET的一致性？

## Slide 18
8级JFET——静态工作点
代入
求得
保证
注意，整个电路的电阻阻值要求会根据并联的JFET数目进行变化

## Slide 19
系统稳定性
反馈系统：
T(s)：环路增益

## Slide 20
并联噪声关系验证
Chart: Number of JFET
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Noise_all | 764.16 | 552.81 | 462.37 | 410.18 | 375.72 | 351.15 | 332.74 | 318.46
Noise_cal | 741.38 | 524.2348 | 428.0359 | 370.69 | 331.5552 | 302.6671 | 280.2153 | 262.1174
Noise_onlyJFET | 741.38 | 528.88 | 436.69 | 382.83 | 346.86 | 320.94 | 301.34 | 286
JFET 并联关系基本符合预期，与预测值存在一定偏差
图中给出的结果是总的等效输入噪声，包括减少的输入电压噪声和增加的输入电流噪声，所以存在一定偏差可以接受

## Slide 21
8级JFET放大
相位裕度：102.78°
在100Hz~100kHz频带范围内，稳定59.92dB增益

## Slide 22
等效输入噪声与信噪比
由于调整了静态工作点，以及Id，噪声水平： 318.46p
此时对于v4线圈，1e-5c条件下：
SNR：2.769
SNR0：3.847
剩下的信噪比优化空间，预计使用增大线圈匝数的方法解决

## Slide 23
输出噪声
1、低频段噪声：影响最终的信噪比（非1/f 噪声，利用100Hz处的噪声水平近似1/f噪声）
SNR：2.7692.625 （考虑是否有必要斩波处理）
2、高频段噪声平台：低通滤波，否则频谱折叠（2M 采样率），SNR劣化为0.11

## Slide 24
2极放大+3极滤波

## Slide 25
低通滤波
由TI Filter Designed Tool实现
Butterworth 2 order

## Slide 26
总体设计
在100Hz~50kHz频带范围内，稳定140dB增益
等效输入噪声与之前仿真结果相当
第一级
第二级
低噪声
高增益带宽积
第三级
低通滤波

## Slide 27
总体设计
输出噪声在1MHz处急速衰减
等效输入噪声与之前仿真结果相当
第一级
第二级
低噪声
高增益带宽积
第三级
低通滤波

## Slide 28
目录
1、方案一低噪声放大器设计总结
2、进度

## Slide 29
进度
1、12V电池供电
2、表层全部铺地，保证信号质量

## Slide 30
报销
器件：科大经费
制板：深空自筹