## Slide 1
1）确认模拟正确性，去掉穿越不过去的本底事例。direct passage是去掉穿不过3层2.5厘米厚（考虑角度）PS，Pileup是去掉穿不过一层。
2）给出加出依次加energy cut和TOF cut下的本底情况比较

## Slide 2
Sample Kinetic energy(Ek)
Get dE/dx
Get dLdx
Calculate Deposit energy(E)
Calculate Light yeild energy(L)
Check if Ek>1.5*E
Y
N
L’ = L
L’ = 0
图一.模拟产生的 Iron的TOF 以及 Deposit Energy 与初动能的关系，可以发现存活下来的iron动能范围在1e4 附近，cut起效了
iron
代码bug修正：按照dE/dx 做cut，而非dL/dx
输出检查

## Slide 3
Bug修复前后结果分析比较
修复前
修复后
预期：
高速的 iron, carbon的TOF以及能量与磁单极子可能产生偶然符合。
修复后偶然符合的速度范围以及符合率会变小。
根据右侧的通量谱(横坐标转换为了TOF), iron符合率应该为1e-8 cm-2 sr-1 s-1量级,carbon 的符合率在1e-6 cm-2 sr-1 s-1量级
为了验证代码，先考虑在小角度下入射的情况。 模拟前根据输入可以对输出做出预测。
图一: 输入的不同粒子的速度(TOF)与其能量沉积(dL/dx*10cm)的关系，实线部分表示能够穿过7.5cm的PS对应的范围，修复前后指的是实线范围计算方法由dL/dx给出还是由dE/dx给出，灰色部分为2sigma的能量分辨率对应范围

## Slide 4
图二. 小角度下的背景谱
修复前
修复后
实线为只考虑能量cut得到的背景谱,虚线为同时考虑能量和TOF得到的背景谱。最终的particle rate由虚线决定
图三. 修复后模拟产生的 Iron 以及Carbon 和 某一速度的monopole TOFs & Deposit Energy二维分布
Iron
Carbon
能量分辨率~6%, 能量中心值~138MeV,能量展宽~8.5MeV

## Slide 5
全部角度下模拟结果
考虑分辨率为对大角度下的事例进行修正。
角度修正前
角度修正后

## Slide 6
Pile up的分析
Pile up指的是不同背景粒子形成了类似于单一粒子的事例。
文章中关于pile up 的计算公式是：
解析上看, 在设置最大角度为80°的情况下,pile up 背景率在量级
模拟上，可以认为pile up 随角度发生的概率分布为：
,
其中C为归一化常数。Pile的能谱为所有角度入射情况下对应的能谱,对于该能谱的任意一个能量, 其应该按照分布被随机修正到对应能量处，利用蒙卡方法可以得到修正之后的能谱。
周六报告的内容中存在一个问题: 对于Rion的计算,应该是先计算修正能谱,再在磁单极子速度范围内积分,再求平方。而周六的报告中我是先求的平方，再在磁单极子速度范围内积分
×
√

## Slide 7
Pile up 与Direct passage比较
能谱
对不同速度的mm的背景率
正确
错误

## Slide 8
之前Coil 的热噪声配置文件由于莫名原因被改为了168Hz,导致计算的背景率太高。修改为6.8Hz之后和之前结果保持了一致
Number of coil | Probability(Pc)
1 | 0.00068
2 | 2.312e-07
3 | 5.240e-11
4 | 8.908e-15
5 | 1.373e-22
Time range = 60*60*24*365 = 3153600

## Slide 9
Secondary Particle 的影响
次级粒子的影响确实不可忽略