## Slide 1: 交流电阻分析
2024年05月22日
叶昌庆

## Slide 2
线圈编号
v1_1绕制参数：
• 绕线直径：0.13mm
• 绕制桩内径：108mm
• 绕制高度：57mm
• 匝数（单层匝数×层数）：288×15
• 层与层间距：0.75mm
• 重量：0.97kg
电学参数：
• L：2.2932E+00 H
• C：6.7127E-11 F
• a：1.4698E-09
• b：3.0389E+00
• Rdc：2.2254E+03 Ω
• fres：12.83kHz
v2绕制参数：
• 绕线直径：1.35mm（利兹线0.1mm*100）
• 绕制桩内径：114mm
• 绕制高度：121mm
• 匝数（单层匝数×层数）：90×8
• 层与层间距：0.5mm
• 重量：2.80kg
电学参数：
• L：4.0602E-02 H
• C：2.0116E-10 F
• a：5.4575E-12
• b：2.8237E+00
• Rdc：6.0809E+00 Ω
• fres：55.69kHz
v3绕制参数：
• 绕线直径：0.6mm
• 绕制桩内径：200mm
• 绕制高度：150mm
• 匝数（单层匝数×层数）：250×50
• 层与层间距：0.25mm
• 重量：25.34kg
电学参数：
• L：2.7384E+01 H
• C：1.8572E-10 F
• a：9.2607E-06
• b：2.6859E+00
• Rdc：6.9602E+02 Ω
• fres：2.23kHz
V3.5绕制参数：
• 绕线直径：1.2mm
• 绕制桩内径：114mm
• 绕制高度：228.6mm
• 匝数（单层匝数×层数）：180×8
• 层与层间距：0.5mm
• 重量：7.26kg
电学参数：
• L：1.0267E-01 H
• C：3.2081E-10 F
• a：1.5528E-05
• b：1.7360E+00
• Rdc：8.6007E+00 Ω
• fres：27.73kHz
v4绕制参数：
• 绕线直径：1.35mm（利兹线0.1mm*100）
• 绕制桩内径：114mm
• 绕制高度：242mm
• 匝数（单层匝数×层数）：180×8
• 层与层间距：0.5mm
• 重量：5.77kg
电学参数：
• L：1.0462E-01 H
• C：3.2250E-10 F
• a：1.0221E-10
• b：2.7204E+00
• Rdc：1.3171E+01 Ω
• fres：27.40kHz

## Slide 3
目录
交流电阻分析

## Slide 4
交流电阻成因
1、集肤效应： 为集肤深度，为角频率，为磁导率，为电导率
2、临近效应：
在100kHz频率下，铜线的集肤深度：
对于线径>0.4mm的绕线，需要考虑集肤效应，V3，V3.5
交流电阻效应主要来自以下方面：
1、集肤效应；2、邻近效应
集肤效应和邻近效应是正交的

## Slide 5
实心绕线线圈交流电阻
集肤效应
邻近效应
变量：线径，线间距，层数
不含变量：单层匝数，层间距

## Slide 6
推导过程
基本假设：
匝分布线圈使用层分布近似（忽略同一层内匝间的邻近效应）
利用了柱坐标系下的对称性假设，即电流和磁场分别只有 𝜙和 𝑧方向的分量

## Slide 7
推导过程

## Slide 8
推导过程

## Slide 9
考虑非理想情况
偏微分方程：
边界条件：
求解困难

## Slide 10
实心绕线线圈交流电阻
集肤效应
邻近效应
使用V1，V3，V3.5线圈进行验证
V1线圈被舍弃因为相同设计与工艺下的V1_1，V1_2，交流电阻相差很大，非密绕线圈工艺难以保证
×

## Slide 11
仿真验证
仿真参数：
  层宽：0.5mm
  绕制桩内径：10mm
  层高：50mm
  层数：3
  层与层距离：0.6mm
层级仿真

## Slide 12
仿真电流分布
R方向电流分布：
Z方向电流分布：

## Slide 13
层高度
变量：线径，线间距，层数
不含变量：单层匝数（层高度），层间距，线圈半径
单层匝数不会显著影响交流电阻

## Slide 14
层间距
变量：线径，线间距，层数
不含变量：单层匝数（层高度），层间距，线圈半径
层间距会显著影响交流电阻

## Slide 15
线圈半径
变量：线径，线间距，层数
不含变量：单层匝数（层高度），层间距，线圈半径
线圈半径会显著影响交流电阻

## Slide 16
仿真结果v3

## Slide 17
仿真结果v3.5

## Slide 18
To do
1、层分布仿真结果和理论存在偏差，进行匝分布仿真

## Slide 19
仿真验证
V3线圈参数：
  绕线直径（芯）：0.55mm
  绕线直径（总）：0.6mm
  绕制桩内径：200mm
  绕制高度：150mm
  匝数（单层匝数×层数）：250×50
  层与层距离：0.85mm
层级仿真
仿真参数：
  层宽：0.4874mm
  绕制桩内径：200mm
  层高：150mm
  层数：50
  层与层距离：0.85mm

## Slide 20
仿真验证
V3.5线圈参数：
  绕线直径（芯）：1.2mm
  绕线直径（总）：1.27mm
  绕制桩内径：114mm
  绕制高度：228.6mm
  匝数（单层匝数×层数）：180×8
  层与层距离：1.77mm
层级仿真
仿真参数：
  层宽：1.0635mm
  绕制桩内径： 114mm
  层高：228.6mm
  层数：8
  层与层距离：1.77mm