## Slide 1: BESIII离线重建与刻度
伍灵慧
wulh@ihep.ac.cn
代表BESIII离线软件工作组
第八届R值与QCD强子结构研讨会，哈尔滨工程大学，2024-7-20

## Slide 2: BEPCII & BESIII
直线加速器
BESIII
探测器
2004：开始BEPCII升级
BESIII建造
2008：试运行
2009-至今：BESIII物理运行
1989-2004 （BEPC）
2009-至今（BEPCII）
束流能量：1.0~2.3GeV

## Slide 3: 粒子如何被探测？
粒子通过与探测器发生相互作用被探测
对撞机产生的绝大部分粒子寿命很短，会衰变为长寿命的稳定粒子
稳定粒子可以直接被探测器探测
  带电粒子：
  中性粒子：
不稳定粒子可以由稳定粒子的测量信息重建得到

## Slide 4: BESIII探测器

## Slide 5: 探测器原始信息如何转化为入射粒子信息？
光子进入EMC
带电粒子进入MDC
探测器原始信息
击中单元编号、信号时间(T)、信号幅度(Q)
击中单元编号、信号幅度(Q)

## Slide 6: 离线重建与刻度
重建：探测器记录的原始数据转化为粒子的动量、能量和运动方向等物理量
刻度：标定电子学信号与物理测量量之间转换关系，并消除实验外部条件（如温度、气压）和探测器本身条件（如入射位置、电缆长度）对信号探测的影响

## Slide 7: 离线刻度
提供事例重建所需要的函数关系
  如MDC的时间-距离的转换关系
  如EMC的ADC与能量沉积的转换
探测器不同部位的响应存在差别，需要通过刻度消除这些差别
  如电子学T0刻度消除不同电子学通道间的差异
受温度、湿度等外部环境的影响，探测器的相应会随着时间发生变化 动画演示
  如dE/dx run by run增益刻度
探测器的实际几何位置与理想位置之间存在差别，需要进行位置刻度 动画演示
  如MDC几何位置校准

## Slide 8
受外部环境的影响，探测器的响应会随着时间发生变化，例如温度、气压的变化会导致漂移室气体增益的变化。因此，需要通过离线刻度消除这些差异
Run
气体增益相对值
刻度前的相对增益
刻度后的相对增益
返回

## Slide 9
探测器的实际几何位置与理想位置之间存在差别，需要进行几何位置刻度，即校准
径迹穿过真实的探测器
用理想位置进行拟合，导致拟合结果的系统误差
高精度离线校准是实现高精度动量测量的关键环节之一
返回
重建动量 vs f

## Slide 10: BESIII事例重建流程

## Slide 11: 事例起始时间（Event Start Time 𝑇𝑒𝑠𝑡）
TDC = Tev + Test
Test = ?
8 ns
RF 499.8MHz
2ns
Trigger/DAQ
Clock 24ns
determined from
offline data

## Slide 12: 利用TOF计算𝑇𝑒𝑠𝑡
Test = TDC -Tev
Tflight : Time of flight A-B (利用MDC快重建)
Tpro: Time of B-C
Tpmt: Time of C-D
Telc: delay time at electronics
Tev =Tflight +Tpro + Tpmt + Telc

## Slide 13: 利用MDC计算𝑇𝑒𝑠𝑡
Tflight : Time of flight A-B (利用MDC快重建)
Tdrift: Time of B-C
Twp: Time of C-D
Telc: delay time at electronics
Test = TDC -Tev
Tev = Tflight + Tdrift + Twp + Telc

## Slide 14: 事例起始时间重建流程及刻度
刻度
  主要为束团间隔、T0 offset
  需要使用TOF刻度常数，因此与TOF刻度迭代进行

## Slide 15: 𝑇𝑒𝑠𝑡的确定
By TOF
Test: 1.998 ns σ: 0.30ns
Test: 10.01 ns σ: 0.33ns
Test: 18.02 ns σ: 0.29ns
“hadrons”, 10000, set Test to ”2”,”10”,”18”
By MDC
Test: 2.6ns, σ: 1.4ns
Test: 10.9ns, σ: 1.3ns
Test: 18.7ns, σ: 1.1ns

## Slide 16: 径迹重建
目的
  顶点测量
  动量测量
  径迹外推与匹配

## Slide 17: 漂移室 (MDC)
BESIII采用漂移室(Multi-layer Drift Chamber)作为中心径迹探测器，对末态带电粒子的飞行轨迹、动量及能量损失进行测量
漂移室设计指标

## Slide 18
t
i
d
t
带电粒子穿过漂移室，电离产生电离电子和离子
电离电子在电场作用下向信号丝漂移，在信号丝附近发生雪崩放大，信号丝上产生信号
测量到的漂移时间通过时间-距离关系转换为漂移距离，这个函数关系通过离线刻度得到

## Slide 19: 动量测量
入射带电粒子在均匀磁场B下，其飞行轨迹为螺旋线
在x-y(或r-f)平面上测量粒子的横动量(PT)
在s-z平面上测量dip angle (l)
s为粒子飞行长度
P = PT/cosl
s
PT
PL
R
x
y
R: m
PT: GeV/c
B: T
q: 粒子电荷，以电子的电荷为单位

## Slide 20: MDC径迹重建流程
Runge-Kutta fitting
Kalman fitting
快速重建：MdcFastTrkAlg
  不使用漂移时间，不考虑磁场、电离能损等效应修正，用于事例起始时间重建
径迹寻找
  MdcPatRec (模板匹配)
    limited by segment pattern coverage, rec. for high pt tracks (PT > 250MeV/c)
  MdcTsfRec (共形变换)
    PT : 120~250MeV/c
  CurlFinder (用于低动量打圈径迹重建)
    PT <120MeV
  Hough transform (霍夫变换)
    Since Boss7.0.3
径迹拟合
  基于Kalman滤波方法，包含磁场不均匀、电离能损、多次散射等效应修正，由Runge-Kutta拟合提供初值
TSF
Curlfinder
Hough transform
PAT

## Slide 21: MDC刻度内容和方法
径迹重建中采用最小二乘法进行径迹拟合
  dmeas：径迹与信号丝间的测量距离 → X-T关系，T0，时间游动修正
  dtrack: 拟合径迹与信号丝的距离（以下简称拟合距离）→ 信号丝位置
  σ i： 该测量点的权重（空间分辨）→ 空间分辨与漂移距离的关系
径迹残差 r = dmeas – dtrack
刻度方法：残差分析
通过残差偏移量获得刻度常数的修正量
  时间-距离关系刻度：残差 vs 时间
  Q-T关系刻度：残差 vs Q
  电子学T0刻度：单元左右残差偏移
  校准：残差 vs j/q
漂移距离 vs 漂移时间
T (ns)
电子学时间零点
时间游动效应
位置校准

## Slide 22: MDC空间分辨与动量分辨
空间分辨
动量分辨
位置校准
重建动量 vs f
重建动量 vs f
校准前
校准后

## Slide 23: 带电强子鉴别
联合dE/dx及TOF

## Slide 24: 能量损失(dE/dx)测量
不同粒子假设得到不同的期望值，与测量值比较可以得出被测粒子是某种粒子的几率
 K P
基于FADC数值积分方法进行电荷测量
Bethe-Bloch 曲线

## Slide 25: dE/dx重建流程
MDC径迹重建
对Q进行各种修正
路径长度修正
Run by run增益修正
单丝增益修正
漂移距离-入射角修正
饱和效应修正
截断平均
根据不同粒子的假设得到不同的c值，比较c值大小，可以得到该粒子属于某种粒子的几率，从而实现粒子鉴别

## Slide 26: dE/dx 刻度
dE/dx测量值受环境、漂移室几何结构、电场磁场不均匀等因素影响，需要通过刻度消除这些因素带来的差异
分为hit级别刻度和track级别刻度
Hit级别刻度
  径迹长度修正
  run by run增益刻度
  单丝增益刻度
  漂移距离-入射角联合修正
径迹长度修正
增益随run的变化

## Slide 27: dE/dx 刻度
径迹级别刻度
* 空间电荷效应的修正
* 标定dE/dx能损曲线
* σdE/dx 的刻度
dE/dx曲线
空间电荷效应
Relative dE/dx

## Slide 28: dE/dx分辨

## Slide 29: 飞行时间探测器（TOF）
测量带电粒子在漂移室内的飞行时间，结合漂移室测得的粒子动量和径迹，来辨别粒子的种类
桶部：塑料闪烁+光电倍增管（双端读出），带电粒子在闪烁体中激发产生荧光，通过光电转化输出信号，给出击中时间信息
端盖
  升级前：扇形塑料闪烁体+光电倍增管
  升级后：多气隙电阻性板室(MRPC)
桶部TOF
端盖TOF
电离辐射产生荧光
光信号通过PMT转化为电信号
PMT输出信号
闪烁体与光电倍增管(PMT)

## Slide 30: TOF刻度 (桶部)
经验公式
刻度常数
  P0: 时间延迟
  P1 -P3: 时幅修正
  P4 -P6: 等效速度的修正项
从MDC重建的径迹计算预期时间:
最小化方法获得P0 -P6 :

## Slide 31: TOF时间分辨
桶部 | 68 ps
端盖升级前 | 98 ps
端盖升级后 | 60 ps
桶部
桶部

## Slide 32: 电磁量能器 (EMC)
入射电子或光子
电磁簇射
能量沉积

## Slide 33: EMC重建
桶部相邻晶体定义
端盖相邻晶体定义

## Slide 34: EMC刻度
目的:
* 电子学ADC道数粒子能量的转换
* 减小不同晶体、不同电子学通道不一致性对测量的影响
刻度内容
* 晶体单元绝对能量刻度
  将电子学ADC道数转换成沉积能量: Ei=ADCiCi , ADCi电子学提供, Ci ：i晶体绝对能量刻度常数,由宇宙线数据刻度提供
  用Bhabha事例用矩阵方法精确刻度
* 簇射绝对能量刻度
  量能器前端物质的吸收、晶体后端及侧面的泄漏，重建得到的簇射能量小于入射光子的实际能量，因此需要将簇射能量的峰位修正到它的期待值，称为簇射绝对能量刻度
* 簇射位置刻度
  量能器的几何比较复杂，晶体本身不对称，晶体指向偏离对撞点，粒子击中晶体表面不同位置的效果也不一样，所以重建得到簇射位置存在偏差，也需要进行修正，称为簇射位置刻度

## Slide 35: EMC能量与角度分辨
Energy Resolution
Angular Resolution

## Slide 36: 谬子计数器(MUC)
测量反应末态中的μ 的位置和大致飞行轨迹。与内层探测器的粒子径迹相连接，精确测量μ子的动量并与其它带电粒子（尤其是π）区分开来。
在一些重要的物理上，尤其是在一些稀有衰变道的测量上，μ、π分辨的好坏，对物理结果的影响很大。
MUC

## Slide 37: MUC 重建与刻度
主要任务 ：将击中信息构建成径迹，提供径迹的方向、位置、穿透深度等信息，供μ鉴别使用
重建步骤：几何构建、径迹寻找、径迹拟合、径迹参量计算
三种径迹寻找算法
  MDC径迹外推 ：主要用于带电粒子重建
  自重建 ：适用于各种粒子，但对穿透层数有要求
  EMC击中或MUC击中联合对撞点外推算法 ：
  主要用于中性粒子重建
刻度
  准确给出各探测单元的实际效率和噪声水平
  刻度方法：基于在给定的效率窗口下，探测器击中
  与重建径迹预期位置的匹配情况来进行的统计分析
MDC径迹外推
自重建
MUC性能
效率 ~ 96%
噪声水平 < 0.04 Hz/cm2(Barrel), < 0.1 Hz/cm2(Endcap)

## Slide 38: 本底事例过滤
BEPCII采用先进高效的top-up模式运行取数
  恒流模式，有效提高积分亮度超过30% 改善物理结果统计误差
  注入期间束流本底大幅度增加，对数据质量造成严重影响  无法满足物理研究要求
开发离线事例过滤软件
  解决本底污染，为物理研究提供高质量输入数据
注入本底污染的事例
正常事例
MDC击中数随时间的变化
过滤前
过滤后
Time

## Slide 39: MDC高压异常事例过滤
取数过程中MDC高压不稳定会造成dE/dx测量异常
1%高压变化  15% dE/dx测量值变化
实现事例过滤，确保数据质量
双光子和Bhabha事例亮度计算比值
高压异常导致亮度计算异常
离线过滤后亮度计算恢复正常
高压正常
dE/dx分布
高压异常

## Slide 40: 数据质量分析与探测器性能监测
及时发现问题，确保探测器在最佳状态高效稳定运行和高质量数据获取
  气体异常、触发延时问题、束流能量偏移 …
气体异常导致MDC分辨下降
TOF刻度中发现束团时间异常

## Slide 41: 刻度常数管理
jobOption
Run: 50241
Boss ver: 6.6.5
Status: OK
…
CalibUtil
Metadata in DB
50000 50100 6.6.5 OK …
…
runFrom
runTo
BossVer
50101 50280 6.6.5 OK …
50101 50280 6.6.5.p01 OK …
Status …

## Slide 42: 总结
重建刻度是离线软件的关键环节
BESIII重建刻度软件稳定运行十余年
  为物理研究提供高质量输入数据
  监测探测器运行状态，确保数据质量
下一步
  BESIII内径迹室升级的软件研究及优化
谢谢大家！
加强物理与软件的交流合作！
欢迎大家为软件发展提供宝贵建议和人力支持！
BESIII内径迹室升级已经启动
CGEM

## Slide 43: Backup

## Slide 44: 漂移室的快重建
44
任务：尽可能快速地重建出粒子的径迹，供事例起始时间算法使用

## Slide 45: 漂移室丝层设计
超层结构
  有利于径迹段寻找
内室全部采用斜丝
  满足顶点z向测量精度的需要
台阶结构特殊，设计为直丝
大端板
  超层内各丝层丝数相同
  斜丝、直丝相结合，直丝有利于简化触发设计
尽可能高的对称性
  有利于减小模式字典
丝层 | 所在位置 | 每层单元数 | 丝层类型
1 ~ 4 | 内室 | 40, 44, 48, 56 | 斜丝－
5 ~ 8 | 内室 | 64, 72, 80, 80 | 斜丝＋
9 ~ 10 | 台阶1 | 76 | 直丝
11 ~ 12 | 台阶2 | 88 | 直丝
13 ~ 14 | 台阶3 | 100 | 直丝
15 ~ 16 | 台阶4 | 112 | 直丝
17 ~ 18 | 台阶5 | 128 | 直丝
19 ~ 20 | 台阶6 | 140 | 直丝
21 ~ 24 | 大端板 | 160 | 斜丝－
25 ~ 28 | 大端板 | 176 | 斜丝＋
29 ~ 32 | 大端板 | 208 | 斜丝－
33 ~ 36 | 大端板 | 240 | 斜丝＋
37 ~ 40 | 大端板 | 256 | 直丝
41 ~ 43 | 大端板 | 288 | 直丝

## Slide 46: Time walk
同一时刻产生的信号，由于幅度不同，导致过阈时间不同
阈越高，时间游动效应的影响越大
Vth
t
V
t1
t2
Twalk = C0 + C1/sqrt(Q)

## Slide 47: 动量测量
入射带电粒子在均匀磁场B下，其飞行轨迹为螺旋线
在x-y(或r-f)平面上测量粒子的横动量(PT)
在s-z平面上测量dip angle (l)
s为粒子飞行长度
P = PT/cosl
s
PT
PL
R
x
y
R: m
PT: GeV/c
B: T
q: 粒子电荷，以电子的电荷为单位

## Slide 48: 径迹参数定义
dr : 螺旋线在x-y平面上的投影与参考点的距离
0 : 参考点与螺旋线中心连线的方位角
 : 横动量的倒数 (1/Pt)，其符号反映粒子电荷的正负
dz : z方向上螺旋线离参考点的距离
tan : l为螺旋线与x-y平面的夹角
r
p
x
y
j
dr符号与(r×p)·z相同
f0 = j-p/2
dz为poca的z坐标
Poca (point of closest approach)
以(0,0)为参考点
q>0
q<0

## Slide 49: Kalman滤波径迹拟合
受各种因素影响，带电粒子的轨迹不是理想螺旋线
  磁场不均匀
  能量损失
  多次散射
磁场不均匀
能量损失效应
Kalman filter径迹拟合
  基于最小二乘拟合，把径迹看作分段螺旋线
  便于考虑考虑磁场不均匀、dE/dx、多次散射等效应，给出精确的径迹拟合结果

## Slide 50: 升级后的端盖TOF --MRPC
 | Old | New
Detector | Scintillator | MRPC
Modules | 96 | 72
Electronics Channel | 96 | 1728
Time resolution (ps) | 138 | 65
2015年夏季安装
2015年底正式运行取数
气隙MRPC与双端读出方案
探测器读出：
  Small Pad 且双端读出：去除位置不确定的影响
  经费增加
前端电子学：Nino
  包含数字化
  幅度测量使用TOT
  14ps
后端电子学：HPTDC
  10~20ps

## Slide 51: 簇团的劈裂
种子：局域最大
如果只有一个种子，只有一个簇射
如果存在多个种子，存在多个簇射，每个晶体对多个簇射都有贡献。
seed1
seed2
shower1
shower2
cluster
seed finding
splitting
seed
seed

## Slide 52: 簇射能量计算
对簇射中所有晶体能量求和就得到了簇射的能量。不过参与求和的晶体数越多，簇射所包含的噪声也越多，这样会降低能量分辨。由于电磁簇射能量沉积比较集中，通常表示为种子周围9块晶体能量求和，称为e3×3；或25块晶体能量求和，称为e5×5。根据BESIII实际的噪声水平，目前默认采用e5×5作为簇射的能量。

## Slide 53: 簇射位置修正
加权平均
线性权重
对数权重
位置修正
  修正粒子打到晶体表面不同位置带来的偏差
  用bhabha事例，根据漂移室的径迹外推信息进行修正
  修正公式：
线性权重函数
对数权重函数

## Slide 54: 簇射绝对能量刻度
蒙特卡洛单光子刻度
  通过模拟单能光子在探测器中的响应，得到不同能量下光子分别击中量能器不同位置时的沉积能量分布
物理事例刻度
  高能下利用e+e-g g ，能量较低的区域则利用p0gg ，光子的能量刻度因子靠调节重建出的p0的不变质量到它的期待值来计算
单光子能量刻度系数二维分布图
修正后的能量峰位值偏差