## Slide 1: 组会报告
2024年07月23日
叶昌庆

## Slide 2
目录
1、交流电阻
2、前放测试

## Slide 3
相关结论
线圈 | V3 | V3.5 | Coil1 | Coil2 | Coil3
最大相对误差 | 250% | 10.5% | 156% | 115% | 210%
相对误差@1kHz | 48% | -1% | -1% | -1% | -1%
相对误差@10kHz | - | -10% | -10% | -1% | 17%
相对误差@20kHz | - | 1% | 3.7% | 16% | 61%
仿真模型对线圈电感能精确建模
仿真模型对线圈低频（已经是我们感兴趣的频率区间）交流电阻能较好的建模，对于匝数较少的线圈，仿真得到的交流电阻结果越准确
Litz线圈确实能提供更好的交流电阻性能

## Slide 4
信噪比
  n：线圈匝数
  a：线圈半径
  对于V4线圈，SNR vs 积分频率上限如图所示，低频部分为信噪比的主要贡献部分
  代入Coil3 的交流电阻偏差，插值后SNR：2.772.68

## Slide 5
磁芯线圈
Coli3
  电感（单位H）
    空气芯线圈：4.579E-02
    磁芯线圈：4.560E-01
    增益：10.18
  交流电阻：
Coli5
  电感（单位H）
    空气芯线圈：4.239E-02
    磁芯线圈：4.201E-01
    增益：9.91
  交流电阻：
从约1kHz开始，表现出很大的磁芯损耗
SNR 积分到1kHz之前的结果：0.45；信号增益10倍，则信噪比变为45

## Slide 6
目录
1、交流电阻
2、前放测试

## Slide 7
实际放大器
新增板上屏蔽壳
第一级
第二级
低噪声极
第三级
低通滤波级
增益极

## Slide 8
实验：
  前放：1st output
  屏蔽箱：接地，运放接地
  JFET：1
  采集卡设置：5e5采样率，采样时间2s，保证频域精度
  仿真得到输出噪声频谱密度：759.39nV@1kHz；739.08nV@10kHz（与上周有差距是电池电压改变导致的） ；
  商业运放：增益：2000；带通设置：100~~100k；AC耦合输入
噪声测试
1kHz~10kHz 范围内，能量比值：1.56
幅度比值：1.25

## Slide 9
不同JFET（1-15）
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Vs_test | 0.662 | 0.652 | 0.659 | 0.66 | 0.655 | 0.665 | 0.658 | 0.67 | 0.651 | 0.664 | 0.652 | 0.657 | 0.659 | 0.659 | 0.663
静态工作点和噪声
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Vd_test | 3.576 | 3.691 | 3.609 | 3.592 | 3.656 | 3.524 | 3.624 | 3.5 | 3.715 | 3.543 | 3.711 | 3.64 | 3.615 | 3.613 | 3.547
Chart: 噪声
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
噪声（9050Hz~10050Hz） | 776856.3 | 803377.9 | 870774 | 854800.2 | 845197.3 | 784093.3 | 786278.1 | 786661.2 | 776650.1 | 786831.7 | 766426.3 | 773650.6 | 814129.5 | 762089.9 | 1044528
择优：选择静态工作点接近，并且噪声较小的JFET芯片进行并联测试
芯片中最小的噪声幅度偏差：18%