## Slide 1: SCEP Background Estimation
深空实验室，院士工作站月会工作报告
刘贝戈

## Slide 2: 内容概览
地球屏蔽导致的接受度损失分析
磁单极子通量灵敏度
SCEP 探测阵列本底
线圈模拟与本底分析
塑料闪烁体本底分析
总结与展望
从单模块到阵列
从SNR到通量灵敏度

## Slide 3
国际宇宙线磁单极子搜寻现状
院士工作站月会工作报告
高速段(): Ice Cube, Auger 等实验。
低速段(): MACRO 实验。
极低速段(): 超导感应实验。

## Slide 4
院士工作站月会工作报告
SCEP 主要噪声本底分析
磁单极子
带电或磁矩粒子
热噪声偶然符合
带电粒子信号大小1e-14V，磁矩粒子（电子）1e-17V
信噪比不佳时，需要多线圈符合降低热噪声偶然符合；
粒子探测与磁变信号符合能进一步降低噪声本底；
降低能力取决于多因素，如实验场地粒子本底、探测器位置重建精度以及能量重建精度。
深空中高能质子通量主导，并且各向同性；
空间中粒子本底更高，需要优化结构。
磁单极子与本底粒子在时间及能量上都有一定分辨能力。
主要感应信号本底：线圈热噪声偶然符合
主要粒子信号本底：
高能粒子直接穿过；
上下两层粒子信号符合；
暗噪声符合；

## Slide 5
感应电动势
谐振电路shaping
磁力计读出
Optimal filter
ADC读出
20
线圈信号模拟

## Slide 6
线圈触发与热噪声本底
过阈触发
噪声&信号时域最大值分布
不同阈值()下接受度与噪声水平
最优阈值的选择见后，需要结合最终的灵敏度优化
院士工作站月会工作报告
其它触发方式？如DNN？

## Slide 7
塑料闪烁体本底估计
1. 本底粒子及其通量
数据来源:
宇宙线粒子—DAMPE&AMS 发表数据; 海平面μ子—Bugaev/Reyna model 计算得到； 海平面质子—CRY 模拟得到
2. 塑闪探测器响应模型
粒子在探测器中的能量损失由SRIM 计算得到
MM在探测器中的能量损失参考文献[1]
光产额的Birk’s law参数按照MARCO液闪的参数给出
塑闪能量分辨率曲线由Geant4 模拟得到，~20% at 1MeV
探测器整体时间分辨率保守估计为10ns(最近结果估计可以达到100ps)
光产额曲线
能量分辨率曲线
院士工作站月会工作报告
3. Toy Monte Carlo 模拟能谱与本底率:
根据通量谱抽样
根据光产额曲线得到能量沉积
根据分辨率重建能量，角度
根据能谱计算本底率
根据角度修正能量

## Slide 8
5cm
Direct passage
Pile up
塑料闪烁体本底估计
Direct passage 事例本底
要求重建的飞行时间与能量损失同时符合磁单极子特征
Pile up 事例本底
Pile up 本底随角度分布，依据单块PS模拟结果进行重新抽样计算。 为避免不收敛值，选择最大角度为80°
院士工作站月会工作报告
单块PS的本底率
角度分布

## Slide 9
塑料闪烁体本底估计
院士工作站月会工作报告
陆地探测器
月基探测器
陆基探测器本底远低于月基探测器，低约3个量级
塑料闪烁体的主要本底是Pile up本底
增加PS层数可以显著降低该本底--需要更加精细的模拟计算

## Slide 10
线圈与塑闪的符合&通量灵敏度计算
N个线圈符合的热噪声率与接受度:
其中为线圈的时间分辨率100us,所以热噪声与线圈的偶然符合率为：
分段是因为对于速度小于的MM，塑料闪烁体没有接受度，只能通过线圈探测。
最终的通量灵敏度是曝光度, 接受度, 几何接受度与背景率的函数：
其中是Feldman-Cousins在90%置信度下的上界，P表示在给定本底率下发生对应本底数的概率
对于任意给定的,最优的阈值由令上述Q值取得最小得到
院士工作站月会工作报告
本底的统计上界
接受度

## Slide 11
最终灵敏度
20000 year m^2曝光下，SNR = 2，Nc = 2,在高速段可以达到目前国际领先水平
20000 year m^2曝光下，SNR>4, Nc =3，在低速段可以触及国际领先水平

## Slide 12
达到国际最优灵敏度需要的SNR
假设曝光量在20000year m^2
陆地探测器
月基探测器
院士工作站月会工作报告

## Slide 13: 由于地球屏蔽导致的接受度损失
silicon
3. 计算结果
1. 地球模型:
2. 能损模型:
地球down-going 事例最小质量约为GeV, up-going 事例最小质量约为GeV()
月球探测器最小可探测质量比地球探测器的小约2个量级，比MARCO小约4个量级
,according to the altitude
Air
空气随高度的密度分布参考文献[],总有效密度~1000g/cm^2
[]
Si & Fe 能损参考文献[2]，PS能损参考文献[3]
空气能损没有数据，根据文献总结公式分段计算得到
院士工作站月会工作报告

## Slide 14
总结与展望
院士工作站月会工作报告
总结
模拟估计了不同环境下塑料闪烁体的主要本底，不同SNR下线圈热噪声本底
计算了不同本底环境下对磁单极子通量的灵敏度，在SNR>4.4时，部分通量范围内有望达到国际领先水平
估计了地球屏蔽对磁单极子接受度的影响
展望
基于DNN及其它算法的线圈触发方案。
线圈阵列的设计与优化，模式识别算法等，塑料闪烁体层数的设计。

## Slide 15
Backup

## Slide 16
月球探测器最终灵敏度