## Slide 1: OSCAR几何构建
报告人：刘昱林
核探测与核电子学国家重点实验室
中国科学技术大学

## Slide 2: DD4hep介绍
OSCAR使用DD4hep构建几何
  DD4hep手册https://dd4hep.web.cern.ch/dd4hep/page/users-manual/
  DD4hep代码参考https://dd4hep.web.cern.ch/dd4hep/reference/
DD4hep使用xml和c++描述几何
  Xml提供几何描述参数
  C++根据xml参数构建几何
DD4hep也提供几何可视化、Geant4几何转化的功能
本文主要内容
  OSCAR几何使用方法
  如何使用DD4hep描述几何
DD4hep模块组成
主要使用的模块

## Slide 3: 环境配置
以兰大服务器为例，介绍使用方法

## Slide 4: DD4hep使用方法
常用命令
完成几何构建后需要几何检查程序来检查几何是否存在重叠
可视化界面

## Slide 5: DD4hep使用方法
OSCAR调用
  模拟和重建算法中，通过python脚本调用几何服务
  几何服务中，将DD4hep几何转换为Geant4几何
模拟算法的几何服务
重建算法的几何服务

## Slide 6: DD4hep几何构建-xml
Xml：可扩展标记语言
Xml的写法
  需要次级标签以<tag>开头，以</tag>结尾
  不需要次级标签则可以直接<tag/>
  每个标签可以添加属性
  <!--开头和-->结尾进行注释
STCF.xml
标签lccdd引用DD4hep模板文件，预置了大量描述标签

## Slide 7: STCF.xml
引用几何构建文件
定义常量
引用元素和材料文件

## Slide 8: material.xml
材料密度
成分的两种写法：
使用元素组成定义
使用质量分数定义

## Slide 9: detectorMUD.xml
此xml使用的c++模块名
可视化设置

## Slide 10: DD4hep几何构建-c++
声明c++模块
c++模块名
此模块调用的函数
拿到detector标签
拿到标签中的属性，其中字符串需要加Str后缀
拿到定义的材料
定义该几何的顶层DetElement，并作为该模块的返回值
拿到WorldPhysicalVol
detectorMUD_06.cpp

## Slide 11: 读取标签信息
通过xml_coll_t获取次级标签，然后传给xml_comp_t读取标签属性
其中使用_U读取的标签是已经在DD4hep内声明的标签，可查看文件/lzufs/user/STCF/oscar/centos7_amd64_gcc850/ExternalLibs/Build/DD4hep-01-27/DDCore/include/XML/UnicodeValues.h
如果没有声明，则使用_Unicode读取
xml_coll_t可用作循环变量

## Slide 12: 使用Geant4构建几何
material
solid
LogicalVolume
PhysicalVolume
G4Box/G4Tubs/G4Sphere etc.

## Slide 13: DD4hep几何结构
DetElement
DetElement
DetElement
PlacedVol
PlacedVol
PlacedVol
WorldVol
Ref_t
Geant4类
DD4hep类
PhysicalVolume
PlacedVolume
LogicalVolume
Volume
solid
solid
基于ROOT的几何，可同时参考DD4hep和ROOT的手册
Box/CutTube/Sphere/UnionSolid etc.
DD4hep几何结构

## Slide 14: 使用DD4hep构建几何
拿到几何材料
创建次级DetElement
创建几何形状
上级DetElement
创建逻辑几何
放置物理几何
并关联DetElement
设置几何位置 Transform3D(Rotation3D, Translation3D)
关联几何与DetElement
设置几何属性

## Slide 15: 一个简单例子
构建一个简单的几何，一个正方体，内部放置一个铁管
在Geometry/FullGeometry/compact/下新建一个testGeo.xml文件
在Geometry/FullGeometry/src/下新建一个testGeo.cpp文件
testGeo.xml

## Slide 16: 一个简单例子
testGeo.cpp
创建worldVol

## Slide 17: 一个简单例子
创建正方体，放置于world里
创建铁管，放置于正方体里
声明此模块

## Slide 18: 一个简单例子
STCF.xml中，引用testGeo几何
重新运行cmake配置和编译
运行geoDisplay -compact STCF.xml

## Slide 19: 一个简单例子
运行几何重叠检查
几何重叠为0

## Slide 20: Thanks