## Slide 1
STCF ECAL 研究进展
张云龙
核探测与核电子学国家重点实验室
中国科学技术大学
代表STCF ECAL合作组
2025年超级陶粲装置研讨会 湘潭
2025年7月2日-5日

## Slide 2
报告提纲
量能器
STCF量能器回顾
研究进展
总结

## Slide 3
量能器的历史
1950s，闪烁晶体在核物理实验中用于伽马能谱测量
~1970，量能器开始应用于粒子物理实验，用于测量中性粒子，作为shower counter
1980，量能器在对撞实验谱仪中扮演了重要的功能，分成电磁量能器和强子量能器
Fermilab E-70实验
CERN UA2实验

## Slide 4
量能器技术前沿

## Slide 5
量能器技术前沿

## Slide 6
下一代高亮度实验晶体量能器的选择
下一代晶体量能器
  要求晶体具有更快的发光衰减时间
  更高的抗辐照能力
单价 | 0.5 | 4 | - | - | 1（参考） | 1.3

## Slide 7
对称型双环对撞机： 注入器~300米，对撞主环~800米
质心能量：2-7 GeV，
亮度：> 0.5×1035 cm-2s-1 @ 4 GeV
具有进一步提升亮度和实现极化束流的潜力
  Super Tau-Charm Facility
超级陶粲装置（STCF）
High Event Rate：~ MHZ background event rate
Precise Energy Resolution: < 2.5% @ 1GeV
Good Position Resolution: ~ 5 mm @ 1GeV
Good Time Resolution: 300 ps @ 1 GeV

## Slide 8
电磁量能器回顾
纯碘化铯晶体
  晶体数：8670
雪崩光二极管
  大面积阵列拼装
电荷灵敏方案，波形采样读出

## Slide 9
1.1 关键分系统研制
电磁量能器性能模拟研究
能量分辨率
位置分辨
能量分辨率~2.5% @ 1 GeV
位置分辨~5 mm @ 1 GeV

## Slide 10
束流测试
束流测试
  CERN PS T09 beam line
  Multi-system beam test
    T0 Detector
    Track Detector
    PID Detector——DTOF
    ECAL
  Beam particle and momentum
Particle | Momentum
 | ~ 5 GeV/c
 | 0.5-5 GeV/c
 | 1-5 GeV/c
Particle | Momentum
 | ~ 5 GeV/c
 | 0.5-5 GeV/c
 | 1-5 GeV/c

## Slide 11
对电子的响应—能量重建
Energy spectrum of 1 GeV
1 – 3.5 GeV电子
能量分辨率～2.5% @ 1 GeV
能量分辨率曲线比MC略差
  没有考虑束线上的物质量及束流能散
Energy resolution vs. Energy
Data result
MC result with
Energy linearity

## Slide 12
Outline
利用束线上径迹探测器的信息，进行ECAL位置分辨的研究
1 GeV ~5.3mm ()
模拟与测试结果基本一致
Data result
MC result
Counts
Position reconstruction results of 1 GeV
Position resolution vs. Energy
对电子的响应—位置重建

## Slide 13
对电子的响应—时间分辨
利用束线上的T0探测器（时间分辨45 ps）进行时间测量
Muon (~180 MeV能量沉积), ~390 ps
1 GeV 电子, ~290 ps
  发现簇射起始点位置与时间重建的关系，后期还可以进一步修正
ps
ps
Time reconstruction results of MIPs
Time reconstruction results of 1 GeV

## Slide 14
研究进展I—对强子的响应
3 GeV hadron+能量沉积谱
飞行时间筛选出质子能谱
MIP
强子
电子
proton
3 GeV/c 强子束
  PID探测器筛选质子

## Slide 15
研究进展I—对强子的响应
时间分辨：1.96 ns
位置分辨：16 mm

## Slide 16
研究进展II—时间性能分析
通过对波形进行拟合，得到波形的起始时刻
发现不同种类粒子的波形存在一定偏差
采用同一个模版进行波形拟合，会造成结果偏差
MIP平均波形拟合
电磁簇射平均波形拟合
强子簇射平均波形拟合

## Slide 17
研究进展II—时间性能分析
“放开”拟合模版的参数，使其可以适应不同波形的差异
强子的时间离散度显著降低
强子簇射
电磁簇射
MIP
低能量HG
固定模板
不固定模板

## Slide 18
研究进展II—时间性能分析
强子：519 ps
电子：162 ps
电子的时间分辨从260 ps改善为162 ps
强子从1960 ps 改善为519 ps

## Slide 19
研究进展III—pCsI晶体喷涂
测量不同位置的膜厚度
20 um
比较了不同厚度的WLS材料对光输出的影响
认为20 um厚度比较合适

## Slide 20
研究进展IV—宇宙线测试
搭建了一套宇宙线测试系统
采用MRPC探测器提供位置和时间信息
  位置分辨：~3 mm
  时间分辨：100 ps

## Slide 21
研究进展IV—宇宙线测试
不同晶体的非均匀性在8%~18%之间
基本表现为击中位置越靠近APD，测得的时间越早
光收集均匀性（~15%）
击中位置和测量时间的关系

## Slide 22
研究进展V—机械设计
初步完成了量能器结构设计，以及力学性能分析

## Slide 23
研究进展V—机械设计
装配槽
辅助吊装结构
支撑梁
吊装连接孔
与支撑梁螺栓连接
考虑了量能器的安装
设计了装配槽
并计划加工实物用于验证

## Slide 24
研究进展VI—散热设计
方案解释（有待进一步讨论）：
对L型支架进行改造，在晶体端部形成一个连续走管通道，在通道内布置对向走水的双冷却铜管，并填充导热硅脂。
为了进一步减小热量对晶体影响，在底部布置气凝胶隔热片（导热系数‌：0.016–0.035 W/(m·K) ）。
为了对线排进行屏蔽，在L型支架内开设排线通道。
进水
对向走水双冷却铜管
排线通道
气凝胶隔热片
螺栓孔
散热铜管
双铜管布置
铜管
导热硅脂
电子学盒
L型托板

## Slide 25
总结
STCF量能器，面临着高本底计数率下的高精度测量的挑战
  基于pCsI+APD+电荷灵敏读出方案
  采用波形采样读出方式
主要进展
  基于束流数据，针对量能器的定时功能开展了研究
  开展宇宙线测试，逐单元研究晶体的均匀性和定时功能
  开展了机械和散热设计
下一步计划：
  开展pCsI+WLS老化性能的研究
  准备下一次束流测试

## Slide 26
总结
STCF量能器，面临着高本底计数率下的高精度测量的挑战
  基于pCsI+APD+电荷灵敏读出方案
  采用波形采样读出方式
主要进展
  基于束流数据，针对量能器的定时功能开展了研究
  开展宇宙线测试，逐单元研究晶体的均匀性和定时功能
  开展了机械和散热设计
下一步计划：
  开展pCsI+WLS老化性能的研究
  准备下一次束流测试
谢 谢！

## Slide 27: backup

## Slide 28
性能研究——pCsI光产额

## Slide 29: 模板拟合
不固定形状模板更好的反映波形起始时间，减少整体形状的影响。
拟合函数形式
对波形拟合效果
起始时间

## Slide 30
性能研究——pCsI光产额
拟合区间的选取影响拟合效果：信号点少容易过拟合，信号点多波形下降沿贡献大。
baseline（40）+ signal（10）
baseline（40）+ signal（20）
baseline（40）+ signal（30）

## Slide 31
性能研究——pCsI光产额
光学模拟验证Eshower比MIP时间响应慢，但不能解释强子的差异。
可能的因素有：簇射发展差异、能量损失空间分布、新的发光成分。
电磁簇射
强子簇射
MIP
模拟得到的时间响应-能量沉积关系
Geant4模拟的几何示意图
4cm
5cm
28cm
CsI晶体
WLS涂层+Teflon反射层

## Slide 32
性能研究——时间性能
宇宙线及LED测试
等效~200 MeV
~ 300 ps
束流测试