## Slide 1: STCF数据获取系统研究进展
杨俊峰
核探测与核电子学国家重点实验室
中国科学技术大学
On behalf of STCF DACQ Working group
2025/7/4

## Slide 2: 报告提纲
设计需求
系统架构
测试结果
总结

## Slide 3: STCF数据获取系统设计需求
事例率：
  400kHz：平均事例间隔2.5μs，最小事例间隔~10ns
  探测器触发窗口：100ns~1μs
  严重的事例堆积：堆积事例的处理需求
系统规模：
  电子学通道数：594k/50.6M
  电子学插件数：1k~10k
  系统集成度、数据传输带宽、多探测器系统信息组织管理
工作方式和数据率：
  触发方式
  触发后数据率约30GB/s
  实时事例组装、高阶触发判选（HLT）、数据压缩…
  分布式、并行、异构计算系统

## Slide 4: 与其他分系统的连接方式
数据获取系统的功能：
  数据传输、数据实时处理，事例组装，负载均衡（到HLT），数据存储，……
  命令分发，模块管理，工作参数配置，同步管理，……
  系统状态监控，硬件状态监控，在线分析和显示，……
  出错处理和恢复，日志记录，运行现场记录，存储文件管理，……

## Slide 5: 报告提纲
设计需求
系统架构
测试结果
总结

## Slide 6: 系统设计思想
传输链路：
  网络  光纤-PCIe-以太网/Infiniband，在保证带宽的前提下尽可能提升系统集成度
事例组装和HLT方案：
  推-拉  全推+推-拉：尽可能提高数据的流动性，减小系统中间缓存需求
  缓存+软件分布处理  分布缓存-全局分布处理：增加每个环节（特别是FPGA处理层）算力利用率
  过滤+合并：尽可能早地过滤掉无效数据
异构计算
  CPU  CPU+GPU  CPU+GPU+FPGA

## Slide 7: 系统架构
FPGA处理层
CPU/混合处理层
可选：基于GPU和/或FPGA的异构计算（结合HLT）

## Slide 8: 硬件
通用读出板（CROB）：
  FPGA 载板 + FMC/FMC+ 扣板
  接口：CROB-PCIe，CROB-PXI，CROB-aTCA，CROB-mTCA…
  功能：CROB-DCM，CROB-ST，CROB-LTU，CROB-GTU，…
STCF中的升级：
  FPGA：更多的资源、引脚和收发器数目
  高速接口：PCIe Gen2 x8  PCIe Gen3 x16，PCIe Gen4 x16
  FMC  FMC+：支持光纤数量8  24
  高密度光纤接口 ：SFP+, QSFP  MT, MPO

## Slide 9: CROB-PCIe
CROB-PCIe v2.0
特性：
FPGA：Xilinx Ultrascale KU15P-1517
单FMC/FMC+: 最大24个光纤链路 @ 10Gbps
PCIe Gen3 x16 / PCIe Gen4 x8 ×2
年度进展：
完成了V2.0版的设计、焊接和调试
  减少板长： <250 mm
  降低器件高度：
    FPGA散热片（14mm，加风扇24mm）
    DDR4 UDIMM  DDR4颗粒
  适合机架式服务器安装
完成了符合D-Matrix架构规范的接口逻辑封装和测试
  完善寄存器设计
  利用Block+Chunk模式实现兼容D-Matrix的MPP（多路点到点）信道

## Slide 10: CROB-PXI
特性：
FPGA：Xilinx Ultrascale XCKU115
双FMC/FMC+接口: 最大24×2 个下行光纤链路@ 10Gbps
4路上行光纤链路 @ 10 Gbps
板载时钟交换，板载jitter cleaner
年度进展：
  完成了V2.0版本和V3.0版本的升级
    改善高速走线信号完整性
      新PCB材料
      部分高速信号重新走线
    改善FMC+部分的散热性能
    外部触发接口升级为电/光复用接口
  V3.0版本近期可以开始测试
FPGA
XCKU115
双FMC+
上行QSFP
外时钟（光/电）/触发（电）
板载DDR4

## Slide 11: 软件和FPGA固件架构：数据矩阵架构（D-Matrix）
设计思想
  流处理：使用流处理节点的级联构建DAQ系统
  异构：FPGA/软件/GPU（开发中）
  物理节点之间，流处理节点之间连接的标准化接口
  接口中的标准协议
  按照时空属性进行数据处理
  全局流水线
已有的流处理节点
  传输层：Mux，Demux，拆分（Split），合并（Combine），FIFO，vFIFO，校验、校验检查和重传控制，反压控制……
  应用层：合并，顺序规则化，触发匹配，特征提取和数据统计，命令分发/命令反馈收集，广播，MUX，FIFO，数据帧发送、接收，按时间/空间索引分发，投影，快照，存储，标准2D/3D显示，系统初始化和总体控制……
   常见处理模式的标准化
  流处理节点的自由连接

## Slide 12: D-Matrix下的抽象与标准化
硬件抽象：BSP
（Board Support Package）
传输层接口抽象：MPP
（Multiple Point-to-Point）
数据容器抽象：D-Matrix标准协议帧
应用层接口抽象：SDMF/SDMS
（Standard D-Matrix FPGA/Software interface）
数据处理算法抽象：命令发送、事例组装、信息提取……

## Slide 13: 典型的流处理模式
数据流

## Slide 14: 典型的流处理模式
命令/命令反馈流
状态流/监控流

## Slide 15: 组帧策略
连续流水线触发
以触发组为单位组帧，一个触发组内可能包含多个触发
当触发窗口重叠时自动扩展触发组窗口
标准数据容器

## Slide 16: 软件方面的年度进展
对现有软件的功能完善和Debug
  软件debug
  软件自动化部署
  分布式节点的软件进程的集中管理
  性能提升和优化
  在USTC超算集群中开展测试
    研究DAQ代码在超算环境下的编译
    研究利用超算系统slurm作业提交功能完成DAQ系统部署
    在超算系统中的各种测试
计算机辅助数据获取系统设计软件（CASD-DAQ）
  架构设计完毕
  核心算法设计完毕
  代码编写中

## Slide 17: FPGA固件设计方面的进展
使用Verilog模板简化流处理节点设计（ 10.1109/TNS.2024.3467107 ）
  3 种基本模板: 提取器（Extractor），过滤器（filter）， 重组器（reorganizer）
  派生模块：
    提取器：峰值查找，多重性统计，累积能量统计…
    过滤器：触发过滤器，2维重心计算…
    重组器：合并，触发重组器，增量最近邻聚类 …

## Slide 18: FPGA固件设计方面的进展
分布式流处理算法
  节点自动编号和路由算法 (10.1088/1748-0221/18/12/P12012)
  分布式事例组装算法(10.1109/TNS.2023.3235904)
  TPC束团重建算法 (10.1109/TNS.2024.3467107)
  基于FPGA的流式霍夫变换算法（2D/3D）

## Slide 19: 报告提纲
设计需求
系统架构
测试结果
总结

## Slide 20: CROB-PCIe数据链路测试
CROB-PCIe板卡
模拟CROB-PXI板卡
24芯MTP接口光纤
去除打包增加Conv后，数据链路测试
  单板光纤回环
  与前端板联调
配置
  6条光纤通道，使用6个DMA通道
  伪数据产生：64bit位宽，156.25MHz时钟，有效数据占比120/140，软件控制数据的产生
  有效数据率约6.43GB/s
软件控制数据的产生、链路中缓存的数据清除，确保每个DMA起始接收的数据值相同
软件端对数据进行长期检查（约1小时）
DMA0：
DMA5：
… …

## Slide 21: 软件性能测试和软件优化测试
测试条件：
  兰州集群1：Intel(R) Xeon Gold 5317 CPU @ 3.00Ghz，双CPU， 32GB×2，13个服务器，10G以太网
  兰州集群2：Intel(R) Xeon Gold 5317 CPU @ 3.00Ghz，双CPU， 32GB×4，6个服务器，10G以太网
  USTC瀚海20：Intel(R) Xeon(R) Gold 6248 CPU @ 2.50GHz，双CPU，100G Infiniband
测试内容：
  软件事例组装性能及其影响因素
  STCF服务器选型：性能与参数之间的关联

## Slide 22: 对影响软件性能的一些基本参数测试
网络接口传输能力测试
  ZeroMQ在Infiniband中的性能测试
  测试结论：
    ZeroMQ中的发送线程数量和接收端context数量对于传输速度有限制
    每个Context的传输速度上限约为1GB/s
    10个发送线程，10个接收Context时，传输速度可以达到11GB/s，带宽利用率达到88%!
  结论：现有的架构稍加修改可以直接应用于基于Infiniband建立的超算集群，基本不影响传输带宽
  未来工作：ZeroMQ  RDMA?

## Slide 23: 对影响软件性能的一些基本参数测试
boost共享内存的allocate测试
  从1KB，4KB...256KB...16384KB的内存分配速度在兰州集群1和科大瀚海20上都为每秒110-120K个帧
allocate后进行memcpy测试
测试结论：
  共享内存的全局锁的竞争可能成为一个处理链路的吞吐率的瓶颈
优化方向：
  每个处理链路使用独立的共享内存

## Slide 24: 对影响软件性能的一些基本参数测试
memcpy测试
结论：CPU的cache性能、内存通道情况等会明显影响软件性能
两个集群上的各级cache大小
  瀚海20： L1d缓存32K L1i缓存32K L2缓存1024K L3缓存28160K
  兰州CEE：L1d缓存1.1MiB L1i缓存768KiB L2缓存30 MiB L3缓存：36MiB

## Slide 25: DAQ软件性能提升和优化
可能的优化方向：
  ZeroMQ多Context并行发送：在发生incast时提升带宽利用率
  将各个处理链路的共享内存拆分解耦
  服务器提前任务调度
  服务器乱序调度：进行中

## Slide 26: 6~10个服务器，9k帧大小，满负荷测试
无任何优化：
  兰州集群1, 8个发送端，8个接收端：~35kHz
将各个处理链路的共享内存拆分解耦后：
  兰州集群1, 8个发送端，8个接收端：~50kHz
  超算中心，10台服务器测试结果：~50kHz
进行了ZeroMQ多Context并行发送和服务器提前调度优化后：
  兰州集群2，6发送节点（×2线程），6接收节点（×4线程）测试：130kHz量级
结论：
  现有的优化手段已经表现出明显的性能提升
  STCF未来的工作方式：每个处理任务中包含约64个触发组，任务率<16KHz
单通道内存瓶颈?

## Slide 27: 报告提纲
设计需求
系统架构
测试结果
总结

## Slide 28: 总结
系统设计:
  系统架构： 完成
  接口定义： 完成
  协议定义： 完成
硬件/软件/固件设计:
  CROB-PXI / CROB-PCIe / FMC+：完成，待批量加工
  基本D-Matrix流处理节点： 完成
测试：
  模块级测试： 完成
  小规模系统测试： 完成
  大规模实验和束流实验： 准备中

## Slide 29: Thank you！