## Slide 1
STCF DTOF T0 Reconstruction
报告人：梁振卓
liangzhzh25@mail2.sysu.edu.cn
2025.7.3

## Slide 2: 目录
TOF几何结构
T0重建原理
DTOF单径迹T0重建效率
DTOF径迹误差对T0重建效率的影响
TOF事例级T0重建效率
总结

## Slide 3
3
两个相同的端盖圆盘位于沿束流方向距对撞点∼ ±1400 mm 处
每个圆盘由 4 个扇区构成，最小半径 480 mm ,最大半径 1000 mm
覆盖极角范围∼ 20° − 34°
每个 MCP-PMT包含 4×4 阳极阵列，每个阳极的尺寸为 5.5 × 5.5 mm2
DTOF几何结构 (DIRC-like TOF)
480mm
1000mm

## Slide 4
4
BTOF几何结构 (Barrel DTOF)
12 个扇区, 每个扇区对应 方位角并包含两块石英板 (), 整体覆盖有屏蔽层。
石英内侧是吸收涂层，外侧装有个MCP-PMT（ 像素阵列）。
每个PMT连接一块前端电路板PCB ，并在其顶部配置有前端电子学系统（FEE）。
……
pixels

## Slide 5: 目录
TOF几何结构
T0重建原理
DTOF单径迹T0重建效率
DTOF径迹误差对T0重建效率的影响
TOF事例级T0重建效率
总结

## Slide 6
T0 重建原理
：事例起始时间，即实际对撞时刻与触发周期前沿时刻的时间差。
：探测器测量到的TDC时间，需要经过刻度。
：从对撞产生粒子开始到探测器给出击中信号之间的时间
TOF的优势：定时精度高，响应快
TOF (TDC)
MDC (TDC)
TDCM(TOF)
TDCM(ECAL)
Bunch (4ns)
Trigger
Clock (25ns)
TDCM(MDC)
ECAL (TDC)
T0

## Slide 7
对撞点
TOF
TOP
T0
TOA
T0
Global time
TOF
TOP
TOA
T0=TOA-TOP-TOF
DTOF中的T0重建
T0
对撞点
TOF
TOP
TOA
BTOF中的T0重建

## Slide 8
DTOF TOP重建
TOF重建
TOF= flightTime +extFlightTime; MDC中飞行时间+石英中飞行时间
flightTime= RecExtTrackCollection. getDtofExtPoints(). flightTime,由MDC径迹重建给出
extFlightTime为从径迹击中DTOF表面到DTOF一半厚度的时间
对撞点
TOF
TOP
TOA
T0=TOA-TOP-TOF
T0
BTOF重建原理类似

## Slide 9
TOF T0算法程序框图
mean: 0.0123
=0.07

## Slide 10: 目录
TOF几何结构
T0重建原理
DTOF单径迹T0重建效率
DTOF径迹误差对T0重建效率的影响
TOF事例级T0重建效率
总结

## Slide 11
e-在不同动量和theta下的T0重建正确率
事例筛选：
去除信号光子数为0的事例 （此类事例需要其他探测器的信息）
去除没有外推径迹的事例 （外推径迹重建成功的才考虑）
去除衰变和散射的事例
不去除衰变和散射的事例
e-的效率几乎都在99%以上，绝大部分动量和theta区域效率高于99.5%，去除衰变和散射的事例前后，效率基本无差别

## Slide 12
mu-在不同动量和theta下的T0重建正确率
事例筛选：
去除信号光子数为0的事例 （此类事例需要其他探测器的信息）
去除没有外推径迹的事例 （外推径迹重建成功的才考虑）
去除衰变和散射的事例
不去除衰变和散射的事例
mu-的效率几乎都在99%以上，绝大部分动量和theta区域效率高于99.7%，去除衰变和散射的事例前后，效率基本无差别

## Slide 13
pi-在不同动量和theta下的T0重建正确率
pi-的效率
不去除衰变和散射事例，绝大部分区域效率高于98%，低动量大角度时效率不太高
去除衰变和散射事例，效率几乎都在99%以上，绝大部分区域效率高于99.7%
事例筛选：
去除信号光子数为0的事例 （此类事例需要其他探测器的信息）
去除没有外推径迹的事例 （外推径迹重建成功的才考虑）
去除衰变和散射的事例
不去除衰变和散射的事例

## Slide 14
kaon-在不同动量和theta下的T0重建正确率
事例筛选：
去除信号光子数为0的事例 （此类事例需要其他探测器的信息）
去除没有外推径迹的事例 （外推径迹重建成功的才考虑）
Kaon-的效率
不去除衰变和散射事例，动量800MeV效率基本高于96%，低动量及大角度效率不高，动量600MeV时效率很差
去除衰变和散射事例，动量800MeV效率几乎都在99%以上，800MeV部分角度效率稍差，动量600MeV时效率很差
不去除衰变和散射的事例
去除衰变和散射的事例

## Slide 15
proton在不同动量和theta下的T0重建正确率
事例筛选：
去除信号光子数为0的事例 （此类事例需要其他探测器的信息）
去除没有外推径迹的事例 （外推径迹重建成功的才考虑）
proton的效率
不去除衰变和散射事例， 1GeV及以下基本不可用，低动量小角度时效率较差，其余区域效率基本在98%以上
去除衰变和散射事例， 1GeV及以下基本不可用，除部分低动量小角度区域绝大部分区域在99%以上
不去除衰变和散射的事例
去除衰变和散射的事例

## Slide 16
BTOF单径迹Pi的T0重建效率
事例筛选：
去除信号光子数为0的事例 （此类事例需要其他探测器的信息）
去除没有外推径迹的事例 （外推径迹重建成功的才考虑）
不去除衰变和散射的事例
去除衰变和散射的事例
结果与打到DTOF上的单径迹效率类似

## Slide 17: 目录
TOF几何结构
T0重建原理
DTOF单径迹T0重建效率
DTOF径迹误差对T0重建效率的影响
TOF事例级T0重建效率
总结

## Slide 18
入射动量smear
动量的分量误差在 5% 以内时，对T0重建正确率影响不超过 0.03%
动量的分量误差在 10 mrad 以内时，对T0重建正确率影响不超过 0.04%
动量的分量误差在 10 mrad 以内时，对T0重建正确率影响不超过0.05%
pi-
theta=24°
phi=45°
pi-
p=1GeV
phi=45°
pi-
p=1GeV
theta=24°

## Slide 19
入射位置smear
位置的分量误差在 10 mm 以内时，对T0重建正确率影响不超过0.08%
位置的分量误差在 10 mm 以内时，对T0重建正确率影响不超过0.1%
pi-
p=1GeV
theta=24°
pi-
p=1GeV
theta=24°

## Slide 20: 目录
TOF几何结构
T0重建原理
DTOF单径迹T0重建效率
DTOF径迹误差对T0重建效率的影响
TOF事例级T0重建效率
总结

## Slide 21
物理过程 | 质心能量 | T0重建效率
 | 4 GeV | 99.60%
 | 4 GeV | 98.48%
 | 3.686 GeV | 98.83%
 | 4 GeV | 97.97%
 | 3.686 GeV | 98.68%
 | 4 GeV | 95.92%
物理过程 | 质心能量 | T0重建效率
 | 4 GeV | 99.60%
 | 4 GeV | 98.48%
 | 3.686 GeV | 98.83%
 | 4 GeV | 97.97%
 | 3.686 GeV | 98.68%
 | 4 GeV | 95.92%
TOF事例级T0重建效率
事例筛选：
去除信号光子数为0的事例 （此类事例需要其他探测器的信息）
去除没有外推径迹的事例 （外推径迹重建成功的才考虑）
不去除衰变和散射事例

## Slide 22
物理过程 | 质心能量 | T0重建效率 | 筛选500MeV径迹 | 筛选400MeV径迹 | 筛选300MeV径迹
 | 4 GeV | 99.60% | 99.75% | 99.75% | 99.73%
 | 4 GeV | 98.48% | 98.53% | 98.53% | 98.53%
 | 3.686 GeV | 98.83% | 99.37% | 99.37% | 99.18%
 | 4 GeV | 97.97% | 96.84% | 96.81% | 97.59%
 | 3.686 GeV | 98.68% | 99.43% | 99.43% | 99.29%
 | 4 GeV | 95.92% | 89.17% | 89.19% | 92.30%
物理过程 | 质心能量 | T0重建效率 | 筛选500MeV径迹 | 筛选400MeV径迹 | 筛选300MeV径迹
 | 4 GeV | 99.60% | 99.75% | 99.75% | 99.73%
 | 4 GeV | 98.48% | 98.53% | 98.53% | 98.53%
 | 3.686 GeV | 98.83% | 99.37% | 99.37% | 99.18%
 | 4 GeV | 97.97% | 96.84% | 96.81% | 97.59%
 | 3.686 GeV | 98.68% | 99.43% | 99.43% | 99.29%
 | 4 GeV | 95.92% | 89.17% | 89.19% | 92.30%
TOF事例级T0重建效率 (筛选低动量径迹）

## Slide 23: 目录
TOF几何结构
T0重建原理
DTOF单径迹T0重建效率
DTOF径迹误差对T0重建效率的影响
TOF事例级T0重建效率
总结

## Slide 24: 总结
DTOF单径迹T0重建效率: e , mu 效率99%以上；pi 效率绝大部分98%以上；kaon效率大部分96%以上；proton效率大部分98%以上；kaon,proton分别在600MeV,1GeV以下时受切伦科夫阈值影响效率很差
DTOF径迹误差对T0重建效率的影响：动量和位置误差对效率影响很小<0.1%
TOF事例级T0重建效率：末态有的过程在95%，其余过程>98%，选用高动量径迹部分过程效率>99%

## Slide 25
Thanks!

## Slide 26
BACK UP

## Slide 27
单径迹pi-

## Slide 28
Proton
不去掉衰变和散射 51692/63560=81.33%
去掉衰变和散射 51051/62233=82.03%
固定为pi假设 49866/62233=80.13%
Electron
不去掉衰变和散射 95853/96426=99.41%
去掉衰变和散射 95602/96146=99.43%
固定为pi假设 95578/96146=99.41%
Kaon
不去掉衰变和散射 83049/85597=97.02%
去掉衰变和散射 63725/64574=98.69%
固定为pi假设 63063/64574=97.66%
时间消耗与性能比较
muon
不去掉衰变和散射 98924/99359=99.56%
去掉衰变和散射 98840/99274=99.5628%
固定为pi假设 98852/99274=99.57%
Pi
不去掉衰变和散射 92077/93388=98.60%
去掉衰变和散射 84098/84655=99.34%
固定为pi假设 84107/84655=99.35%
遍历5种粒子假设：0.3 ms/Event
固定为pi假设: 1.5 ms/Event
时间消耗
其他算法几百ms

## Slide 29
pion
kaon
proton
e
82.03%
98.69%
99.34%
muon
99.56%
99.43%
不同粒子信号光子数

## Slide 30
同一条track中不同光子的t0，通过填直方图寻找最高峰，range (TruthT0-10,TruthT0+10) ,最大计数所在的bin存为这条track的T0
e binsize 0.25ns 95718/96146=99.5548 %
mu binsize 0.25ns 99138/99274=99.8630 %
Pi binsize 0.25ns 84416/84655=99.7177%
Kaon binsize 0.25ns 64062/64574=99.2071%
Proton binsize 0.25ns 48392/62233=77.7594 %
寻峰法不同参数性能比较

## Slide 31
RecT0-HypoT0（ 单光子，HypoT0=TruthT0-4） Pi

## Slide 32
RecT0-HypoT0（ 单光子，HypoT0=TruthT0） Pi
mean: 0.0123
=0.07

## Slide 33
RecT0-HypoT0（ 单光子，HypoT0=TruthT0+4） Pi

## Slide 34
DTOF 光电子产额
pion
kaon

## Slide 35
BTOF 光电子产额
pion
kaon

## Slide 36
入射动量smear
pi-
theta=24°
phi=45°
pi-
p=1GeV
phi=45°
pi-
p=1GeV
theta=24°
动量的分量误差在 5% 以内时，对T0重建正确率影响不超过 0.03%
动量的分量误差在 10 mrad 以内时，对T0重建正确率影响不超过 0.04%
动量的分量误差在 10 mrad 以内时，对T0重建正确率影响不超过0.05%

## Slide 37
入射位置smear
pi-
p=1GeV
theta=24°
pi-
p=1GeV
theta=24°
位置的分量误差在 10 mm 以内时，对T0重建正确率影响不超过0.08%
位置的分量误差在 10 mm 以内时，对T0重建正确率影响不超过0.1%