## Slide 1: STCF缪子探测器的模拟与重建
报告人：刘昱林
MUD软件组
核探测与核电子学国家重点实验室
中国科学技术大学

## Slide 2: 目录
缪子探测器介绍
OSCAR软件框架下缪子探测器的模拟
重建鉴别算法的研究
总结与计划

## Slide 3: 目录
缪子探测器介绍
OSCAR软件框架下缪子探测器的模拟
重建鉴别算法的研究
总结与计划

## Slide 4: STCF缪子探测器介绍
缪子探测器的性能要求
  µ/π粒子鉴别：µ/π压制率为30（effπ→µ<1/30）条件下，1-2GeV内µ鉴别效率好于95%
  中性强子（包括中子、KL）的鉴别：约40%中性强子无法在电磁量能器（ECAL）中产生大量能量沉积，因此需要缪子探测器提供一定的中性强子的鉴别能力
缪子探测器位于探测谱仪的最外层
覆盖了接近全空间的范围（94%×4π）

## Slide 5: 缪子探测器的原理
µ、π的质量相近
  mµ=105.66MeV
  mπ=139.57MeV
  使用dE/dx或TOF等粒子鉴别方法无法对大动量µ、π进行鉴别
µ、π与物质的相互作用不同
  µ只有电离过程
  π除了电离过程，还存在强相互作用
  让粒子穿过吸收体，使π发生强相互作用，与µ在探测器上产生的信号会有区别
DTOF µ/π鉴别能力
不同粒子与探测器的反应
MDC dE/dx鉴别能力
µ/π

## Slide 6: 缪子探测器的设计
缪子探测器通常结构为多层灵敏探测器与轭铁的结合
  轭铁作为吸收体用来吸收粒子的能量，同时也负责为超导磁铁提供磁回路
  对撞物理实验上常用于缪子探测器的灵敏探测器有：阻性板室（RPC）、塑料闪烁体
灵敏探测器的选择
  RPC受本底影响小，但对中性强子不够灵敏
  塑闪相反，对中性强子敏感，但受本底影响较大
  综合两种探测器的优缺点，提出3RPC+7塑闪的混合式设计，开展研究
RPC探测器
塑闪探测器
缪子探测器设计示意图

## Slide 7: 目录
缪子探测器介绍
OSCAR软件框架下缪子探测器的模拟
重建鉴别算法的研究
总结与计划

## Slide 8: 缪子探测器软件开发进展
基于OSCAR软件框架的缪子探测器的模拟、重建与鉴别算法的开发进展如图所示
目前基本实现整个模拟、数字化、重建与鉴别的全流程算法
未完成
通用服务
产生子
DD4hep几何
……
信号事例模拟
本底事例模拟
事例混合
数字化
径迹外推
带电粒子track重建
特征变量提取
BDT训练
Weight/Data
粒子鉴别
物理分析
中性强子cluster重建
Ecal信息

## Slide 9: 缪子探测器的几何建模
使用DD4hep构建几何
  DD4hep是一个探测器几何描述软件包，包括xml和cpp两部分
  xml：提供构建几何所需的参数
  cpp：根据xml给出的参数进行几何建模
缪子探测器的几何建模
  分为桶部和端盖两部分，均为轭铁与探测器的夹层结构
  对RPC和塑闪精细结构及电子学结构进行建模
  RPC采用双端读出，塑闪采用交叉读出
  对极头等磁回路相关结构进行建模
STCF整体几何
缪子探测器桶部
缪子探测器端盖
通过更改xml文件，可以轻松更改MUD的几何结构，比如层数、探测器种类、读出方式等
MUD极头建模

## Slide 10: 缪子探测器模拟与数字化
缪子探测器的模拟
  使用Geant4对缪子探测器进行模拟
  当粒子穿过RPC的工作气体或塑闪时，记录粒子在这个灵敏体积内产生的所有step的信息，并与第一个step相关联
  如果入射粒子在灵敏体积内产生了一些次级粒子，也将它们的每个step与入射粒子的第一个step相关联
RPC的数字化
  根据step的入射角及与最近读出条的位置关系，读取数字化参数，将每个step信息转换为读出条信号
  添加信号传输过程及电子学响应误差，得到数字化信号
  数字化参数是通过Garfield模拟产生的
塑闪的数字化
  将所有相关联的step视为一个集合，计算它们的沉积能量、位置等信息
  读取数字化参数将它们转化为SiPM的信号
  根据SiPM信号模拟电子学波形，在时间上进行叠加，产生数字化信号
  数字化参数和波形是使用独立的Geant4模拟产生的，并与实验结果进行了对比
RPC信号模拟
工作气体
带电粒子
电子雪崩
塑闪信号模拟
塑闪条
带电粒子
次级粒子
RPC数字化参数
塑闪数字化参数

## Slide 11: 目录
缪子探测器介绍
OSCAR软件框架下缪子探测器的模拟
重建鉴别算法的研究
总结与计划

## Slide 12: 重建算法
Hit重建
  根据ID和时间等信息将数字化数据进行关联
  对于RPC，根据两端数字化信号的时间对hit位置和时间进行重建
  对于塑闪，根据两个交叉条的ID对hit位置进行重建，再通过位置反推hit时间
Hit重建
track/cluster分辨
track重建
cluster重建
track信息提取
cluster信息提取
粒子鉴别
缪子探测器重建流程
t1
t2
t1
t2
RPC和塑闪的hit重建

## Slide 13: 重建算法
x
y
MDC
MUD
IP
ECAL
track
seed
cluster
seed
粒子重建示意图
鉴别参数
Track/Cluster分辨
  使用MDC外推径迹作为track seed
  将ECAL Shower与外推径迹匹配，如果存在未匹配成功的shower，作为cluster seed
Track/Cluster重建
  计算每层hit到IP点连线和外推径迹在这一层的击中到IP点连线的夹角，关联小于角度窗口的hit
  Track重建角度窗口为12.5°
  Cluster重建是计算与shower到IP点连线的夹角，角度窗口为30°
  重建算法中，采用了100ns的时间窗
鉴别参数计算
  入射深度，每层击中数，匹配距离等

## Slide 14: 多变量分析方法
缪子探测器的粒子鉴别采用多变量分析（MVA）的方法，例如Likelihood、BDT、MLP等
BDT（Boosting Decision Tree 提升树算法）是一种统计学习方法
  以分类树（Decision Tree）为基本分类器
  原理：训练出一个初始基本分类器，后续训练新分类器时对样本分布进行调整，使先前分类错误的样本受到更大的关注，最终所有分类器加权结合输出结果
  计算信号效率时需要指定对本底的拒绝率，对应一个BDT Cut， BDT输出大于此值时认为是信号，否则是本底
BDT输出分布
BDT Cut
muon
pion
BDT结构
三种多变量分析方法比较

## Slide 15: 鉴别算法
BDT在鉴别粒子前需要预先进行训练，包括Train/Test两个部分
  Train: 使用模拟数据对BDT进行训练，得到BDT模型权重文件
  Test: 使用BDT模型对新的模拟数据进行测试，测试的Data结果可以用于计算对应本底拒绝率的BDT cut
  Identify: 读取BDT模型和cut对粒子进行鉴别
  为了平衡数据储存和鉴别效率，开发了分区域训练算法。它根据动量、角度、电荷将粒子划分为不同的区域，对每个区域单独进行训练和鉴别
分区域训练算法
MC Mu
MC Pi
Train BDT
Weight
Test DATA
BDT Cut
MC Mu
MC Pi
Identify
Data
Result
Train Process
Test Process
Identify Process
BDT训练、测试及鉴别流程
Momentum
Theta

## Slide 16: 鉴别效果
使用重建鉴别算法对µ/π和neutral/γ的鉴别效率进行扫描
角度范围：20~160°，动量范围：400~2500MeV
momentum (MeV)
有本底，µ+/π+鉴别效率@supp=30
theta
theta
momentum (MeV)
momentum (MeV)
theta
无本底(上)
有本底(下)
neutral/γ的鉴别效率 @ supp=30

## Slide 17: MUD结构优化进展
针对桶部和端盖交界处效率下降的问题，开展对MUD结构优化的研究
  通过对探测器覆盖、MUD轭铁厚度等方面进行优化
  目前该工作还在进行中
RPC
RPC
PS
PS
RPC
RPC
PS
PS
PS
theta
momentum
桶部和端盖交界处效率下降
现在的探测器覆盖情况
修改后的探测器覆盖情况

## Slide 18: MUD自重建算法开发进展
约有40%的中性强子无法在ECAL中产生足够的能量沉积，需要MUD有一定的自重建能力
  目前一个基于层次聚类的算法基本完成，还需要对聚类结果进行评估
theta
phi
MUD击中的角度分布
层次聚类算法
信号cluster

## Slide 19: 目录
缪子探测器介绍
OSCAR软件框架下缪子探测器的模拟
重建鉴别算法的研究
总结与计划

## Slide 20: 总结与计划
报告总结
  开发了精细的MUD几何，以及对应的模拟算法
  对RPC和塑闪的数字化参数进行了模拟，并开发了数字化的算法
  开发了带电粒子和中性粒子的分辨和重建算法
  开发了BDT训练、测试及鉴别流程，以及分区域训练算法
  开发了从几何构建、模拟、数字化到重建鉴别的整个流程
未来计划
  优化带电粒子及中性粒子重建算法
  优化MUD结构设计
  开发MUD自重建算法
  开发物理分析算法

## Slide 21: 总结与计划
报告总结
  开发了精细的MUD几何，以及对应的模拟算法
  对RPC和塑闪的数字化参数进行了模拟，并开发了数字化的算法
  开发了带电粒子和中性粒子的分辨和重建算法
  开发了BDT训练、测试及鉴别流程，以及分区域训练算法
  开发了从几何构建、模拟、数字化到重建鉴别的整个流程
未来计划
  优化带电粒子及中性粒子重建算法
  优化MUD结构设计
  开发MUD自重建算法
  开发物理分析算法
Thanks!

## Slide 22: Backup

## Slide 23: 物理需求
带电粒子动量分布
STCF谱仪本底计数率

## Slide 24: Sub-area training
使用单一权重文件对所有动量、角度的粒子进行鉴别存在很大误差
需要按照粒子的角度、动量、电荷等划分不同区域，分别训练
  按角度划分为：20-37deg；37-50deg；50-90deg
  按动量划分
  20-50deg: 400-800MeV, 800-2500MeV
  50-90deg: 400-600MeV, 600-1000MeV, 1000-2500MeV
  按电荷划分
此外，BDT Cut的计算也是按照角度动量分bin计算的
分区域训练相比全区域的结果，在低动量和大角度有较大提升
训练区域划分
comparison
Sub-area（left）
All（right）
difference（below）
theta
theta
theta
momentum
momentum
momentum
momentum
theta

## Slide 25: 缪子重建鉴别算法调研
缪子探测器重建与鉴别的研究内容包括：使用外推径迹对带电粒子进行重建、对µ/π簇射击中分布进行研究、结合ECAL信息对中性强子进行重建、优化BDT粒子鉴别等
缪子重建鉴别算法主要分为四步：寻找种子、Hit关联、径迹拟合、鉴别参数计算
寻找种子
  使用MDC外推径迹（BESIII、BelleII）
  使用MUD本身击中作为种子，用于宇宙线重建及探测器对齐中（BESIII）
Hit关联
  计算每层hit和径迹在这层交点的距离，小于窗口的hit被关联
  BESIII：窗口大小选择240-320mm，这是统计了每层的窗口大小，取6𝜎
  BelleII：窗口为25cm或外推径迹交点的5𝜎
  除此之外，为了节省计算资源，BelleII还进行了预筛选：外推track必须关联至少两个hit、外推预测的层数和测量到的层数之差要小于5层
径迹拟合
  桶部分为𝑟𝜑, 𝑟𝑧，端盖分为𝑧𝑥, 𝑧𝑦分别拟合，最后合为三维径迹（BESIII）
  使用kalman滤波进行二次外推（BelleII）
鉴别参数计算
  入射深度，每层击中数，匹配距离等
  使用多变量分析进行鉴别

## Slide 26: 重建算法存在的问题
构建一个没有端盖，由一个长桶部覆盖了20~160°范围的几何
之前算法中使用300mm的距离窗口会导致角度较小时无法关联大量hit
更改窗口为12.5°角度窗口（粒子90°入射时约等于410mm距离窗）
外推径迹在MUD第一层上的击中与MUDhit之间Theta角的残差
外推径迹在MUD第一层上的击中与MUDhit之间沿着z轴方向距离的残差
粒子与z轴夹角
粒子与z轴夹角
距离残差
角度残差

## Slide 27: 分区域-全区域
将每个bin的值相减，分别画了结果>0的图和结果<0的图，否则不易分辨
在低动量和大角度处提升明显
mu+/pi+@supp=30
diff>0
mu+/pi+@supp=30
diff<0

## Slide 28: mu-/pi-鉴别效率
带本底
无本底

## Slide 29: 中性粒子按ECAL能量分bin
带本底
无本底

## Slide 30: 整体鉴别效率图
无本底，mu/pi

## Slide 31: 整体鉴别效率图
有本底，mu/pi

## Slide 32: 中性粒子能量分布图
中性强子（n, KL）
gamma