## Slide 1: STCF束束相互作用研究进展
Sangya Li
University of Science and Technology of China
Collaborators: D. Zhou (KEK), K. Ohmi (KEK/IHEP) ,Y. Zhang (IHEP) and Z. Li (IHEP).
STCF accelerator physics team: Ye Zou, Jingyu Tang, Qing Luo, Tao Liu, Linhao Zhang, Tianlong He, Weiwei Li, et al.

## Slide 2: 目录
蟹腰方案下的束束相互作用
束束效应对机器参数的约束
不考虑lattice的束束模拟结果
考虑lattice的束束模拟结果
考虑多物理效应耦合下的束束模拟结果
总结与展望

## Slide 3: 蟹腰方案下的束束相互作用
束束相互作用势：
弱强模型下粒子运动方程：
沙漏效应和蟹腰的影响：.
束束共振线：
蟹腰方案下束束共振线（弱强模型）
Demin Zhou, Collective effects, IAC，合肥
Notes: 仅是最简单的围绕IP的运动方程。
偏离这种运动（如运动耦合，色品，阻抗效应等…）将引起不必要的共振

## Slide 4: 束束效应对机器参数的约束
STCF 对撞环布局
Parameters | Units | Value
Optimal beam energy, E | GeV | 2
Circumference, C | m | 860.321
Crossing angle, 2θ | mrad | 60
Emittance (SR, DW, IBS), εx_DW_IBS/εy_DW_IBS | nm/pm | 4.63/46.3
Beta function at IP, βx/βy | mm | 60/0.8
Beam size at IP, σx/σy | mm | 16.67 /0.192
Tune, νx/νy /νz |  | 30.543/34.58/0.0194
Beam current, I | A | 2
Number of bunches, nb |  | 688
Single-bunch current, Ib | mA | 2.91
Particles per bunch, Nb | 1010 | 5.20
Single-bunch charge | nC | 8.34
damping time, τx/τy/τz | ms | 21.14/ 21.14 /10.57
Natural bunch length, σz | mm | 7.21
Piwinski angle, φPiw | rad | 15.79
Beam-beam parameter, ξx/ξy |  | 0.0075 /0.114
Luminosity, L | cm-2s-1 | 1.2E+35
最新参数详见邹野的报告
Betatron resonances: νx, νy
synchro-betatron resonances: νz
频移: ξx,ξy
X-Z 不稳定性: >> .
整体布局与参数

## Slide 5: 束束效应对机器参数的约束
对于具有较大Piwinski角的对称碰撞扁束团：
亮度与沙漏因子
:
在没有CW变换的情况下：
在有CW变换的情况下：
STCF
采取较小的避免不希望的束束效应
N. Dikansky and D. Pestrikov, NIM-A 600, 538 (2009).

## Slide 6: 束束效应对机器参数的约束
束束
D. Shatilov, Handbook, 3rd edition, Sec. 4.11.1
更大 有助于在考虑lattice和阻抗效应的情况下，仍然可以找到兼容频移的工作点区域。
水平 (X-Z) synchro-betatron resonances （SBRs）限制了高亮度区域。考虑沙漏效应， 。
(Y-Z) SBRs 限制方向工作点的选择，束束极限
对于 STCF,
  .
  的选择区间有:
  ,
  或者
  (与SuperKEKB类似).

## Slide 7
BBWS:
CW OFF
CW ON
不考虑lattice的束束模拟结果
CW 对增加连续的高亮度区域有显著帮助。
SBRs 不能被CW抑制。
蟹腰对亮度的影响
Notes: The strong-strong simulation with two kinds of code simulation is cross-verified, which far exceeds the target brightness under the design parameters without considering the stability.

## Slide 8
BBWS:
不考虑lattice的束束模拟结果
弱强模拟结果显示：80%的CW足以抑制BB引起的XY耦合。
蟹腰对亮度的影响
Notes: The strong-strong simulation with two kinds of code simulation is cross-verified, which far exceeds the target brightness under the design parameters without considering the stability.

## Slide 9
BBWS:
=0.02
=0.025
=0.03
较大的有助于扩大水平SBR之间的距离
对亮度的影响
不考虑lattice的束束模拟结果
Notes: The strong-strong simulation with two kinds of code simulation is cross-verified, which far exceeds the target brightness under the design parameters without considering the stability.

## Slide 10
X-Z 不稳定性需要被重视。
亮度在以下区间可以稳定在1.2e35 cm-2s-1 (8.34 nC) 附近:
(1) 0.543--0.545, (2) 0.563--0.565。
更大的 或 （β*x↓/εx↓/σz↑）可以帮助扩宽高亮度区间， = 0.0194 < 3 (0.0075).
利用 BBWS 和 BBSS 进行高亮度区域扫描
不考虑lattice的束束模拟结果
=.580

## Slide 11
要求≥0.56以免垂直。
考虑到空间电荷带来的频移， 的选择可以稍大一些（ =0.58）。
不考虑lattice的束束模拟结果
利用 BBWS 和 BBSS 进行高亮度区域扫描
=.543
Notes: When the vertical working point is greater than 0.56, the luminosity performance is ideal.
=0.58 can be taken away from the dangerous resonance line .
When the vertical working point is greater than 0.56, the luminosity performance is ideal.
〖[𝑣〗_y] =0.58 can be taken away from the dangerous resonance line 𝑣_y=𝑣_𝑥.

## Slide 12
Tracking simulation code for circular accelerators.
Beam-beam, Impedance, Space charge, Lattice nonlinearity.
GPU based. Coded by nvcc in cuda.
Particle In cell solver for beam-beam and space charge simulation as is used in BBSS and SCTR, translated to cuda.
Lattice tracking is compatible with SAD (using the same functions as APES-T by Zhiyuan Li).
K. Ohmi, SuperKEKB commissioning meeting,
  https://kdskek.jp/event/42931/contributions/217875/attachments/157087/200517/SCTR-CUDA_ohmi.pdf, https://kds.kek.jp/event/43469/contributions/221147/attachments/158719/203383/SCTR-CUDA-BBPIC.pdf, https://kds.kek.jp/event/50714/contributions/265273/attachments/178605/237700/Beam-beamFCCeeSKEKB.pdf.
BBSCL简介
考虑lattice的束束模拟结果
Page from K. Ohmi

## Slide 13: ：
图示为设计工作点的亮度模拟结果（.543,.580）。
考虑V4.2版本的lattice，亮度可达1.e35 cm-2s-1 (8.34 nC)
束束相互作用和lattice的非线性耦合导致的亮度下降可被进一步探究。
考虑lattice的束束模拟结果
考虑lattice的BBSCL与BBSS的束束模拟结果比较
（.543,.580）
Notes: (to be understand through lattice analysis)

## Slide 14: ：
相干不稳定性出现在6.24e10附近，范围为([],[]) ~ (0.543, 0.58) 。
不同电流强度下的亮度扫描结果：
BBSCL:
考虑lattice的束束模拟结果
考虑lattice的 BBSCL 在不同电流强度下的模拟结果（未考虑空间电荷）
High order
coherent instability
（.543,.580）

## Slide 15: ：
考虑多物理效应耦合下的束束模拟结果
BBSCL:
考虑lattice和空间电荷效应的束束模拟结果
K. Ohmi， Beam-beam studies for STCF，合肥
在当前lattice设计下，在模拟中观察到了空间电荷效应，但该效应似乎并不严重（空间电荷频移与束束频移相比而言 , )
由于空间电荷效应引起的水平频移（正比于流强），X-Z不稳定性出现的区间会相应平移。不带空间电荷效应的最优亮度=.543相应的出现在=.545附近。
（.543,.580）
=.580

## Slide 16: ：
考虑多物理效应耦合下的束束模拟结果
不同lattice设计下，SC对X-Z不稳定性的影响:
考虑lattice和空间电荷效应的束束模拟结果
FMA结果显示，束束作用和lattice非线性的共同作用，影响束流tune footprint的范围和朝向。
空间电荷的加入会使得X-Z不稳定性的稳定工作点区间发生偏移，偏移的方向与lattice的非线性相关。
FMA from 刘涛
（.543,.580）
=.580

## Slide 17: 考虑多物理效应耦合下的束束模拟结果
Demin Zhou, Collective effects, IAC，合肥
相干 X-Z 不稳定性对亮度性能有显著影响 → 未来lattice设计考虑将 从 0.019 放宽至 0.025 或将 从 60 mm减小至40 mm。
纵向阻抗会扩大共振范围（由的展宽导致）但也会降低共振强度（由朗道阻尼影响） → 需要对阻抗进行建模以全面评估阻抗效应。
BBWS: 弱强模拟; BBSS：强强模拟 软高斯; BBSCL: 强强模拟 PIC + SC
考虑尾场阻抗对束束相互作用的影响

## Slide 18: 考虑多物理效应耦合下的束束模拟结果
考虑尾场阻抗对束束相互作用的影响
上图为BBSCL在设计工作点的模拟结果。
阻抗的加入对亮度的影响较大，这也与BBSS带阻抗的模拟结果相符。

## Slide 19: 总结与展望
工作点与亮度
  CW对STCF的稳定高亮度区域有显著帮助，但不能抑制SBRs 。
  且在当前设计工作点下能够达到设计亮度。
X-Z不稳定性
  当前X-Z不稳定性对亮度的影响较大，其稳定区间宽度与SBRs 宽带正相关。
  需要更大的 或 （β*x↓/εx↓/σz↑）来避免X-Z不稳定性。
束束效应与lattice非线性、空间电荷效应的相互作用
  在BBSCL下验证了当前设计lattice在考虑lattice非线性与空间电荷后仍能达到设计亮度。
  X-Z不稳定性的稳定工作点区间会发生偏移，需要在耦合情况下重新确定工作点。
束束效应与阻抗的相互作用。
  利用BBSS和BBWS研究了加入简单阻抗模型之后对亮度的影响，阻抗对亮度的影响比较复杂。
  需要进一步构建宽带纵向和横向阻抗模型以作全面评估。
  计划利用BBSCL联合lattice+空间电荷效应+阻抗进行进一步的模拟研究。
19
Notes: The effect of space charge on luminosity is remarkable (to be investigated)

## Slide 20
感谢倾听！