## Slide 1
裂变时间投影室的刻度与实验设计
谌盼姣、何山浩玮、卜文娟、苗广鑫
指导老师：张毅、杨贺润
1、兰州大学
2、中国科学院近代物理研究所

## Slide 2
目录
contens
研究背景及内容
FTPC-LaBr3探测器的结构
探测器的性能测试与标定
总结与展望

## Slide 3
研究背景及内容
单一观测量分析
对其他变量进行积分
母核势能面上局部结构信息
信息丢失
存在局限
裂变几率
裂变产额
裂变路径
质量分布
电荷分布
裂变模式
母核
子核
（碎片种类）
GEM探测器
能损测量
时间投影室
缓发γ测量
闪烁体探测器
用于裂变实验的TPC-LaBr3探测系统
＋
＋
可实现对裂变碎片的多参数关联测量

## Slide 4
研究背景及内容

## Slide 5
FTPC-LaBr3探测器的结构
流气式稳压靶室系统
双层标准GEM探测系统
位置分辨
电子学规模
常气压测量
碎片径迹过短
测量精度有限
低气压测量
径迹长度可由
气压调节
VS
0.2~0.6atm
辅助填充Pad
内圈Pad (23)
中圈Pad (5)
外圈Pad(24)

## Slide 6
FTPC-LaBr3探测器的结构
电子学与数据获取系统
缓发γ辅助测量系统
确保闪烁体探测器中晶体与靶平齐放置
灵敏区：
200mm×100mm
读出电极： 1633
APV-25芯片(128通道)
3种工作模式：反卷积模式、峰值模式、
多重模式
采样频率：40 MHz
最大存储时间深度：4.8μs
TPC
X波形
时间常数：

## Slide 7
探测器的性能测试与标定
FTPC工作特性随气压变化情况
漂移区约化场强：EP = Ed / P
GEM膜间电压
峰位 & 能量分辨率
最佳工作点: FTPC达到最佳能量分辨水平
工作气压
能量分辨率
最佳工作点
P :400 mBar
ER:16.7%
能量分辨率

## Slide 8
基于55Fe产生X射线源的FTPC性能测试与标定
能量分辨：R=18%
拟合公式：
tau值分布（25ns）
幅值分布（ADC）
工作气体：P10
（Ar : CH₄ = 90% : 10%）
工作气压：850mbar（兰州常压）
X射线能量：5.9 keV
（发生光电效应）
探测器的性能测试与标定

## Slide 9
探测器的性能测试与标定
基于241Am产生α射线的实验设计
源的位置
漂移区高33 mm 源处于漂移区几何中心
工作气压：梯度设置（850 mbar、700 mbar、550 mbar、400 mbar和250 mbar）
a粒子能量：5.486 MeV
α射线信号
多个读出电极被依次触发

## Slide 10
探测器的性能测试与标定
基于241Am产生α射线的径迹重建
X-Y平面的实际位置
重心坐标
加权计算
线性拟合
Z向的实际位置
×
理论计算电
子漂移速度
径迹重建
已知量
得到产生电荷的相对时间

## Slide 11
探测器的性能测试与标定
残差法计算850mbar下位置分辨
平面：
向：
基于241Am产生α射线的径迹重建
X-Y平面
676±30 μm
Z向
226.9±8.5 μm

## Slide 12
探测器的性能测试与标定
基于241Am产生α射线的能损标定
峰位对齐
单个径迹的能损曲线
250mbar分步长统计结果

## Slide 13
探测器的性能测试与标定
基于241Am产生α射线的能损标定
250mbar能损曲线
SRIM模拟能损
250mbar标定结果

## Slide 14
探测器的性能测试与标定
LaBr3探测器性能测试
 | 60Co |  | 22Na |  | 能量分辨 (达3%)
E/keV | 1173 | 1332 | 511 | 1275 | 
#1 | 2.66% | 2.38% | 4.91% | 2.92% | 
#2 | 2.69% | 2.41% | 4.64% | 2.88% | 
几种核素放出的特征γ射线 |  |  |  |  | 
88Se |  | 91Kr |  | 97Sr | 
Eγ(keV) | Int(%) | Eγ(keV) | Int(%) | Eγ(keV) | Int(%)
159.2 | 18.4 | 108.788 | 43 | 1905.0 | 25
259.2 | 15.1 | 506.592 | 19.1 | 953.8 | 21
1903.7 | 11.8 | 612.87 | 7.7 | 652.2 | 11.4
1744.5 | 11.4 | 1108.68 | 7.2 | 307.1 | 10.0
1644.5 | 10.7 |  |  | 2212.0 | 9.6
 |  |  |  | 1258.0 | 9.6

## Slide 15
工作近况
基于55Fe产生X射线源的FTPC性能测试与标定
数据预处理
确定触发时间
有效数据筛选
数据幅度修正
时间特性曲线拟合

## Slide 16
工作近况
有效信号筛选
基于241Am产生α射线的径迹重建
15th
18th
21th
24th
信号簇识别
等效电荷计算
×
信号簇
重心坐标
阈值计算及过阈判断
最大信号
有效性判断
信号持续
周期数判断
脉冲形状判断
剔除杂散信号
重建
三维径迹
…………

## Slide 17
总结与展望
总结与展望
总结
利用X射线信号标定了探测器增益均匀性，确定了读出电极时间常数；
利用α射线信号测试了FTPC径迹重建性能，完成了FTPC的能损标定；
利用γ射线完成了伽马辅助测量系统的性能测试。
完善数据处理方法
制备薄靶
安装LaBr3探测器
进行束流实验
展望
系统测试了FTPC-LaBr3探测器的工作性能：

## Slide 18
感谢关注！