## Slide 1: BESIII介绍与Rhopi程序分析
2025年6月30日
参考2024年的入门分析教程
夏惠亮

## Slide 2: 一、BESIII 探测器介绍

## Slide 3: Beijing Electron Positron Collider II
束流能量 0.92-2.475 GeV

## Slide 4: BESIII 探测器简介
Main Draft Chamber (MDC) : 主漂移室。测量带电粒子的径迹以及电离能损
Time of Flight (TOF) : 飞行时间探测器。测量带电粒子的飞行时间
ElectroMagnetic Calorimeter (EMC) : 电磁量能器。测量电磁型粒子能量。(𝑒±, 𝛾)
Super Conducting Solenoid : 超导磁铁。提供1T磁场。
Muon Counter (MUC) : 测量𝜇的位置，鉴别𝜇/𝜋。

## Slide 5: 漂移室工作原理
带电粒子穿过漂移室，通过电离激发产生电子—离子对，电子在电场下向阳极丝漂移感应信号。
BESIII的漂移室拉有直丝与斜丝，分别
定位径迹的横向与纵向。
通过寻迹算法将探测器上的击中转化
为径迹信息。

## Slide 6: CGEM
2024年，MDC内室升级为CGEM。
原理：电离激发产生的电子被电场加速经过小孔，与气体发生雪崩效应，实现倍增。
z方向有更好的分辨率。
Cylindrical Gas Electron Multiplier（圆柱形气体倍增器）。

## Slide 7: 如何测量的呢？
BESIII实验上可探测的末态粒子：𝑒, 𝜇, 𝜋, 𝐾, 𝑝, 𝛾
原始数据：探测器给出的电子学信号（包含时间和幅度等信息）
重建数据：通过重建算法，得到粒子的动量、能量等物理量

## Slide 8: 需要测量哪些物理量？
计数和计数率，即粒子通量和流强
时间，粒子到达探测器的时间或相对于某一时刻的时间间隔
能量，粒子(特别是中性粒子)的能量
动量，主要指带电粒子动量
位置，粒子进入探测器的位置，带电粒子飞行径迹，中性粒子的位置与飞
行方向
粒子的分辨，通常使用dE/dx与TOF信息联合鉴别

## Slide 9: 带电粒子的重建
带电粒子径迹的描述方法
MDC工作原理
寻迹算法与径迹拟合

## Slide 10: 寻迹与拟合
探测器击中信息
重建的径迹
寻迹： 将所有击中分类为一系列击中集合
局域寻迹算法
全局寻迹算法
拟合：得到径迹五参数
全局最小二乘法
卡尔曼滤波（Kalman Filter）*

## Slide 11: 带电径迹五参数
8
POCA
𝒅𝟎: 螺旋线于x-y平面投影与IP的距离
𝝓𝟎: x-y平面内，POCA的方位角
𝜿: 横动量的倒数 (1/Pt)，其符号反映粒子电荷的正负
𝒛𝟎: POCA的z坐标
𝒕𝒂𝒏𝝀 : 𝜆为螺旋线与x-y平面的夹角
IP (Initial Point): 正负电子对撞点
POCA (Point of closest approach)
r
PT
PL

## Slide 12: 粒子鉴别系统
MDC上的dEdx
TOF上的飞行时间
（PID系统还包含EMC与MUC）

## Slide 13: 电离能损(dEdx)
𝑑𝐸/𝑑𝑥(测量) − 𝑑𝐸/𝑑𝑥(期望)
𝜒 =
𝜎(𝑑𝐸/𝑑𝑥)
𝑝 = 𝛽𝛾 ∙ 𝑚
带电粒子与介质中的原子发生相互作用，损失的能量由Bethe-Bloch公式描述：
𝑑𝑥
𝛽2
低动量区：− 𝑑𝐸 ∝ 1 ，由漂移室得到
粒子动量，再根据dEdx信息可实现粒
子鉴别。
不同粒子假设得到不同的期望值，与测量值比较可以得出被测粒子是某种粒子的几率

## Slide 14: 飞行时间探测器(TOF)
14
与dEdx类似，通过探测器测量得到的粒子动量p和飞行距离L，在粒子假设下，可计算得到预期飞行时间：
𝑇𝑃𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡 =
𝐿
𝑐𝛽𝑖
𝑖 𝑖 𝑖
𝑖
, 𝛽 = 𝑝/𝐸 , 𝐸 = 𝑚2 + 𝑝2, (𝑖 = 𝑒, 𝜇, 𝜋, 𝐾, 𝑝)
𝑖
与测量时间比较：
𝜒2 =
𝑖
𝑇𝑀𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒 − 𝑇𝑃𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡
𝜎
2
两层桶部
端盖
π
e

## Slide 15: EMC探测光子能量
15
高能光子或正负电子于晶体中产生电磁簇射
光子四动量重建：
通过光子的位置信息得到其四动量：
𝑃𝜇 = 𝐸, 𝑝
IP
(𝜽, 𝝓)

## Slide 16: MUC
测量末态𝜇/𝜋的大概位置，与内层探测器的粒子径迹进行匹配
提高𝜇/𝜋鉴别

## Slide 17: 参考材料
Drift Chamber----Beijing Spectrometer(BEIII) Experiment (cas.cn)
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168900209023870
《北京谱仪(BESIII)的设计与研制》王贻芳著

## Slide 18: 二、Rhopi分析算法介绍
分析算法包不能逐行理解，需要理解每一块儿的内容

## Slide 19: 背景介绍
分析算法包用来做什么的？？？
分析算法包
事例筛选
重建事例
我们感兴趣的物理事例

## Slide 20: 背景介绍
𝑒+𝑒− → 𝐽/𝜓
𝐽/𝜓 → 𝜌0 𝜋0 , 𝜌0 → 𝜋+𝜋−
𝐽/𝜓 → 𝜌+𝜋−, 𝜌+ → 𝜋+𝜋0
𝐽/𝜓 → 𝜌−𝜋+, 𝜌− → 𝜋−𝜋0
𝜋0 → 𝛾𝛾
末态粒子：𝜋+𝜋−𝛾𝛾 (2个带电径迹和两个光子)
𝜋+
𝐽/𝜓
𝑒+
𝑒–
𝜌0
𝜋0
𝜋
–
𝛾
𝛾
𝐽/𝜓
𝑒
+
𝑒
–
𝜌+
𝜋−
𝜋0
𝜋+
𝐽/𝜓
𝑒+
𝑒
–
𝜌−
𝜋+
𝜋0
𝜋−
以rhopi算法包为例，级联衰变如下：

## Slide 21: 算法包结构
/src
/<package-name>
/cmt
/share
/x86_**********
源文件(*.cxx) (就是你的分析程序)
头文件(*.h) (里面包含程序中使用到的变量)
编译的文件
jobOptions文件
编译算法包后产生的
算法包路径：
/cvmfs/bes3.ihep.ac.cn/bes3sw/Boss/7.0.8/Analysis/Physics/RhopiAlg/RhopiAlg-00-00-23
编译流程：
cd cmt
cmt clean → cmt config → cmt make

## Slide 22: 程序框架(*.cxx)
算法开始
(308)
读取事例
(312-331)
粒子鉴别
(638-727)
顶点拟合
(765-787)
运动学拟合
算法结束
(932)
initialize()：初始化
execute()： 算法开始
finalize()： 算法结束
带电径迹
(346-410)
shower (413-469)
4C
(790-844)
5C (851-926)
径迹筛选
22

## Slide 23: Initialize(): “开关”
src/rhopi.cxx
“开关”可以从ana.txt直接更改
避免多次编译
分析程序中设置default值，外部修改则以外部为主。
ana.txt (用于运行分析程序的脚本)
23

## Slide 24: Initialize(): 变量
24
rhopi.h
“m_”开头的变量需要在.h中声明，是程序中变量的名字
红色引号中的变量是外部root中
的名字
rhopi.cxx
rhopi.root

## Slide 25: Initialize(): 变量添加
rhopi.cxx: initialize()
rhopi.h
rhopi.cxx: execute()
添加新变量要修改三个地方
rhopi.h, rhopi.cxx: initialize(), rhopi.cxx: execute()

## Slide 26: Initialize(): Tree
我们构建的数据结构为Tree，每一个变量都是一个histogram
打开方式：
  root *.root
  TBrowser a ( root 5下Tbrowser打不开)
  远程链接时不推荐

## Slide 27: execute()
Run 1 |  | Run2 |  | Run3
Event (0 -- Total)
Track
 | Track
0 | 𝜋+
1 | 𝜋−
2 | 𝛾
3 | 𝛾
每个事例有唯一的run号与event号
分析程序每次execute()仅处理一个
event，处理完毕进入下一个event
Event by Event !!!

## Slide 28: execute(): 带电径迹筛选
IP：初始顶点，从数据库读取。
径迹需要限制在一个小范围内
（排除宇宙线与束流本底）
电荷守恒以及带电径迹数量要求
return StatusCode::SUCCESS;中断这个event

## Slide 29: execute(): 光子筛选
对于i光子，循环所有带电径迹，找到i光子与所有带电径迹的最小夹角。一般设置最小夹角大于某个阈值，用于排除韧致辐射产生的shower。
对于光子的要求通常大于等于n。因为EMC很“脏乱”，会有各种 shower，需要后续进一步筛选。
光子四动量存储

## Slide 30: execute(): 检查dedx信息
𝑑𝐸/𝑑𝑥(测量) − 𝑑𝐸/𝑑𝑥(期望)
𝜒 =
𝜎(𝑑𝐸/𝑑𝑥)
𝑝 = 𝛽𝛾 ∙ 𝑚
测量带电粒子于MDC中的电离能损来鉴别粒子：
1
低动量区： − 𝑑𝐸 ∝ ，由漂移室得到粒子动量，
𝑑𝑥
𝛽2
再根据dEdx信息可实现粒子鉴别。

## Slide 31: execute(): 检查TOF信息
30
𝑇(测量) − 𝑇(期望)
𝜒 =
𝜎(𝑇)
TOF的桶部分为两层
测量带电粒子从IP点至TOF的飞行时间。
𝑡 = 𝐿/𝑐𝛽
与dE/dx鉴别类似，动量与飞行时间实现

## Slide 32: execute(): 粒子鉴别
31
dEdx与TOF联合鉴别
PID之后，已确定粒子类型，需赋予径迹质量。 RecMdcTrack升级为RecMdcKalTrack。可拿
到径迹参数，用于顶点拟合。

## Slide 33: execute(): 顶点拟合
32
初始设置一个误差无穷大的顶点
末态径迹需要来自于同一个顶点
多数粒子寿命很短，衰变顶点与产生顶点“重合”。
POCA
𝑝2
Swim
Vertex
POCA
𝑝1

## Slide 34: execute(): 运动学拟合
33
通过置信度检验判断拟合情况， 𝜒2越
小，拟合越好。
运动学拟合利用运动学上的守恒定律对事例加约束。通常：
  初末态四动量守恒（四个约束）
  中间共振态约束
运动学拟合通常用来选出最好的光
子或光子组合，对径迹有一定修正。
4C
5C

## Slide 35: execute(): 信息保存
变量的类型于.h中声明
于initialize()中定义tree与tuple
变量赋值后，需要通过write()将其写入.root中
Write()后，tuple中的m_变量失效

## Slide 36: finalize()
dst中的所有事例遍历完后，执行
finalize()
用于展示cut flow
也可作为分析程序运行成功的一个标志

## Slide 37
finalize()
一般跑分析作业运行成功时的标志：

## Slide 38: 总结
BESIII 探测器
  各个子探测器(MDC, TOF, EMC, MUC)的主要功能
分析算法的主要框架：
  initialize()
  execute() —— event by event
  Finalize()
execute() 主要包含：
  带电径迹与shower读取
  粒子鉴别(PID)
  顶点拟合
  运动学拟合