## Slide 1: STCF 探测器几何及优化
方竹君 齐斌斌
2025.9.20

## Slide 2: 摘要
一、STCF探测谱仪性能需求
二、STCF探测谱仪设计现状与问题
三、谱仪几何优化研究
四、讨论与小结

## Slide 3: STCF探测谱仪性能需求
针对2-7 GeV正负电子对撞的复杂末态粒子，实现高效率探测与精确重建
PID
pt, p, E
time

## Slide 4: STCF各探测器系统的设计指标

## Slide 5: 摘要
一、STCF探测谱仪性能需求
二、STCF探测谱仪设计现状与问题
三、谱仪几何优化研究
四、讨论与小结

## Slide 6: STCF探测谱仪设计
ITK（R<200 mm）：
3层硅像素探测器/MPGD探测器
MDC（200 mm<R<850 mm）:
漂移室，最内超层为超小单元
PID（850 mm<R<1050 mm, Z<1600 mm）:
DTOF，BTOF，RICH，30% X0
ECAL（1050 mm<R<1350 mm, Z<1900 mm ）：
28cm pCsI, 15 X0
MUON（R>1850 mm）：
3层RPC+7层塑闪，51cm轭铁

## Slide 7: STCF探测谱仪设计和问题
ITK应选用几层 ？
（更多层ITK有利于超低pt 径迹重建）
MDC内径是否应外推？
（容纳更多层ITK，避开高本底区）
PID和ECAL可否设计得更紧凑？
（减小空间占用、造价）
MUON、SC是否可缩短，紧凑设计？
（减小外尺寸，提高空间利用率）
需建模电子学、冷却、线缆、机械，评估物质量影响

## Slide 8: 摘要
一、STCF探测谱仪性能需求
二、STCF探测谱仪设计现状与问题
三、谱仪几何优化研究
四、讨论与小结

## Slide 9: Tracker
ITK的层数选择
适配ITK的MDC设计
探测器区域内物质量影响评估
 | MDI | ITK | MDC
1 | 高物质量 | 3层 | 常规设计
2 | 低物质量 | 3层 | 常规设计
3 |  | 4层，半径不变 | 常规设计
4 |  | 4层，半径外扩 | 无内筒设计
5 |  | 3层，半径内推 | 常规设计
选择以下物理道检查，正在做物理、本底数据：
,
, ,
,

## Slide 10: Tracker 几何优化
MDI：
更新MDI 12、MDI 13两个版本
MDI 12：0.76% X0
MDI 13：0.44% X0
尝试增加额外屏蔽以控制本底
MDC减少60%
ECAL减少40%
现有设计与ITK存在空间重叠，有待优化
MDI中心束流管设计有修改，待更新

## Slide 11: Tracker 几何优化
ITKM、ITKW、MDC均已更新各版本几何
探测区域内按设计设置材料与物质量
端盖、电子学、线缆建模尚不完整

## Slide 12: PID/ECAL设计优化
MDC
PIDE (RICH/ASHIPH)
实现符合预期的物理性能
压缩空间，减少探测器体积
前端物质量影响评估
PIDB
尽量压缩R向空间
PIDE
充分利用Z向空间
ECAL
桶部53圈，端盖8圈

## Slide 13: MDC 端盖区域建模与物质量评估
φ扫描30°，即一个扇区
θ从20°开始，覆盖端盖
端盖采用分12扇设计
龙骨处布线，线缆厚78mm，龙骨厚度20mm
前端板65mm*65mm，设置0.45mm厚的Al作为冷却
后端板140mm*110mm，设置1mm厚的Al作为冷却

## Slide 14: MDC 端盖区域建模与物质量评估
以Al为线缆、冷却建模
全端盖
龙骨区域
电子学区域

## Slide 15: MDC 端盖区域建模与物质量评估
以Cu为线缆、冷却建模
全端盖
龙骨区域
电子学区域

## Slide 16: MUON几何优化
重新建模MUON，使之更容易调整结构参数
端盖开孔，留出SC烟囱管道
深度研究MUON的μ/π探测性能，优化整体设计

## Slide 17: MUON 几何优化
探测器层数
轭铁厚度
√ 探测器种类
RPC与塑闪的μ/π鉴别性能差异可通过轭铁厚度补足
去除10层探测器的限制，优化MUON

## Slide 18: Solenoid 几何优化
桶部轭铁的长度由原来的4.8米缩减为4.4米
桶部轭铁与端部轭铁的间隙由原来的80mm缩减为40mm
桶部、端部交界处设置“迷宫式”的连接方式，让磁力线形成闭合
距对撞点处4.5米处的漏磁场达到5.4Gs

## Slide 19: 谱仪机械设计与建模
初步有了各探测器的支撑机械设计
尚需根据探测器设计优化，调整机械结构并建模
重点关注系统间耦合连接

## Slide 20: 摘要
一、STCF探测谱仪性能需求
二、STCF探测谱仪设计现状与问题
三、谱仪几何优化研究
四、讨论与小结

## Slide 21: 几何优化的问题
几何优化整体进度慢于预期
系统、单位间的信息沟通
时间分配与过程管理
及时更新到git

## Slide 22: 几何优化下一步方向
Tracker：
准备数据，等待物理性能检查，确定tracker设计，更新几何
PID：
根据PID/ECAL边界设定，更新PID几何并做性能检查
ECAL：
根据PID/ECAL边界设定，重新设计晶体阵列布局，检查物理性能
评估MDC端盖区域物质量对ECAL性能的影响
MUON：
模拟不同层数与轭铁布局的性能，确定优化后的基准方案
SC：
结合ECAL、MUON等的空间需求，优化极头，确定整体设计
及时更新探测器机械框架
研究线缆走线与建模方法

## Slide 23: 小结
目前各系统已经有了较为明确的几何优化方向
修改产生新几何，在Oscar上测试各项性能
加强与机械方面的沟通，及时将机械结构更新到Oscar，反馈几何冲突等问题
细化线缆走线，开发线缆建模模板，及时更新到Oscar
争取尽快给出完整的几何设置，为后续TDR准备提供较稳定的谱仪设计

## Slide 24: thanks