## Slide 1: QASICP1项目 进展报告
报告人：梁福田 中国科学技术大学
核探测与核电子学国家重点实验室年会2015@USTC

## Slide 2: 内容摘要
QASICP1项目简介
高速并行真随机数产生器
  TRNG2012原型
  TRNG2014结构
专用光源驱动器
测试计划
总结
问题讨论、交流

## Slide 3: QASICP1
Q -Quantum，量子
ASIC -Application Specific Integrated Circuit，
专用集成电路
P1 -Project one，项目一（第一次流片）
QASICP1
  为我校量子通信/量子密钥分发系统定制的第一款芯片
  采用130 nm CMOS工艺
  定位于电子学系统中关键器件核心结构的功能验证
  用于原型验证/性能评估，暂不用于更新现有系统结构
2014年核探测与核电子学国家重点实验室自主研究课题，
高密度探测器前端模拟ASIC研究，
带动下才获得了这个项目。

## Slide 4: QASICP1
130nm CMOS，MPW流片，5mm X 5mm
2015年2月班车，预计6月返回芯片。
流片面积内包含如下模块：
A：OPT-SRC
窄脉冲产生及真随机控制量输出
B：TRNG2014-LVDS
LVDS IP版本真随机数产生器
C，D：TRNG2014-CML
CML版本真随机数产生器
F：真随机数核心模块
单通道，振荡环全部使能
E，G，H为其他项目组验证单元
空余面积为金属填充。

## Slide 5: 高速并行真随机数产生器
以经典的数字电路时钟抖动采样作为熵源，
旨在提供高速（1Gbps）多通道（x10ch）的真随机数 为QKD系统提供所需的真随机数

## Slide 6: TRNG2012（原型）
方案：对高速振荡环的抖动进行采样（非量子随机数方案）

## Slide 7: TRNG2012（原型）
TRNG
2012
TRNG2012仅为振荡环及异或网络结构确认，64环，无配置，无后处理。
原始数据经过离线后处理后，通过NIST真随机数质量验证。

## Slide 8: TRNG2014
本次流片的主设计
核心结构：10路真随机数产生器，最高数据率1Gbps/ch
两个次生版本，-LVDS，-CML，仅在高速IO部分有区别
CML：主推方案
  自行设计IO收发器，采用CML电平逻辑，理论速度高
  采用3.3V IO元件进行设计，实际上速度受器件影响
  结构虽仿真通过，但无实际流片经历
LVDS：备选方案
  厂商官方IP，技术成熟稳定
  需IP merge，前期无法仿真
  设计速度1.25Gbps，后期使用有费用问题

## Slide 9: TRNG2014结构
10路独立的256个振荡环结构
可选通的后处理单元
SPI配置总线

## Slide 10: SPI配置
每路真随机数通道由五位SPI寄存器控制，共50位。
前四位依次控制32、32、64、128共256个振荡环，高电平起振；第五位控制后处理结构选通，高电平时输出原始数据，低电平时输出经后处理结构处理后的数据。

## Slide 11: 专用光源驱动器
核心功能验证
200ps～500ps周期性窄脉冲驱动激光器发光；
真随机数高速串行输出控制调制器，
低速并行输出用于存储验证

## Slide 12: OPT-SRC框架结构
左侧实线框，本次设计验证内容：
窄脉冲产生电路验证（200ps，500ps）
4路TRNG，并行低速与存储器对接，串行高速驱动设备

## Slide 13: 窄脉冲
反相器延时
延时差窄脉冲
窄脉冲驱动输出
存在问题：
1. 受环境影响大，需要实测影响。
2. 线驱动器设计困难，200ps脉宽，～5Gbps，2.5GHz
3. 高速大电流驱动器设计更困难（本次没设计）

## Slide 14: 测试计划
流片于2015年2月提交，预计6月返回
除窄脉冲外，皆为数字信号，
只要有输出就成功一大半。

## Slide 15: 芯片切割
芯片将在第三方厂家进行切割和封装。（求交流、推荐）
芯片整体布局时已考虑切割，计划通过5次切割将功能分离。
A，D模块切割最为清晰。
其他模块的切割需要依赖划片厂商的加工能力。

## Slide 16: 绑线、封装
B、D真随机数模块，计划同时进行PCB直接绑线和封装
  QNF48，设计时已经按照管脚数量进行了约束。
  该模块功能独立，采用标准封装如果测试成功，则可以定型、应用，并为后期设计提供封装经验。
  PCB直接绑线，作为备选方案，防止封装版本出现任何意外。
A光源驱动器模块
  PCB直接绑线
  A功能为功能验证，标准封装并无实际应用价值
  管脚73个，其中速度Gbps量级的有6对，封装的选取有待考察。

## Slide 17: 总结
QASICP1是为量子通信定制的第一款芯片
  关键技术的芯片化
  130 nm CMOS，MPW 2014.2流片
高速并行真随机数产生器
  基于时钟抖动熵源的经典真随机数
  1Gbps x10ch真随机数产生能力，SPI配置总线
专用光源驱动器（核心功能验证）
  百皮秒窄脉冲产生结构
  真随机数核心结构的再应用
测试准备工作已经开始

## Slide 18: 问题讨论、交流

## Slide 19: 高速IO驱动器
速度>GHz
电平标准：CML or ？
器件类型：3.3V MOSFET or 1.2V MOSFET
  3.3V IO MOS器件尺寸和性能与0.35um工艺相当，影响IO速度
  1.2V MOS器件供电有问题，在高供电电压下是否危险
    控制驱动器结构，保证每个器件上的跨压在1.2V以内，是否还有危险