## Slide 1: 基于压缩感知的 新型波形数字化方法研究
黄锡汝
中国科学技术大学物理学院
核探测与核电子学国家重点实验室
2017年4月11-12日

## Slide 2: 报告内容
一、研究计划要点
二、研究工作的主要进展
三、存在的问题及建议
四、总结

## Slide 3: 报告内容
一、研究计划要点
二、研究工作的主要进展
三、存在的问题及建议
四、总结

## Slide 4: 1.1、波形数字化
波形数字化是现代核与粒子物理实验的一种粒子物理信息获取方法
  能够获得探测器输出的粒子脉冲信号波形——电荷、时间、粒子甄别
波形数字化技术的理论基础是Shannon采样定理
  信号越窄（时域）、带宽越大（频域），采样率越高
  增加系统的的设计难度——成本、传输、功耗
Shannon采样定理规定了信号重构的充分条件，但并非必要条件，其唯一先验条件是信号带限
Notes: 利用更多的先验知识将有利于信号采样

## Slide 5: 先验知识——窄带
欠采样技术
  Shannon采样定理只讨论了频谱分布在上的基带信号的采样问题
  在窄带条件下，欠采样的采样频率为信号带宽的倍，而不是信号最高频率的2倍
  但是ADC的模拟带宽仍要超过
Notes: 事实上，过去在这方面已有不少研究。例如，欠采样技术，利用的先验知识是窄带。

## Slide 6: 先验知识——窄带+正交性
正交采样技术
  一个实窄带信号可表示为：
  同相信号：
  正交信号：
  同相信号和正交信号的带宽为，因此在正交采样下，ADC的采样频率为信号带宽（），而不是信号带宽的倍
正交采样原理框图
Notes: 又如，正交采样技术，利用的先验知识是窄带+正交性。在正交采样中，把要采样的窄带信号分成两个分量，即同相信号和正交信号。

## Slide 7: 1.2、压缩感知
压缩感知（Compressive Sensing）是一种基于信号稀疏性的采样理论
  先验知识——信号的稀疏性
压缩感知理论指出：在满足一定条件下，可以用比传统的Shannon采样方法更少的样本，稳定且精确地重构出原始信号
压缩测量：
测量信号
测量矩阵
原始信号
稀疏表示：
稀疏求解：
，，其中
表示向量中非零元素的个数

## Slide 8: 1.3、研究内容
基于压缩感知理论，开展针对核脉冲信号的新型波形数字化方法研究
    核脉冲信号的压缩采样
    核脉冲信号的稀疏表示
    高效信号重构算法
    性能评估
Notes: 利用更多的先验知识将有利于信号采样

## Slide 9: 1.4、预期研究成果
适用于核脉冲信号压缩采样的新型波形数字化方法并加以验证，其技术指标为
    ADC采样频率：<500MSPS
    等效采样频率：˃1GSPS
Notes: 利用更多的先验知识将有利于信号采样

## Slide 10: 报告内容
一、研究计划要点
二、研究工作的主要进展
三、存在的问题及建议
四、总结

## Slide 11: 2.1、新型波形数字化方法
  首先采用随机解调器对核脉冲信号进行压缩采样，得到数据量相对较少的测量信号
  然后通过NESTA算法与Gabor字典结合重构出核脉冲信号的波形
新型波形数字化方法为一种基于随机解调器的压缩采样方法

## Slide 12: 核脉冲信号的压缩采样
4个部分组成
  伪随机序列发生器
  解调器
  积分器
  低速ADC
随机解调器的原理框图
测量方程：
Notes:   是一个分块对角矩阵。
  伪随机序列发生器生成满足伯努利分布取值为±1的伪随机比特序列，借用扩频技术的术语，称其为码片序列𝑝_𝑐 (𝑡) 。首先，信号𝑥(𝑡)与码片序列𝑝_𝑐 (𝑡)进行随机解调；然后，输入到积分器进行积分，积分时间为𝑇_𝑐，且𝑇_𝑐>∆𝑇，𝑇_𝑐一般取∆𝑇的整数倍；最后，用一个低速的ADC器件在每个𝑇_𝑐时刻对积分器的输出信号进行采样，得到一组离散测量值{𝑦[𝑚] }。可见ADC的采样率为𝑓_𝑐=1∕𝑇_𝑐 。在每个测量值被获取后，都需要对积分器进行复位，因此在这种情况下，𝑦[𝑚]可以由下式给定。
  因为𝑇_𝑐>∆𝑇，因此𝑓_𝑐<𝑓_𝑠，可见伪随机序列发生器和解调器工作在高频速率，而后端的ADC工作在低频速率。

## Slide 13: 核脉冲信号的稀疏表示
利用Gabor字典来稀疏表示核脉冲信号
  研究表明：对于短时间脉冲信号的稀疏表示，采用Gabor字典是合适的
连续信号的Gabor展开
离散信号的Gabor展开
Gabor字典为
Notes: 下面我们只简单说明一下。首先，介绍一下Gabor变换。这是一个无穷级数展开式。Gabor变换的含义解释如下：首先，用窗函数去截取信号，对截下来的局部信号作傅里叶变换；然后，以为平移间隔，不断移动窗函数，得到不同时刻的傅里叶变换。（框架的原子之间是线性有关的，所以是冗余的，有灵活性、稳健性）
既然我们要用压缩感知方法来处理核信号，那么就需要对核信号的稀疏性进行分析，并给出能够稀疏表示核信号的变换域。将一个复杂的信号分解成简单信号的组合是信号分析和信号处理中最常用的方法。信号分解的基本思路是…。则根据前面的分析，…。通过对比，不难发现：只有𝑛=1和𝑛=𝑁+1时，系数𝛼_𝑛不为0，其余系数都为0，即系数向量𝜶=〖[𝛼_1,…,𝛼_2𝑁]〗^T是稀疏的。在这个意义上，闪烁探测器的输出电压脉冲具有稀疏性。
虽然我们不能确切地给出气体探测器、半导体探测器等其它探测器的输出脉冲的稀疏表示，但是这些探测器的输出脉冲具有结构性，因此可以认为它们也是具有稀疏性的。

## Slide 14: 高效信号重构算法
从测量信号中重构出原始信号：求解范数最小化问题
  范数最小化问题是一个有约束的凸优化问题
  对于凸优化问题可以基于凸优化理论进行求解
NESTA算法是一个求解凸优化问题的稀疏重构算法
  基于Nesterov最优梯度法
  可求解范数最小化问题
  计算效率高、恢复精度高
Notes:   Nesterov（涅斯捷罗夫）最优梯度法是平滑无约束凸优化的一阶算法

## Slide 15: 2.2、数字化采样电路模块
数字化采样电路方案
数字化采样电路框图
数字化采样电路模块
ADC为AD9234
  通道：2个
  采样率：300MSPS ~ 1GSPS
  采样精度：12bit
Notes: NESTA算法是基于Nesterov最优梯度法而提出来的，因此在这里简单介绍一下Nesterov最优梯度法。这个梯度法的目标是…。第一步，计算函数𝑓(𝒙)的梯度∇𝑓(𝒙)；第二步，通过这个式子，计算𝒚_𝑘，𝒚_𝑘是最优解的当前估计；第三步，通过这个式子，计算𝒛_𝑘；第四步，由𝒚_𝑘与𝒛_𝑘的一个加权和更新𝒙_𝑘；然后进入下个迭代过程，直到迭代停止。𝑙_1范数是非平滑凸函数，不满足Nesterov最优梯度法要求，因此需要…。

## Slide 16: 2.3、仿真验证
用Matlab构建了一个压缩采样系统
测试信号
    软件生成脉冲信号
    硬件采集脉冲信号（前沿约5ns）
重构评估
    恢复误差：恢复信号与原始信号的波形之间的误差
Notes: 利用更多的先验知识将有利于信号采样

## Slide 17: 验证结果
软件生成信号
时-频图
压缩采样信号
重构信号
Notes: 这个信号具有…。作为研究核信号压缩采样方法的测试信号，这个信号具有合理性和代表性。信号波形通过AFG3252信号源模拟产生。这是通过10G采样率的数字示波器获得的测试信号，其中采样点数为512。可以看到测试信号的主要频率成分在0.5GHz以下，因此可以假设测试信号带限于[−0.5 GHz, 0.5 GHz]范围内，并认为𝑓_𝑁𝑌𝑄=1GHz为测试信号的Nyquist率。

## Slide 18: 验证结果
时-频图
压缩采样信号
重构信号
硬件采集信号
Notes: 这个信号具有…。作为研究核信号压缩采样方法的测试信号，这个信号具有合理性和代表性。信号波形通过AFG3252信号源模拟产生。这是通过10G采样率的数字示波器获得的测试信号，其中采样点数为512。可以看到测试信号的主要频率成分在0.5GHz以下，因此可以假设测试信号带限于[−0.5 GHz, 0.5 GHz]范围内，并认为𝑓_𝑁𝑌𝑄=1GHz为测试信号的Nyquist率。

## Slide 19: 验证结果
时-频图
压缩采样信号
重构信号
硬件采集信号
重构信号与原始信号的波形相当吻合，验证该方法是可行的
Notes: 这个信号具有…。作为研究核信号压缩采样方法的测试信号，这个信号具有合理性和代表性。信号波形通过AFG3252信号源模拟产生。这是通过10G采样率的数字示波器获得的测试信号，其中采样点数为512。可以看到测试信号的主要频率成分在0.5GHz以下，因此可以假设测试信号带限于[−0.5 GHz, 0.5 GHz]范围内，并认为𝑓_𝑁𝑌𝑄=1GHz为测试信号的Nyquist率。

## Slide 20: 报告内容
一、研究计划要点
二、研究工作的主要进展
三、存在的问题及建议
四、总结

## Slide 21: 存在的问题及建议
无
Notes: 利用更多的先验知识将有利于信号采样

## Slide 22: 报告内容
一、研究计划要点
二、研究工作的主要进展
三、存在的问题及建议
四、总结

## Slide 23: 总结
完成课题预期研究任务
    适用于核脉冲信号压缩采样的新型波形数字化方法：随机解调器 + NESTA算法 + Gabor字典
    用仿真信号及探测器输出采样信号验证了新方法的可行性
下一步工作
    实现随机解调器的硬件电路，进一步完成新型波形数字化方法的硬件实现和验证
    开展新型波形数字化方法与传统方法的对比研究
感谢重点实验室对本课题的支持！！

## Slide 24
谢谢！