## Slide 1: 线圈优化
2025年09月23日
叶昌庆

## Slide 2
多层线圈误触发率和接收率
单位面积误触发率（目前考虑纯线圈阵列，针对低速如1e-5c 的磁单极子）
灵敏度
整理之后
线圈探测灵敏度
 | 预测 = 1 | 预测 = 0
真实 = 1 | TP | FN
真实 = 0 | FP | TN
误触发频率
接收率
: 误触发率

## Slide 3
相关函数
分段函数：
可能存在错误

## Slide 4
多目标优化
待考虑因素
  灵敏度
    通量界限：灵敏度可以直接和该值进行对比
    取, ,
    ，：取决于SNR & Threshold，存在最优阈值
  阵列面积（曝光量/探测年限）
  阵列单位面积重量（阵列总重量=阵列面积*单位面积重量）
  读出通道数（阵列面积/单线圈有效面积）
  （ ）
此处的SNR为SNR0，即只考虑线圈热噪声的信噪比，实际信噪比应该略低于此结果，之后会使用考虑全部噪声的SNR
注：Rdc~20Ω，线圈热噪声和运放噪声，数值基本相同

## Slide 5
最优阈值
其中
求解思路：
建立FPR，FNR 与 SNR 以及 threshold的解析关系
  在噪声为高斯白噪声的情况下存在可以解析推导的关系（上周使用）
  此处噪声为有色高斯噪声，需要进行拟合
对于每种线圈的设计，可以得到SNR，利用解析关系，遍历threshold寻找最优阈值使得灵敏度最优

## Slide 6
推导——高斯白噪声

## Slide 7
使用实验数据拟合失败

## Slide 8
推导——有色高斯噪声
注意：
FPR 只和噪声参数和阈值有关与信号无关
FNR 和信号以及噪声都有关
得到不同SNR下的
拟合得到

## Slide 9
Notes: Loss

## Slide 10
拟合vs SNR

## Slide 11
优化流程

## Slide 12
优化流程
两种优化流程
曝光量是常数
曝光量不是常数，灵敏度为“常数”
曝光量是常数
曝光量不是常数

## Slide 13
思路
Air-core coil
  Solid-wire air-core coil
  Litz-wire air-core coil
Ferrite-core coil
  Solid-wire ferrite-core coil
  Litz-wire ferrite-core coil

## Slide 14
多目标优化
灵敏度Q 和质量W 双目标优化
  线圈参数
    线圈内径
    线径
    每层匝数
    层数
  得到交流电阻（Comsol）
  求得信噪比SNR，再得到FPR，得到Q
  得到W
多目标优化：Pareto 优化，计算得到Pareto 前沿
  NSGA-Ⅱ算法，不断用遗传操作（选择、交叉、变异）产生新的候选解，并通过 Pareto排序 + 拥挤度距离来筛选出更优的解，直到满足终止条件
  Comsol 是黑盒且昂贵，迭代不现实，使用代理模型
    用Comsol 完成初始采样
    利用采样数据构建代理模型（神经网络）
    在代理上运行优化算法，找到最优参数
    用真实Comsol 验证
    如果代理误差大，用这些点重新训练代理，迭代
Example
解A：Q=1，W=1
解B：Q=2，W=0.5
解C：Q=0.5，W=2
仍然耗费过多时长

## Slide 15
交流电阻计算结果
在仿真结果和实测结果符合较好的线圈中，交流电阻的公式计算结果始终偏大
使用交流电阻的计算结果进行优化，最后使用Comsol 进行验证，预计能得到更优的结果

## Slide 16
相关参数
约束：
  r_coil_inner: (20, 30, …100)
  d_wire: (0.1, 0.2, …1.5)
  num_coil: (100, 150, …700)
  num_layer: (10, 12, …30)
遍历格点，得到Pareto 前沿1
NSGA-Ⅱ算法得到Pareto 前沿2 （该迭代遗传算法和遍历算法得到前沿基本一致，暂不考虑）
筛选条件：
  ，线圈交流电阻的comsol 仿真结果和实测结果符合较好，保证交流电阻可信
  直流电阻>40 ohm，保证SNR0 可信

## Slide 17
结果
曝光量存在“饱和”现象，目前的曝光量即可实现达标的灵敏度
验证如图上的线圈阵列设计，此时灵敏度已经比现有水平小1个量级
线圈设计（灵敏度最优）
  线圈半径越小越好
  线径受约束限制
  每层匝数越大越好
  存在最优层数
验证点
具体的线圈设计选择依赖物理目标
若无具体要求，一般选择距离原点最近的位置（归一化）

## Slide 18
结果
验证点

## Slide 19
验证
Comsol 验证
实测验证

## Slide 20
Comsol 验证
验证点：
 | Lambda_val0 | r_coil_inner_mm | d_wire_mm | num_coil | num_layer | Height_mm | Weight_kg | Rdc_Ohm | SNR
优化结果 | 2000 | 20 | 0.6 | 500 | 10 | 3.25E+02 | 1.85E+00 | 4.34E+01 | 1.52E+01
验证 | 2000 | 20 | 0.6 | 500 | 10 | 3.25E+02 | 1.82E+00 | 4.30E+01 | 1.65E+01
约束条件：
优化过程中使用的是交流电阻的公式解（偏高），预期Comsol 仿真得到的信噪比会略高于优化结果中的信噪比
所有结果均符合预期，Comsol验证通过

## Slide 21
思路
Air-core coil
  Solid-wire air-core coil
  Litz-wire air-core coil
Ferrite-core coil
  Solid-wire ferrite-core coil
  Litz-wire ferrite-core coil

## Slide 22
多目标优化
灵敏度Q 和单位面积质量 双目标优化
  线圈参数
    线圈内径
    每匝股数
    每层匝数
    层数
  得到交流电阻（理论公式）
  求得信噪比SNR
  再得到最优阈值，得到最低灵敏度
  得到单位面积重量
约束：
  r_coil_inner: (20, 40, …100)
  ns: (10, 12, 15…)
  num_coil: (100, 150, …700)
  num_layer: (10, 12, …30)
筛选条件：
  直流电阻>40 ohm

## Slide 23
结果
曝光量存在“饱和”现象，目前的曝光量即可实现达标的灵敏度
Litz 线线圈优化之后能达到更优的结果
线圈设计（灵敏度最优）
  存在最优线圈内径
  Litz线股数越大越好
  存在最优每层匝数
  层数越大越好
 | Sensitivity | Areal_Density_kg/m2
Soild wire | 3.46E-09 | 1089.625942
Litz wire | 3.28E-09 | 904.7787

## Slide 24
结果

## Slide 25
验证
实测验证

## Slide 26
思路
Air-core coil
  Solid-wire air-core coil
  Litz-wire air-core coil
Ferrite-core coil
  Solid-wire ferrite-core coil
  Litz-wire ferrite-core coil
磁芯线圈的交流电阻依赖comsol 仿真

## Slide 27
结果汇总

## Slide 28
结果汇总

## Slide 29
结果汇总

## Slide 30: 复用读出
2025年09月23日
叶昌庆

## Slide 31
读出方案
方案一：运放+ADC
方案二：磁力仪读出
复用读出的意义：
小半径线圈表现出更优的灵敏度和更小的质量密度，可以得到更小的阵列灵敏度和更小阵列总质量
主要矛盾是为了达到阵列有效面积，由于使用了小半径线圈读出通道的数目巨大，考虑使用复用读出的方式

## Slide 32
方案一
通过高速开关实现并转串，各个通道不会互相影响
读出复用，无任何影响
单通道采样率要求：~1MHz
采用x通道并联
ADC 采样率：~xMHz
采用多片4选1多路复用器 ADG704
  导通电阻2.5Ω
  -3dB 带宽 > 200MHz
要求开关切换+稳定时间<1000/x ns
ton=20ns
toff=13ns
tsettle取决于ADC的输入电容等~10ns
Break-Before-Make Time Delay=8ns

## Slide 33
方案二
各个通道依次接入磁力计进行读出（高频切换）
开关切换瞬间I0不发生突变
使用瞬态仿真工具，模拟开关切换瞬间

## Slide 34
仿真
理想压控开关，导通电压为1V
代码仿真结果

## Slide 35
仿真
输出电流波形畸变严重

## Slide 36
改进思路
磁力仪的成本限制：屏蔽筒，激光器，电压采集系统
在屏蔽筒内放入4个气泡室
将1路输入探测光经由分光镜分成4路
4路探测光分别接入4个PD 转化为电压信号，并放大
将4路电压信号经由高速开关选通，由1路采集通道进行读出

## Slide 37
To do
Induction Coil Optimization
Sensitivity optimization algorithm
  Further study
  Validation
Multi-channel parallel readout: principle and implementation
  Scenario 1: Concept validated, awaiting hardware test
  Scenario 2: Concept under study
Thermal Noise Test of Core Coils
New shielding box under fabrication