## Slide 1: 磁单极子超灵敏感应探测 原型系统研究
叶昌庆
2025-10
中国科学技术大学
University of Science and Technology of China

## Slide 2: SCEP原理样机
Scintillation signal—塑料闪烁体
Induction signal—感应线圈
MM
Standard particles
(charged or with magnetic moment)
Thermal pileup

## Slide 3: 主要工作
感应电压信号
低噪声放大器
磁场转化线圈
原子磁力计
数据采集卡
数字信号
数字信号
两种读出方案的模拟和实验验证：100%
灵敏度优化：90%
  感应线圈优化：90%
  直接电压读出方案中的电子学优化设计：80%
  原子磁力计读出方案中的磁场转化线圈优化设计：90%
触发算法：50%
小面积阵列样机实现：30%
触发算法
直接电压读出
原子磁力计读出

## Slide 4: 两种读出方案的模拟和实验验证
直接电压读出
原子磁力计读出
直接电压读出
原子磁力计读出
输出信号验证
噪声验证
两种读出方案的模拟和实验符合较好

## Slide 5: 创新点1
首次将原子磁力计用于磁单极子探测
应用驱动 磁单极子信号极其微弱，传统电压读出或低温SQUID方案在噪声、复杂度和可扩展性上存在限制。为在室温条件下实现更高灵敏度的信号检测，本研究首次提出利用原子磁力计作为磁单极子信号的读出手段。
与已有方法不同 以往的磁单极子探测系统从未使用过原子磁力计。本研究创新性地将原子磁力计与感应线圈相结合，建立了线圈磁场耦合与灵敏度优化的完整模型，并通过仿真对读出链路进行了系统设计。
不同带来好处 原子磁力计在室温下即可实现超高磁场灵敏度，有效抑制电子学噪声，使系统灵敏度显著提升。为构建低成本、高灵敏的磁单极子实验提供了全新路径。
不容易想到 原子磁力计原用于精密磁场测量，其读出机制与瞬态信号探测存在物理差异。将其用于磁单极子探测需解决线圈耦合以及噪声建模等多重挑战。本研究首次实现了这些问题的系统解决与实验验证，确立了原子磁力计在磁单极子探测中的可行性。

## Slide 6: Outline
两种读出方案的模拟和实验验证：100%
灵敏度优化：90%
  感应线圈优化：90%
  直接电压读出方案中的电子学优化设计：80%
  原子磁力计读出方案中的磁场转化线圈优化设计：90%
触发算法：50%
小面积阵列样机实现：30%

## Slide 7: 感应线圈优化
困难：
线圈阵列灵敏度
  线圈阵列灵敏度和感应信号探测信噪比以及线圈接收角度有关，可直接和当前磁单极子通量界限比较，最重要的指标
线圈阵列单位面积重量
  线圈阵列单位面积重量关乎物理实验的可行性，并且影响空间探测的可行性
线圈阵列单位面积读出通道数
  在一定曝光量下，线圈半径受SNR 限制难以实现大半径线圈设计，需要众多读出通道，单位面积读出通道数关乎物理实验的可行性
  +
线圈内半径
绕线直径
线圈层数
线圈单层匝数
线圈阵列灵敏度和单位面积参数联合优化

## Slide 8: 感应线圈优化
感应信号探测的主要限制来自于线圈的热噪声。为了开展线圈的优化设计，必须首先对线圈的交流电阻进行精确预测线圈交流电阻模型
  公式解析解，与实测结果符合不理想
  有限元分析，特定线圈参数下与实测结果符合理想
经验：交流电阻的有限元仿真结果和交流电阻的实测结果符合较好
空气芯线圈
待求解最优线圈设计
目标：完成灵敏度以及单位面积参数的联合优化
方法：通过遍历/迭代算法得到 Pareto 前沿 (联合优化结果)
磁芯线圈
基于空气芯得到的优化线圈设计，加入不同高度的磁芯
  线圈内半径
  线径
  每层匝数
  层数
空气芯线圈优化结果
磁芯线圈优化结果
空气芯线圈优化之后结果仍不理想
加了磁芯之后，能有效提升线圈探测灵敏度

## Slide 9: 线圈交流电阻
线圈交流电阻
  公式解析计算结果
  有限元分析结果
    Comsol
    Ansys Maxwell
  实测结果
集肤效应
邻近效应
公式解析计算结果始终和实测结果符合不好，但是均会大于有限元分析结果
两种有限元分析方法结果基本符合，存在仿真结果和测试结果符合较好和不好的情况
Coil1 交流电阻结果对比
Coil6 交流电阻结果对比

## Slide 10: 空气芯线圈交流电阻
 |  | 线径(mm) | 线圈内径（mm） | 单层匝数 | 匝间距(mm) | 层数 | 层间距(mm)
Prototype coil | V1 | 0.13/0.156 | 114 | 288 | 0.198 | 15 | 0.75+0.156
 | V3 | 0.55/0.6 | 200 | 250 | 0.6 | 50 | 0.25+0.6
 | V3.5 | 1.2/1.27 | 114 | 180 | 1.27 | 8 | 0.5+1.27
Test coil | Coil1 | 0.55/0.6 | 40 | 50 | 0.6 | 14 | 0.6
 | Coil2 | 0.55/0.6 | 40 | 75 | 0.6 | 14 | 0.6
 | Coil3 | 0.55/0.6 | 40 | 100 | 0.6 | 14 | 0.6
 | Coil4 | 1.2/1.27 | 40 | 47 | 1.27 | 6 | 1.27
 | Coil6 | 0.55/0.6 | 100 | 100 | 0.6 | 14 | 0.6
 | Coil7 | 0.55/0.6 | 150 | 100 | 0.6 | 14 | 0.6
 | H1 | 0.65/0.715 | 34 | 56 | 0.715 | 18 | 0.715
 | Coil8 | 0.11 | 40 | 450 | 0.133 | 64 | 0.133
 | Coil9 | 0.22 | 40 | 242 | 0.252 | 34 | 0.252
 | Coil10 | 0.35 | 40 | 150 | 0.388 | 22 | 0.388
 | Coil11 | 0.45 | 40 | 122 | 0.493 | 18 | 0.493
 | Coil12 | 0.55 | 100 | 99 | 0.6 | 14 | 0.6
 | Coil13 | 0.45 | 20 | 100 | 0.493 | 14 | 0.493
 | Coil14 | 0.45 | 30 | 100 | 0.493 | 14 | 0.493
 | Coil15 | 0.5 | 40 | 100 | 0.5 | 14 | 0.55
 | Coil16 | 0.55 | 50 | 100 | 0.6 | 14 | 0.6
 | Coil17 | 0.55 | 60 | 100 | 0.6 | 14 | 0.6
符合较好
符合不好
交流电阻结果对比定性结果
交流电阻结果对比定量结果
经验：交流电阻的有限元仿真结果和交流电阻的实测结果符合较好

## Slide 11: 线圈优化设计
  阵列灵敏度
    当前通量界限：灵敏度可以直接和该值进行对比
    取, ,
    ，：取决于SNR & Threshold，存在最优阈值
  阵列单位面积质量
  阵列单位面积通道数
  构造新的参数
  +
层数
有效半径
窗口
高度
不同SNR 下的FNR vs FPR
优化示意框图

## Slide 12: 相关参数
参数范围
遍历上述格点，并进行排序得到Pareto 前沿
筛选条件：
  ，线圈交流电阻的有限元分析结果和实测结果符合较好，保证交流电阻可信
  线圈高度不超过线圈直径
  SNR>1，避免过分牺牲灵敏度
Parameter | Range | Step | Unit
r_coil_inner | 20 – 200 | 10 | mm
d_wire | 0.1 – 1.5 | 0.1 | mm
num_coil | 10 – 500 | 10 | —
num_layer | 1 – 51 | 1 | —
各个曝光之下，Pareto 前沿的线圈设计一致
空气芯线圈的优化结果不理想，距离现有limit 差3个量级
选择曲率最大处为最优线圈设计，并基于此设计考虑磁芯线圈
Pareto 前沿：不存在其他解能在所有待优化目标上同时优于该组解

## Slide 13: 磁芯线圈
基于空气芯得到的优化线圈设计，加入不同高度的磁芯
参数
Parameter | Value | Unit
r_coil_inner | 110 | mm
d_wire | 1.3 | mm
num_coil | 190 | —
num_layer | 28 | —
r_core | 0.98 * r_coil_inner | 
h_core | 0.2 * h_coil ~ 1.2 * h_coil | 
原先的空气芯的灵敏度高估是因为交流电阻采用了解析计算结果是高估的
加了磁芯之后，能有效降低灵敏度的同时，并不会带来显著的单位面积的质量增加
  若要求磁芯高度不能高于线圈高度，能在曝光率为2000 𝑦𝑒𝑎𝑟∙𝑚^2 达到现有通量界限，通道数约为15.8w （3层）
  若不要求磁芯高度不能高于线圈高度，能在曝光率为200 𝑦𝑒𝑎𝑟∙𝑚^2 达到现有通量界限（h_core = 1.2 * h_coil），通道数约为1.58w （3层）

## Slide 14: Outline
两种读出方案的模拟和实验验证：100%
灵敏度优化：90%
  感应线圈优化：90% 待线圈实测验证
  直接电压读出方案中的电子学优化设计：80%
  原子磁力计读出方案中的磁场转化线圈优化设计：90%
触发算法：50%
小面积阵列样机实现：30%

## Slide 15: 直接电压读出方案中的电子学优化设计
es感应电压信号
ec_v感应线圈热噪声
ea_v运放输入电压噪声
ea_i运放输入电流噪声
ed_v采集卡等效输入电压噪声
选用目前噪声性能最优的FET 输入型放大器芯片
运放输入电压噪声为主要噪声来源，占所有噪声功率的70%
全新低噪声放大器结构设计与实现
选用低噪声 JFET 作为输入级，主导最终整个放大器的噪声性能
通过将JFET 并联，进一步的降低输入电压噪声

## Slide 16: 放大器测试结果
交流响应测试
输入噪声测试
交流响应测试频谱
一次测试的时域结果
整板增益稳定且符合预期
运放输入噪声水平： 568 pV/√Hz
SNR0：17.05==>SNR： 13.95 （3.91）
电子学噪声不再是主导噪声，但是仍会对信噪比产生略微影响。当前信噪比已经满足要求，可以在曝光量为200 𝑦𝑒𝑎𝑟∙𝑚2 实现超过目前通量界限的线圈阵列

## Slide 17: Outline
两种读出方案的模拟和实验验证：100%
灵敏度优化：90%
  感应线圈优化：90% 待线圈实测验证
  直接电压读出方案中的电子学优化设计：80% ADC 板待制作
  原子磁力计读出方案中的磁场转化线圈优化设计：90%
触发算法：50%
小面积阵列样机实现：30%

## Slide 18: 原子磁力计读出方案中的磁场转化线圈优化设计
主要噪声源：感应线圈热噪声，磁场转化线圈热噪声，原子磁力计噪声
磁场转化线圈存在最优设计
  电流磁场转换系数：需要一定的匝密度，用来保证转化得到的磁场信号大小可被原子磁力计探测，以及减少磁噪声的影响
  电阻：需要减少匝数，磁场转化线圈热噪声是整体噪声的组成部分之一；通过影响电路传递函数形式影响信噪比
  电感：通过影响电路传递函数形式影响信噪比
联合仿真框架
优化结果

## Slide 19: 创新点2
首次实现室温下国际领先灵敏度的磁单极子探测
应用驱动 传统磁单极子探测多依赖低温SQUID系统，实验成本高且运行复杂；或采用空气芯线圈结构，灵敏度受限。为突破这些限制，本研究从线圈设计、噪声抑制与系统集成出发，提出并实现了一种基于磁芯线圈增强的室温高灵敏探测方案。
与已有方法不同 本研究首次在磁单极子探测中引入磁芯线圈结构。通过磁芯材料显著提升线圈磁通响应，并建立包含信号增益与热噪声的完整理论模型，系统评估其对探测灵敏度的影响。实验结果验证了模型的准确性和方案的可行性。
不同带来好处 磁芯线圈的引入使信号幅度提升约一个数量级，结合优化后的前置放大器与阻抗匹配设计，整体系统在室温条件下实现了国际领先的探测灵敏度。该方案结构简洁、成本低、稳定性高，为室温条件下的大规模磁单极子实验提供了可行的技术路线。
不容易想到 在极低信号环境中使用磁芯通常被认为会引入额外噪声与非线性失真，不适用于磁单极子探测。本研究通过磁芯噪声建模与参数拟合算法，定量评估并优化磁芯的噪声贡献，使其在噪声可控的前提下显著增强信号响应，最终实现了室温下国际领先灵敏度的磁单极子探测。

## Slide 20: Outline
两种读出方案的模拟和实验验证：100%
灵敏度优化：90%
  感应线圈优化：90% 待线圈实测验证
  直接电压读出方案中的电子学优化设计：80% ADC 板待制作
  原子磁力计读出方案中的磁场转化线圈优化设计：90% 待磁力计恢复实测验证
触发算法：50%
小面积阵列样机实现：30%

## Slide 21: 物理问题
直接电压读出方案，经过采集之后的信号和噪声如图所示
信号：携带单磁荷的磁单极子以1E-5 C速度，正入射感应线圈，由于线圈的LCR效应，最终输出信号为震荡衰减的电压信号
噪声：感应线圈热噪声，前放输入电压噪声，前放输入电流噪声，采集卡噪声
物理问题：
甄别所采集数据是否含有磁单极子信号

## Slide 22: 信号甄别与二元假设检验
对于磁单极子的甄别可以归结为如下假设检验问题：
为观测到的数据， 为磁单极子信号，为噪声
决策：
0代表决策为，即观测到的信号为纯噪声
1代表决策为，即观测到的信号为信号叠加噪声
由于磁单极子的速度和入射方向不同，其产生的信号形状也各不相同
磁单极子信号集
为磁单极子信号
分别为信号相关参数与参数空间，包括磁单极子速度，入射方位

## Slide 23: 最优滤波决策
最优滤波：在数学上可以证明能够实现最优信噪比，并已广泛应用于 LIGO、Virgo 和 KAGRA 等实验中，用于探测微弱信号
信噪比定义：信号时域最大幅值的平方与噪声均方根值平方之比
最优滤波传递函数：
滤波之后的形式：
决策依据：
在决策层面，该甄别方法不具备最优性，表现为不能达到最优误检率与漏检率
省略归一化与时间对齐因子
L2空间内积定义

## Slide 24: 二元假设检验问题统计理论
Neyman-Pearson:
在固定误检率（FPR）的基础上，使漏检率（FNR）最小化。在此框架下，似然比检验是最优的，阈值 由约束决定
Bayes risk minimum:
不同类型的错误有不同的代价，使得平均风险最小。可以转化为似然比形式
决策 / 实际 | 真 | 真
判 |  | 
判 |  | 
决策 / 实际 |  | 
代价矩阵
Minimum probability of Error:
由贝叶斯公式，可以转化为似然比形式
在给定假设和统计模型下，似然比检验（LRT） 是在各框架中形式上最优

## Slide 25: 最优滤波决策的限制
 | 决策边界示意图 | 决策结果示意图 | 现象 | 结论
单信号源 |  |  | 最优滤波决策和LRT 决策具有一致性 | 最优滤波决策是一个次优决策
双信号源 |  |  | 最优滤波决策略微不如LRT 决策 | 
三信号源 |  |  | 最优滤波决策明显不如LRT 决策 | 
决策边界示意图
  红点：高斯白噪声源
  红线：噪声概率密度分布
  蓝点：信号源
  蓝线：信号联合概率密度分布
  黑色虚线：LRT 决策边界
  绿色虚线：最优滤波决策边界
决策结果示意图
  FNR vs FPR
  AUC: Area Under Curve，该值越小则甄别决策越优

## Slide 26: 磁单极子搜索中的LRT
二元假设检验问题：
LRT：
边缘化积分，其中为每个模板的先验概率：
使用离散模板库，认为模板库中的每个模板等概率：
似然比：
简化噪声分布为高斯白噪声
当只使用一个模板的时候：
此时，LRT 和 最优滤波决策保持一致
存在相似的模板会加分，因为是累加的过程
简化噪声分布为高斯白噪声
当只使用一个模板的时候：
此时，LRT 和 最优滤波决策保持一致：
难点1：噪声模型非理想
  噪声非平稳性
  概率密度无法精确给出，最优滤波只需要噪声频谱
难点2：计算复杂度
  理论最优的 LRT 需要对全部模板计算似然函数并进行指数与求和操作，难以满足实时性要求。
  最优滤波甄别可以通过分层筛选（粗筛-细筛）显著降低计算复杂度
LRT 决策不适用于磁单极子搜寻
  非高斯噪声
  频谱相关性

## Slide 27: 神经网络在粒子信号甄别中的应用
问题：
  最优滤波决策的非最优性
解决方法：
  最优滤波决策，可以用一层神经网络解析实现，以此为基础，通过优化神经网络，得到更优的甄别决策
神经网络的必要性
  提升检测性能
    逼近最优决策，实现更低的漏检率与误检率
  强泛化能力：（待具体定量评估）
    对未包含于模板库的信号仍保持良好识别
    有助于抵御噪声分布变化、电路漂移等非理想因素
    弱化线圈阵列制造误差影响，提升系统整体鲁棒性
  不可替代性：
    最优滤波本质上可由单层神经网络解析表示，是网络结构优化的起点 “Standing on the shoulders of giants”
    其他人工智能算法，如遗传算法（Genetic Algorithm, GA）或粒子群优化（PSO）侧重参数优化而非模式识别，难以直接胜任波形判别任务
在复杂噪声背景下识别弱磁单极子信号的任务中，神经网络不仅可行，更是实现近似理论最优决策的必要选择
  最优决策（LRT）无法实现，且实时性差

## Slide 28: 全连接神经网络实现最优滤波决策
全连接神经网络
实现空间到空间的映射
每一层完成：1.线形操作（权重+偏置）2.激活函数
可以使用一层全连接神经网络实现最优滤波甄别决策
神经网络设置：
激活函数：Maxout

## Slide 29: 模板归一化
为了避免模板的能量影响最优滤波的结果，并且要求甄别的阈值在合适的范围，需要对模板做归一化
将输出噪声的能量归一
后续的模板在使用的时候默认完成了归一化

## Slide 30: 模板的选择
最优滤波模板：
噪声功率谱：
  理应采用真实实验噪声，此处只是为了评估方案的可行性，为了简单起见，先使用理论上的噪声形式
信号幅度谱：
  没有真实实测的磁单极子信号，且为了保证模板的覆盖性，使用理论信号形式
  磁单极子信号具有多个自由参数：
  磁荷量，速度入射位置入射角度
    这些参数对信号形状贡献不同，因此不能简单地在参数上做均匀分布采样
  由于入射参数的组合，会出现：
    正常入射磁单极子
    与线圈相交损失能量的磁单极子
    不经过线圈的磁单极子
    只要正常入射的磁单极子才是优化的目标信号（需要模板覆盖）

## Slide 31: 模板的选择
基本准则：
  模板库应基于模板失配（Mismatch）优化分布，而非参数均匀采样
  只对目标信号做模板覆盖
模板失配（Mismatch）
最优滤波之后信噪比（输出噪声已经能量归一化）：
根据信噪比，定义模板之间的Mismatch：
需要模板库的分离度和覆盖度
分离度
  意义：确保模板库中模板的差异性，避免冗余计算
  做法：
覆盖度
  意义：控制参数空间内任意信号到最近的模板失配，避免遗漏潜在信号，实现“无盲区”覆盖
  做法：参数空间中任意信号，保证
目标模板筛选
存在磁单极子轨迹和线圈发生相交的事例，该事例不是待测的目标，在生成候选集合的时候，就应该被剔除
到达线圈壁所需要的时间：
要求到达线圈壁对应的高度：
基于此完成模板集的选择

## Slide 32: 模板的选择

## Slide 33: 具体实现
模板：适配磁单极子信号特征的模板集
训练集，验证集，测试集
训练中的参数设置
  损失函数 BCEWithLogitsLoss
  Adam 优化器，学习率1E-4
数据集 | 与模板库的关系 | 作用 / 目的 | 样本数量 | 信号 / 噪声占比
训练集 | 使用模板库的中心模板 + 微扰动样本，每个扰动注入多组噪声 | 学习神经网络权重；让网络掌握信号特征并区分噪声 | 500,000×80% | 50% 信号+噪声，50% 纯噪声
验证集 | 使用模板库未在训练集中使用的扰动样本，每个扰动注入独立噪声 | 监控训练过程；选择模型超参数；早停判断 | 500,000×20% | 类似训练集分布，但可增强低 SNR/边界样本占比
测试集 | 使用模板库未使用的扰动样本或新模板，每个扰动注入新噪声 | 最终性能评估；评估网络泛化能力与真实探测条件下的误报率 | 500,000 | 信号极稀少（<1%），噪声占绝大多数，模拟实际稀有事件

## Slide 34: 结果
Untrained model：最优滤波甄别决策；Trained model：神经网络优化之后的甄别决策
结论：
训练后的神经网络在甄别效果上显著优于未训练神经网络（即最优滤波甄别）的结果
基于神经网络的决策正确性，其等效表现达到约 SNR 为4.1 的最优滤波效果，相当于信噪比提升了约 24%

## Slide 35: 具体实现
信号模板，共生成1E3 个模板
  速度范围均匀选取10个点
  入射位置，均匀选取10个点
  入射角度，均匀选取10个点
训练集和测试集
  在上述参数范围内，随机生成事例，并打乱
  包含信号的事例和不包含信号的事例比例为1：1
  生成训练集和测试集事例数目分别为5E5 和 5E5 个
训练中的参数设置
  损失函数 BCEWithLogitsLoss
  Adam 优化器，学习率1E-4

## Slide 36: 结果
Untrained model：最优滤波甄别决策；Trained model：神经网络优化之后的甄别决策
结论：
训练后的神经网络在甄别效果上显著优于未训练神经网络（即最优滤波甄别）的结果
基于神经网络的决策正确性，其等效表现达到约 SNR 为4.1 的最优滤波效果，相当于信噪比提升了约 24%

## Slide 37: Deep 神经网络
神经网络通用近似定理：给定足够的网络宽度或深度，一个前馈神经网络（具有至少一个隐藏层，并采用非线性激活函数）可以以任意精度逼近任意定义在紧致子集上的连续函数。
MNET-Shallow
  激活函数：Maxout
MNET-Deep
  激活函数：ReLU
  需要中间层数：

## Slide 38: 具体实现
信号模板，共生成1E3 个模板
训练集和测试集均为5E5 个
损失函数 BCEWithLogitsLoss
神经网络实现细节
  第1隐藏层：1000个神经元。由模板数目决定
  第2隐藏层：1536个神经元。需要至少进行500次配对比较，至少需要1500个神经元。多余36个神经元，随机再进行12次配对产生。不会影响神经网络的性能，但保证后面的每次配对不会产生神经元落单
  第3~11隐藏层：768，384，192，96，48，24，12，6，3
  输出层：1
权重矩阵

## Slide 39: 结果
Untrained model：最优滤波甄别决策；Trained model：神经网络优化之后的甄别决策
结论：
训练之后的深层神经网络会优于未训练的结果
深层神经网络未训练的结果与单层神经网络未训练的结果保持一致，因为它们实现的都是最优滤波决策
深层神经网络训练之后的结果优于单层神经网络训练之后的结果

## Slide 40: FPGA 实现
下一步需要在FPGA中实现并实测验证神经网络的性能
相关的小论文已经开始攥写
Title
  Application of Neural Networks in Magnetic Monopole Identification for the SCEP Project
Chapter
  Introduction
  SCEP Project
  Optimal Filter and Its Limitations
  Neural-Network-Based Signal Decision Approach
  FPGA Deployment and Experimental Validation
  Conclusion and Discussion

## Slide 41: 创新点3
基于神经网络的FPGA磁单极子甄别算法
应用驱动 针对磁单极子探测中数据量巨大、信号特征微弱且传统信号处理方法（最优滤波）在实时性与决策精度方面存在不足的问题，本研究开发了一种基于 FPGA 的神经网络甄别算法。该算法能够在硬件层面实现快速推理，在保证精度的同时显著提升信号判别速度，以满足大规模磁单极子实验对高实时性与高可靠性的需求。
与已有方法不同 与传统的基于最优滤波的过阈判别的信号识别方法不同，本研究首次在 FPGA 上实现了神经网络加速的磁单极子信号实时判别系统。但是尚没有针对磁单极子信号特征的专门考虑与设计。
不同带来好处 该方法能够在低延迟下完成高精度甄别，有效降低漏检率与误判率。
不容易想到 神经网络的初始设置为最优滤波决策，并基于此训练得到的神经网络决策能严格优于最优滤波决策的性能

## Slide 42: 创新点深挖
神经网络甄别中的模板的数量以及初始模板的选择 目前模板的选择是基于均匀分布的 速度：10；入射位置：10；入射角度：10 1000个模板 存在更优的模板数量和选择方式
对神经网络的复杂度考虑
  目前每段输入数据需要完成与1000个模板匹配 整个网络的复杂度较高，带来过多的资源消耗，且磁单极子事例稀少，数据大多均为纯噪声
  考虑使用粗筛细筛的方式
  依据为，对于磁单极子信号来说，即使是不完全匹配的信号模板，也能实现一定的滤波效果
  粗筛模板的选择，数目，层数

## Slide 43: 验证

## Slide 44: Outline
两种读出方案的模拟和实验验证：100%
灵敏度优化：90%
  感应线圈优化：90% 待线圈实测验证
  直接电压读出方案中的电子学优化设计：80% ADC 板待制作
  原子磁力计读出方案中的磁场转化线圈优化设计：90% 待磁力计恢复实测验证
触发算法：50% 待硬件实现与验证
小面积阵列样机实现：30%

## Slide 45
Thanks for listening!
Email: ycq@mail.ustc.edu.cn
中国科学技术大学
University of Science and Technology of China