## Slide 1: 磁芯线圈设计
2026年03月12日
叶昌庆

## Slide 2
空气芯线圈选择
 | 线径(mm) | 线圈内径（mm） | 线圈外径（mm） | 单层匝数 | 匝间距(mm) | 层数 | 层间距(mm) | Rdc (ohm) | 线圈高度(mm)
Coil5 | 0.1*20/0.6 | 40 | 56.8 | 100 | 0.6 | 14 | 0.6 | 23 | 60
Coil13 | 0.45 | 20 | 33.8 | 100 | 0.493 | 14 | 0.493 | 12 | 49.3
V4 | 0.1*100/1.35 | 114 | 143.6 | 180 | 1.35 | 8 | 0.5+1.35 | 13 | 243
Litz
Solid

## Slide 3
磁芯结构
C 型
E 型
Pot 型
在线圈参数固定条件下，优化磁芯几何结构
气隙gap
气隙宽度（气隙面积）
优化目标：有效面积=Active-region * 有效接收度
有效接收度：接收度定义为在均匀空间与角度采样条件下，满足 SNR>4 的事件比例
若采用最优触发阈值，需要联合阵列参数进行优化，并以 Q(FNR,FPR) 为目标函数进行最小化，过于复杂。因此本研究先固定触发条件为 SNR > 4

## Slide 4
实验方法和结果
COMSOL 仿真得到 3D H data
通过互惠定理可以计算各个轨迹下的 SNR ，得到 有效接收度
有效面积 = 有效接收度 * 面积
Coil | 最大有效面积（cm^2） |  | 
Coil | C-Core | E-Core | Pot-Core
V4 |  |  | 
Coil5 |  |  | 
Coil | 气隙gap （cm） |  |  | 气隙宽度（cm） |  | 
Coil | 起始 | 步长 | 终止 | 起始 | 步长 | 终止
V4 | 1 | 1 | 5 | 10 | 5 | 30
Coil5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 4 | 4 | 20

## Slide 5
C型磁芯优化结果_V4
有效接收度已经出现最优结果，有效面积还未出现，继续寻找
之后分析中固定 gap = 1cm
core width ∈ [35, 40, 45, 50, 55, 60]

## Slide 6
Further Results
对于 C_core_V4
磁芯最佳几何设计为
Gap=1cm ; Core_width = 40cm，此时有效面积为965 cm2

## Slide 7
C型磁芯优化结果_Coil5
有效接收度已经出现最优结果，有效面积还未出现，继续寻找
之后分析中固定 gap = 1cm
core width ∈ [25, 30, 35, 40, 45, 50]

## Slide 8
Further Results
对于 C_core_Coil5
磁芯最佳几何设计为
Gap=1cm ; Core_width = 25cm，此时有效面积为403 cm2

## Slide 9
E型磁芯优化结果_V4
有效面积处理错误，图上应该 * 2
有效接收度已经出现最优结果，有效面积还未出现，继续寻找
之后分析中固定 gap = 2cm
core width ∈ [35, 40, 45, 50]

## Slide 10
Further Results
有效接收度计算错误已修正
对于 E_core_V4
磁芯最佳几何设计为
Gap=2cm ; Core_width = 25cm，此时有效面积为403 cm2

## Slide 11
Pot型磁芯优化结果_V4

## Slide 12
结果
Coil | 最大有效面积（cm^2）/ 占地面积 |  | 
Coil | C-Core | E-Core | Pot-Core
V4 | 965/10628 | >1207/14700 | 807
Coil5 | 403/ 2212 | / | /
相同磁芯参数下，Coil5的有效接收度不如V4，导致最大有效面积Coil5 也不如V4
E-core 和 Pot-core 会导致，有效接收度下降，但是探测面积增大，导致最大有效面积增大

## Slide 13
测试
磁芯制作
测试验证
  信号测试
  噪声测试

## Slide 14
信号测试方案
狄拉克弦
模拟超低速情况下的磁单极子，验证在低速情况下信号的形状符合预期
伪脉冲
通过精密电流控制实现长直螺线管内的磁通变化和磁单极子穿过产生的变化一致，验证在各个速度情况下的SNR 符合预期

## Slide 15
噪声测试方案
贴有xx mm 坡莫合金的铜箱制作完成
材料 | 主要作用对象 | 有效频段 | 核心物理机制
铜 | 电场 | DC–GHz | 法拉第屏蔽
铜 | 磁场 | kHz–GHz | 涡流屏蔽
坡莫合金 | 磁场 | DC–几百 Hz | 高磁导率磁通引导
坡莫合金 | 电场 | — | —

## Slide 16: 多通道复用结果
2025年12月16日
叶昌庆

## Slide 17
方案二
各个通道依次接入磁力计进行读出（高频切换）
开关切换瞬间I0不发生突变
使用瞬态仿真工具，模拟开关切换瞬间
只考虑电路部分的响应
尚未考虑磁力仪部分的响应
磁力仪处也会由于响应时间慢，导致波形叠加

## Slide 18
仿真电路
VG1：激励电压信号，模拟磁单极子信号
VG2，VG4：开关激励信号，交替开启，轮流接入
AM1：输出电流（磁场）信号
SW1，SW2：压控开关（要求使用非理想的开关，要有一定的导通电阻，避免震荡）
微分方程组
T
N
B

## Slide 19
Python 实现
VG2：常闭合
VG4：常断开
Python 代码成功实现了Spice 同样的波形
相关系数：1.0000

## Slide 20
Python 实现
Python 代码成功实现了Spice 同样的波形
相关系数： 1.0000
VG2，VG4 轮流接入，切换周期1us

## Slide 21
信号
代入磁单极子信号
开关切换电路响应，封装成函数，注意由于是时域仿真，交流电阻仿真困难，先不予考虑，仅考虑直流电阻
噪声
SNR
61.45
80.37
66.15