## Slide 1: H-NS0电子学设计进展
曹喆 秦家军 赵雷
中国科学技术大学
2026.4.7

## Slide 2: Outline
H-NS0电子学系统
T0/触发/末端晶体电子学进展
MIC6电子学进展
USTC-MAPS电子学进展
LGAD电子学进展
现场安装调试

## Slide 3: H-NS0整体结构
beam
Arm1
Arm2
Target
MIC6
T0
USTC
MAPS
Tirgger
末端晶体
DC LGAD

## Slide 4: 读出电子学系统
T0/触发/末端晶体：共一套
  转接板+前放+TDM
MIC6：左右支臂各4套
  载板+RU
USTC MAPS：左右支臂各1套
  载板+RU
LGAD：左右支臂各1套
  载板+数据汇总板

## Slide 5: Outline
H-NS0电子学系统
T0/触发/末端晶体电子学进展
MIC6电子学进展
USTC-MAPS电子学进展
LGAD电子学进展
现场安装调试

## Slide 6: 触发逻辑设计
“101”逻辑
  输入三通道信号，1、3通道信号为1且2通道信号为0时向TDC传达触发信号，用于检测粒子飞行方向在一条直线上
束流
1
2
3

## Slide 7
修改FPGA逻辑实现101触发
将三个触发输入信号到TDC上，输出耦合后的触发信号。为避免真实信号延迟错位，可通过TDC的参数配置调节每道输入的延迟和展宽，确保输出符合“101”逻辑

## Slide 8: Felix联调
将Ultrascale系列FPGA代码移植到7系列FPGA
在CCNU完成与DAQ联调

## Slide 9: 探测器电子学联调
探测器部分
  两PMT管竖直相对，管前端为闪烁体
  当有宇宙线竖直穿过两个闪烁体时，可以检测到两通道的符合信号，TDC输出时间数据并计算时间精度
电子学部分
  信号从PMT接入转接板，再接到衰减器（后续已优化），然后到单端转差分转接板，送入FEE，通过Samtec连接器接入TDM模块的FPGA TDC，并在上位机进行数据分析

## Slide 10
新闪烁体探测器的波形
  滨松PMT
  波形前沿较好
  部分大信号幅度过大（远大于1V），超过电子学输入范围（500mV），需要进行衰减

## Slide 11: 测试现场图
放射源测试
  Cs137计数率太低，Sr90面源时间分辨差
宇宙线测试

## Slide 12: 使用读出电子学测量
实验1：外置衰减器，PMT高压1800 V时，时间分辨276 ps
实验2：外置衰减器， PMT高压1700 V时，时间分辨277 ps
实验2：调整前放板电路参数，进行板上衰减，取消外置衰减器， PMT高压1700 V时，时间分辨249 ps

## Slide 13: 使用高性能示波器测量
力科WavePro 254HD
  2.5 GHz，20 Gsps
实验1：PMT高压为1700 V，触发阈值-80mV，时间精度310 ps
实验2：PMT高压为2000 V，触发阈值-150mV，时间精度309 ps
实验3：PMT高压为2200 V，触发阈值-150mV，时间精度约349 ps

## Slide 14: Outline
H-NS0电子学系统
T0/触发/末端晶体电子学进展
MIC6电子学进展
USTC-MAPS电子学进展
LGAD电子学进展
现场安装调试

## Slide 15: 测试进展
完成与DAQ的联调
完成通过DAQ对MIC6载板的配置
完成对MIC6载板发送数据的读出并送至DAQ
完成时间戳的读出与复位

## Slide 16: 现场照片

## Slide 17: 与DAQ的联调
完成与DAQ的连接，双方可互相收发数据
完成DCS模块的验证，当DAQ发送DCS请求时，会回复DCS应答
完成TS模块的验证，发送TS请求时收到DAQ回复的TS信号
与DAQ进行10 h数据发送稳定性测试，无误码现象
接收到DAQ发送的DCS和应答
接收到DAQ应答的TS

## Slide 18: 完成通过DAQ对MIC6载板的配置
从ila可以看到通过脚本配置DAQ进行命令下发，RU收到DAQ下发的命令对MIC6载板进行配置
载板也可以正确响应配置信息，如DAC输出电压改变
接收并解包DAQ发送的配置MIC6载板的配置命令

## Slide 19: 完成对MIC6载板发送数据的读出并送至DAQ
将载板发送的88 bit数据拆分成3组28 bit的数据分别打上相同的时间戳，通过flag信号保留需要发送出去的数据，向DAQ发送
向DAQ发送的数据分为2帧，第一帧是时间戳，第二帧是1bit 板号 +
2bit 通道号 + 1’b0 + 28bit 数据
载板数据结构
发送至DAQ的数据格式

## Slide 20: 完成时间戳的读出与复位
DAQ发送时间戳的复位信号，RU收到复位信号后向触发板转发复位信号，与其他前端板同步收到复位信号后清零时间戳
此处用VIO代替DAQ的复位信号
复位信号置1，时间戳清零
复位信号置0，时间戳计数

## Slide 21: 下一步工作计划
配合华师基于读出电子学完成MIC6载板调试和测试
在惠州进行集成安装和联测

## Slide 22: Outline
H-NS0电子学系统
T0/触发/末端晶体电子学进展
MIC6电子学进展
USTC-MAPS电子学进展
LGAD电子学进展
现场安装调试

## Slide 23: 研制进展
与FELIX联调测试
载板与转接板制作
时间戳逻辑测试
未来工作计划

## Slide 24: 与FELIX联调测试
测试分为下面几项：
  固件整合
  软件移植
  GBT链路功能测试
  用户逻辑测试

## Slide 25: 1. 固件整合
在原有固件的基础上例化GBT链路模块、数据解包和打包模块。在硬件上通过光纤连接RU与FELIX机箱。

## Slide 26: 2. 软件移植
在FELIX上位机中，配置和读数据通过命令实现。
使用原来的python脚本生成shell脚本，可以实现软件移植。

## Slide 27: 3. GBT链路功能测试
MAPS端恢复RX时钟
发送空帧
接收DAQ的空帧
DAQ端数据对齐
接收MAPS的空帧
建立连接

## Slide 28: 3. GBT链路功能测试
DAQ对MAPS的DCS获取
read maps reg : 6000abcd2345455c
表明MAPS响应了DCS请求，并返回设定的数据

## Slide 29: 3. GBT链路功能测试
MAPS的TS申请
TS用于同步各个芯片的时间戳
FELIX收到TS申请
FELIX向各个设备发送TS

## Slide 30: 3. GBT链路功能测试
DAQ下行数据CRC校验无错误
MAPS上行数据CRC校验无错误，也没有其他错误
使用模拟数据进行8个小时的上行数据传输，数据解包分析未发现错误
链路稳定性测试

## Slide 31: 4. 用户逻辑测试
从原始的下行数据包中解析出配置命令，并正确配置MAPS。
原始下行数据包
数据包解析
配置MAPS

## Slide 32: 4. 用户逻辑测试
使用Dpulse触发少量像素
发送数据包（5*32bit）
使用DPULSE触发像素，将数据打包发送给FELIX。

## Slide 33: 4. 用户逻辑测试
数据解包后分析，触发位置与配置一致

## Slide 34: 载板与转接板制作
USTC MAPS载板新制作4块，测试后功能正常
转接板完成改板和制作

## Slide 35: outline
与FELIX联调测试
载板与转接板制作
时间戳逻辑测试
未来工作计划

## Slide 36: 时间戳逻辑测试
RU接收时钟分发板的时钟作为时间戳计数时钟，接收同步复位信号进行时间戳复位。在粒子击中时锁存时间戳。
时间戳复位
时间戳锁存

## Slide 37: Outline
H-NS0电子学系统
T0/触发/末端晶体电子学进展
MIC6电子学进展
USTC-MAPS电子学进展
LGAD电子学进展
现场安装调试

## Slide 38: Module键合
Latic V1
  完成5片键合，采用新工艺
  目前正在焊接打线
  根据测试结果决定是否采用新工艺继续键合
Latic V4
  完成2片键合
  目前正在焊接打线

## Slide 39: LGAD读出电子学进展
300通道读出电子学完成逻辑设计与测试
在CCNU进行了LGAD与FELIX的联调测试，数据的上下行功能均已验证

## Slide 40: LGAD读出电子学进展
LATICv1芯片前端板的复制已完成制板，正在进行焊接和打线

## Slide 41: Module测试方法
用Sr90 β源照射单通道放大板和LATIC module测试板。
统计符合事例，计算飞行时间差，删除TOT过大和过小的信号（~20%），做time-walk修正，做高斯拟合得到σ，减去单通道放大板的时间精度，得到LATIC module的时间精度。

## Slide 42: LATICv1测试结果
测了2片hybrid, 在150 V高压，~5 fC等效阈值下测试。
平均值~63 ps
1-5通道和6-25通道分别为两种不同的技术路线

## Slide 43: LATIC v3测试结果
黑色区域被用于高压打线的铜皮覆盖，事例统计量不足。

## Slide 44: LATIC V4测试结果
电子学时间精度好于24 ps RMS

## Slide 45: Outline
H-NS0电子学系统
T0/触发/末端晶体电子学进展
MIC6电子学进展
USTC-MAPS电子学进展
LGAD电子学进展
现场安装调试

## Slide 49
谢谢！