## Slide 1: BESIII实验中的径迹探测
伍灵慧
中国科学院高能物理研究所
wulh@ihep.ac.cn
代表BESIII MDC工作组
中国科学技术大学 2026年4月10日

## Slide 2: 内容
径迹探测简要介绍
BESIII径迹探测器设计和建造
径迹重建、刻度与性能
内径迹室升级

## Slide 3: 粒子物理
探索微观世界物质的基本结构
显微镜
光子靶材料
观测尺度：10-7 m
电子显微镜
电子靶材料
观测尺度：10-10 m
加速器
粒子(电子、质子…）靶材料
观测尺度：10-15 m
随着科学技术的发展，探测手段不断改进

## Slide 4: BEPCII & BESIII
直线加速器
BESIII
探测器
2004：开始BEPC升级及BESIII建造
2008：试运行
2009：开始BESIII物理取数
2024：BEPCII及BESIII内径迹室升级
质心系能量：2~5GeV
升级后最高能量至5.6GeV

## Slide 5: BESIII实验
BEPCII是运行在t-粲能区的正负电子对撞机
BESIII探测器是BEPCII上的大型通用粒子探测系统，自2009年运行以来，获取了海量t-粲能区的物理事例，在奇特强子态、轻强子研究等方面取得了一系列重要的物理成果
BEPCII/BESIII升级，将提升能量以及高能量下的亮度，继续获取高质量实验数据

## Slide 6: 粒子如何被探测？
粒子通过与探测器发生相互作用被探测
对撞机产生的绝大部分粒子寿命很短，会衰变为长寿命的稳定粒子
稳定粒子可以直接被探测器探测
  带电粒子：
  中性粒子：
不稳定粒子可以由稳定粒子的测量信息重建得到

## Slide 7: BESIII物理研究对探测器的要求
物理目标：-粲能区高精度的物理研究
探测器设计要求：
  在10MeV至2.5GeV的能量范围内，能精确测量光子的能量，有非常好的能量分辨率、位置分辨率和光子识别能力
  在50MeV至2.5GeV的动量范围内，能精确测量带电粒子的动量与方向，即非常好的动量分辨率、顶点位置分辨率、出射位置分辨率等
  在50MeV至2.5GeV的动量范围内能很好地鉴别区分各种粒子，如光子、电子、子、质子、介子、介子等
  电子学和数据获取系统应适应多束团模式和高计数率

## Slide 8: BESIII探测器

## Slide 9: 事例的探测
J/Ye+e-
J/Ym+m-

## Slide 10: 事例的探测
J/Yp+p-p0
Y(3686)p+p- J/Y, J/Ym+m-

## Slide 11: 径迹探测
目的
  顶点测量
  动量测量
  径迹外推与匹配

## Slide 12: 动量测量
入射带电粒子在均匀磁场B下，其飞行轨迹为螺旋线
在x-y(或r-f)平面上测量粒子的横动量(PT)
在s-z平面上测量dip angle (l)
s为粒子飞行长度
P = PT/cosl
s
PT
PL
R
x
y
R: m
PT: GeV/c
B: T
q: 粒子电荷，以电子的电荷为单位

## Slide 13: 横动量分辨
两部分贡献
  径迹的位置测量精度
  多次库仑散射
=
=
NIMA 910 (2018) 127-132

## Slide 14: BESIII径迹探测器设计
径迹探测器技术
  传统气体探测器，如漂移室、TPC
    物质量低，能提供较多测量点（几十至上百），可提供dE/dx测量用于粒子鉴别，低造价
    空间分辨：sr-f几十～上百微米，z向1~2毫米
  前沿硅探测器
    极高空间分辨(可达几微米)，适应高计数率，高造价
  新型微结构气体探测器
    可建造成圆筒结构应用于内径迹室（2013年KLOE-2实验首次应用）
    空间分辨： sr-f方向几十～百微米，z向百微米
BESIII径迹探测器设计
  可选择的技术：传统的气体探测器、硅探测器
  硅探测器物质量高、造价高；TPC分辨较差，端面板结构不满足设计需求；稻草管多次散射较高
  小单元氦基气体漂移室是理想选择：多次散射小，单丝空间分辨好于130微米，端面板设计既能满足立体角覆盖需求，也能为加速器部件留出所需空间
漂移室设计指标

## Slide 15: 漂移室(Drift Chamber)
1968年多丝正比室(Multi-wire proportional chamber)的出现是电子学径迹室的一次突破
在多丝正比室基础上，利用初级电离电子到阳极丝的漂移时间来确定入射粒子位置，从而发展出了漂移室
George Charpak
(1992年诺贝尔物理奖，在MWPC的贡献)

## Slide 16
t
i
d
t
带电粒子穿过漂移室，电离产生电离电子和离子
电离电子在电场作用下向信号丝漂移，在信号丝附近发生雪崩放大，信号丝上产生信号
测量到的漂移时间通过时间-距离关系转换为漂移距离，这个函数关系通过离线刻度得到

## Slide 17: BESIII漂移室
内外半径分别为59mm和810mm，内外桶均使用炭纤维材料
端面板采用特殊的阶梯形结构，并将室体分为内、外室两部分，外室又分为台阶和大端板两部分，台阶部分由6个独立的圆环板组装而成
工作在1T磁场下
工作气体：He/C3H8(60/40)
台阶端面板
内室

## Slide 18: 单元结构
小单元：漂移距离小、漂移时间短，提供触发信息快，死时间少，适合在高计数率下工作；电子扩散的贡献小，可以获得好的空间分辨；电荷积累少，有较长的工作寿命；单元尺寸小，可以在有限的空间中获得足够多的取样次数。
12mm / 16.2mm
类正方形小单元结构
  内室单元平均半宽6mm
  外室单元平均半宽8.1mm
为了解决左右分辨，相邻丝层相错半个单元
信号丝：φ25μm镀金钨丝，6796根
场丝： φ110μm镀金铝丝，21884根

## Slide 19: 电子学读出
主放大器
TDC
dE/dx测量
径迹、动量测量
ADC
前放
丝信号
主要任务
  对丝信号进行处理，测量时间、电荷信息，给触发提供击中信息
系统组成
  主体部分
    前端：前置放大器（前放）
    后端：放大成形、甄别定时、电荷与时间测量
  控制部分
    校准刻度、读出控制、逻辑扇出
示波器观测到的前放输出信号
（宇宙线事例）

## Slide 20: BESIII漂移室的建造
大端板打孔
台阶端板
外桶
内桶
外室组装后

## Slide 21: 拉丝及张力测量
为了避免端面板的变形对丝张力的影响，在拉丝前必须安装预应力杆
丝张力测量
内室

## Slide 22: 内室安装及密封

## Slide 23: 电子学、数据获取系统连接及宇宙线测试
宇宙线测试
电子学前放
电子学及数据获取系统

## Slide 24: 安装到谱仪

## Slide 25: 探测器测量的原始信息
带电粒子进入MDC
探测器原始信息
击中单元编号、信号时间(T)、信号幅度(Q)
击中单元的波形

## Slide 26: 离线数据处理
重建：探测器记录的原始数据转化为粒子的动量、能量和运动方向等物理量
刻度：标定电子学信号与物理测量量之间转换关系，并消除实验外部条件（如温度、气压）和探测器本身条件（如入射位置、电缆长度）对信号探测的影响

## Slide 27: MDC径迹重建流程
Runge-Kutta fitting
Kalman fitting
PAT算法
  limited by segment pattern coverage, rec. for high pt tracks (PT > 250MeV/c)
TSF算法
  PT : 120~250MeV/c
CurlFinder算法
  PT <120MeV
Hough变换算法
TSF
Curlfinder
Hough transform
PAT
径迹寻找
径迹拟合

## Slide 28: 径迹参数
dr : 螺旋线在x-y平面上的投影与参考点的距离
0 : 参考点与螺旋线中心连线的方位角
 : 横动量的倒数 (1/Pt)，其符号反映粒子电荷的正负
dz : z方向上螺旋线离参考点的距离
tan : l为螺旋线与x-y平面的夹角
y
r
p
x
j
dr符号与(r×p)·z相同
f0 = j-p/2
dz为poca的z坐标
Poca (point of closest approach)
以(0,0)为参考点
q>0
q<0

## Slide 29: 径迹寻找 – PAT、TSF
PAT：模板匹配
TSF：共形变换

## Slide 30: 径迹寻找 -- CurlFinder
磁场下，动量较低的带电粒子不能穿越漂移室而难以被有效地重建，为此专门开发了CurlFinder算法
Super layer | Stereo/axial | Radius (cm) | pT (MeV/c)
1 | stereo | 11.5 | 17
2 | stereo | 16.2 | 24
3 | axial | 24.6 | 37
4 | axial | 31.0 | 47
5 | axial | 37.5 | 56
6 | stereo | 44.8 | 67
7 | stereo | 51.4 | 77
8 | stereo | 57.9 | 87
9 | stereo | 64.2 | 96
10 | axial | 71.6 | 107
11 | axial | 77.1 | 116
Outer tube | -- | 81.0 | 122

## Slide 31: 径迹寻找 -- Hough变换
真实平面
参数平面（直角坐标）
Y
X
k
b
Track
y = kx + b
b = - Xk + Y
参数平面（极坐标）
q
r
Track
ρ=Xcosθ+Ysinθ
位于同一直线上的点
交于同一点的线

## Slide 32: Hough变换重建MDC宇宙线径迹

## Slide 33: 基于Hough变换的径迹重建
X
Y
r

3 GEM X-clusters
x
y
IP
x-y平面Hough变换
得到圆参数
s-z平面Hough变换
得到z向参数

## Slide 34: 径迹拟合
全局最小二乘径迹拟合
  在径迹寻找算法中使用
  将整个径迹看作一条理想螺旋线，无法考虑磁场不均匀、dE/dx、多次散射等效应，拟合精度有限
分段径迹拟合
  Kalman filter径迹拟合所采用
  基于最小二乘拟合，把径迹看作分段螺旋线
  便于考虑考虑磁场不均匀、dE/dx、多次散射等效应，给出精确的径迹拟合结果
  dmeas：径迹与信号丝间的测量距离
  dtrack: 拟合径迹与信号丝的距离
  σ i： 该测量点的误差（空间分辨）

## Slide 35: Kalman filter
卡尔曼获奥巴马总统授予美国国家科学奖章(2009)
卡尔曼滤波被引入高能物理 ，应用于径迹拟合、顶点拟合、探测器校准等方面

## Slide 36: Kalman filter径迹拟合
递归的最小二乘拟合
  预测  加入测量点  更新拟合参数和误差矩阵
  优点：可以考虑磁场不均匀、能量损失、多次散射等效应
  能量损失、飞行时间与粒子种类相关，因此拟合中考虑5种粒子假设(e,μ,π,Κ,p)，分别给出各种假设下的径迹参数和误差矩阵
● 预测值（考虑磁场不均匀、多次散射等效应）
● 测量值（带误差）
● 更新后的值
初始值
逐步更新径迹参数
sP=11.3MeV/c
sP=28MeV/c
Kalman filter拟合
全局最小二乘拟合

## Slide 37: 离线刻度
目的：
  标定电子学信号与物理测量量之间转换关系，并消除实验外部条件（如温度、气压）和探测器本身条件（如入射位置、电子学通道差异）对信号探测的影响

## Slide 38: MDC离线刻度
漂移距离-漂移时间关系刻度
时间游动效应
时间游动函数刻度
时间刻度与修正
T漂移 = T测量-T对撞 – T飞行 + T传播 + T电子学延时

## Slide 39: 径迹探测器位置校准
探测器的实际几何位置与理想位置之间存在差别，需要进行几何位置刻度，即校准
径迹穿过真实的探测器
用理想位置进行拟合，导致拟合结果的系统误差

## Slide 40: MDC alignment
Mechanical imperfection in the construction and assembly of the detector (a few hundred microns) may has significant impact on momentum measurement
Track-based alignment is essential for track reconstruction
Sources of displacements
  Mechanical imperfection in assembly of endplates (more than 200mm)
    16 components: Inner DC, 6 steps and outer section of both ends
  Single wire displacement (~ 40mm)
Errors of single wire position
Much less than the position error of endplates

## Slide 41: 刻度校准前后性能对比
刻度校准前
刻度校准后
位置残差分布
动量 vs 方位角

## Slide 42: MDC性能
高能物理 实验 | 空间分辨(mm)
CLEOIII （美国） | 110
Babar （美国） | 125
Belle（日本） | 130
BESIII | 115-130
空间分辨
动量分辨
sP/P=0.5% @ 1GeV/c
寻迹效率

## Slide 43: MDC性能的影响因素
噪声及束流本底
高压
阈值
气体
老化
磁场

## Slide 44: 磁场对动量分辨的影响
B = 1.0 T
2019年J/psi data taking
B = 0.9 T
2012年J/psi data taking
桶部 Bhabha
sP=9.7MeV/c
sP=10.6MeV/c
=
=
B下降10%  动量分辨下降10%

## Slide 45: MDC高压异常及事例过滤
取数过程中MDC高压不稳定会造成dE/dx测量异常
1%高压变化  15% dE/dx测量值变化
实现事例过滤，确保数据质量
双光子和Bhabha事例亮度计算比值
高压异常导致亮度计算异常
离线过滤后亮度计算恢复正常
dE/dx分布
高压异常
平均高压变化比例 Rf
JINST 19 P06042 2024

## Slide 46: 内室老化
MDC内室紧邻束流管，收束流本底影响最严重，自2009年运行至今已15年，出现显著的老化现象
  增益逐年
  击中效率和空间分辨也逐年变差

## Slide 47: 第一层击中效率的变化
NIM A 1063 (2024) 169276

## Slide 48: 内径迹室升级 – CGEM探测器
2024年内径迹室升级，采用圆筒GEM（CGEM）探测器

## Slide 49: 漂移室内室拆出
电缆拆除后
除胶
安装工具
内外室端板分离
成功拆出
新内桶安装后

## Slide 50: CGEM探测器安装

## Slide 51: CGEM探测器结构及工作原理
70mm
140mm
5mm
电荷重心法重建cluster
m-TPC方法重建：利用漂移时间-距离线性关系
阳极读出条
GEM膜
阳极读出条
阴极
GEM1
GEM2
GEM3
阳极读出
原初电离
倍增
信号感应
电子学测量

## Slide 52: 数据处理进展
校准前
最新校准结果
基于宇宙线完成了初步校准和洛伦兹角刻度
大量软件研究仍在进行
  径迹重建，尤其是低动量、次级顶点径迹重建
  精细校准、mTPC重建刻度、性能研究
  模拟改进
c
P (GeV/c)
P (GeV/c)
校准前
最新校准结果
X条残差 vs f
动量分辨
桶部Bhabha, psi(3686) data taking

## Slide 53: 未来的工作
BESIII漂移室稳定运行16年
空间分辨、动量分辨均达到或超过设计指标
内室老化，2024年完成内径迹室升级，大量软件研究仍在进行
谢谢！
欢迎大家加入我们的研究！