## Slide 1: 2026年STCF研讨会 端盖PID-RICH探测器
黄文谦，汪安琪
代表RICH子探测器工作组
2026年7月1日

## Slide 2
85.1 cm
95 cm
131 cm
144 cm
164 cm
BTOF
RICH
主漂移室
82 cm
~30°
调整到端盖的PID-RICH探测器
使用 ITKM、MDC 与 RICH 信息进行全模拟
平均光电子数 10/track @ 2 GeV/c,
在 2 GeV/c 处效率低于 97%：MDC端盖部分物质量导致径迹外推精度下降，正在研究改进办法
详见端盖RICH软件报告
~20°
48 cm
(deg)
P (MeV/c)

## Slide 3
PID-RICH 探测器系统的进展
探测器的多项指标提升或达标
  辐射体对切伦科夫光的透过率
  工作气体对切伦科夫光的透过率
  光阴极量子效率
  气体探测器性能
完成基于ASIC芯片的前端电子学板
  通过多通道性能测试，性能达标
  参与STCF-DAQ系统联调，并参与束流实验
开展了CERN PS、SPS束流上的实验，并开展多次宇宙线实验

## Slide 4
全氟己烷 (C6F14) 辐射体对切伦科夫光的透过率
  解决了生产流程稳定性、纯化工艺
  稳定获得优质全氟己烷
以 MgF2 为透光窗的密闭辐射体容器
  尝试多种方案，最终玻璃粉粘接方案制作成功，密封性可靠
  通光直径15mm，适合束流实验特点
也准备了棱台结构 MgF2 固体辐射体
束流实验之前辐射体的准备
全氟己烷透过率比较
密闭容器中全氟己烷透过率
ALICE 结果
本项目 原液
本项目 纯化

## Slide 5
原计划：使用 THGEM-MicroMegas 方案
  上层 THGEM 作为光阴极基材，用来将电子引导至下层；下层 MM 倍增单电子信号
  电子提取效率因素，THGEM 需要强电场；THGEM 放电掉屑导致 MM 漏电
使用双层气隙的 MicroMegas 探测器 (DMM)，经过优化，性能稳定
使用窄气隙的 DMM，制作光阴极后易放电
换用较宽气隙，间距 300，灵敏面积
优化开窗率参数，使用新工艺制作的 DMM 探测器，性能达标
束流实验之前气体探测器的准备
不同气体中， 开窗率vs电子收集效率
厚度均匀性， 增益均匀性RMS=5.0%
上层电压固定650V， 下层电压vs增益

## Slide 6
束流实验
黄清源
汪安琪
马跃磊
黄文谦
王旭
张慧斌
25 年 10 月参加 PS 束流实验; 11 月参加 SPS 束流实验
实验期间监测气体水氧含量小于 1ppm ，性能良好
CsI 光阴极保存良好，即使经历束流实验期间拆装，实验前后量子效率一致
PS束流
SPS束流

## Slide 7
束流实验
Hitmap 与重建切伦科夫角
使用模拟信息修正重建参数，单光电子角分辨率，径迹角分辨率6.4mrad，平均光电子数3.08/径迹
基线5分布
阈值效率
提取单光电子事例，分析探测器增益1.2e5，探测效率高于90%
单光电子事例能谱

## Slide 8
光阴极量子效率
使用滨松刻度的 PMT，标定 QE 测量系统
  标定结果显示，标准 PD 的 QE 达到物理极限：测量 CsI 的 QE，不确定性范围存在上限
提升光阴极量子效率：3%  8% @180nm
与其他来源的光阴极对比
PMT 与滨松刻度 QE 结果
刻度标准PD的实验光路
标准 PD QE，最高效率100%
光阴极 QE 与镀膜时真空度强相关
北方夜视
安光所
使用标定的测量系统重新检查各来源的光阴极，QE 均不超过 ~9%

## Slide 9
工作气体
不同气体对紫外光的透过率：气体光电流/真空光电流
高透过率气体的电子提取效率：mesh 的气体光电流/真空光电流
真空条件下电子在丝网结构的透过率：mesh 的上拉光电流/下拉光电流
DMM镀层的约化电场 强度为1.71~5.26 V/cm*Torr
场强 V/mm | 电子透过率
30 | 
100 | 
300 | 
500 | 
1000 | 
场强 V/mm | 电子透过率
30 | 
100 | 
300 | 
500 | 
1000 | 
更高场强有利于电子透过丝网

## Slide 10
读出通道
  单电子学集成16片，单芯片64通道，共1024通道
数据存储：MT41J256M16HA
  带宽25.6 Gbps，内存8 Gb
数据传输：SFP
  4路SFP
FPGA：xc7v2000tfhg1761
  850 user IO，46 Mb BRAM
电子学结构框图

## Slide 11: 硬件设计
光纤
接口
ASIC×8
ASIC×8
HIROSE
HIROSE
FPGA
电源转换电路
HIROSE
HIROSE
HIROSE
HIROSE
HIROSE
HIROSE
DDR
屏蔽壳开窗
Notes: 如图为硬件设计的实物图

## Slide 12: 测试平台构建
测试平台结构图
测试平台
任意波形发生器：提供输入和触发信号
步进衰减器：提供可调输入
Hirose转接板：电压信号 -> 电荷信号
Notes: 电子学实验室测试平台如图所示
信号源提供输入以及触发信号，衰减器将输入信号衰减至不同的幅度。Hirose转接器将电压信号转换为电荷信号。
测试内容包括，电子学测试、链路测试、探测器联调以及束流测试

## Slide 13: 单通道测试
单通道典型噪声
单通道线性测试
(a)
(b)
单通道测试结果
  输入不同电荷信号，测量输出线性
  INL(Integral Nonlinearity) < 2 %
  基线噪声@ 20 pF输入电容： 均值 ≈ 0.23 fC
信号波形
Notes: 如图为单通道的测试，根据不同电荷输入信号，对输入和输出进行线性拟合，测得积分非线性小于2 %，通道的基线噪声为0.23 fC

## Slide 14: 多通道测试
各通道噪声
各通道时间精度
多通道测试结果
  时间精度 @ 20 pF 输入电容：< 1 ns RMS
  基线噪声 @ 20 pF 输入电容：< 0.5 fC RMS
  各通道 INL 均值 < 1 %
各通道线性拟合
时间精度测试，统计两通道间的过阈时间差
Notes: 如图为时间精度测试，统计两个通道间的过阈时间差，得到时间精度。
测得各个通道的时间精度均小于1 ns，基线噪声低于0.5 fC，计算出各通道积分非线性均值小于1 %，均满足设计需求。

## Slide 15
PID-RICH 探测器系统的进展
探测器的多项指标提升或达标
  辐射体对切伦科夫光的透过率
  工作气体对切伦科夫光的透过率
  光阴极量子效率
  气体探测器性能
完成基于 ASIC 芯片的前端电子学板
  通过多通道性能测试，性能达标
  参与 STCF-DAQ 系统联调，并参与束流实验
开展了 CERN PS、SPS 束流上的实验，并开展多次宇宙线实验
预期成果 | 指标名称 | 指标值 | 完成情况
探测器 | 增益均匀性 | 好于15% | 完成
探测器 | 单光电子增益 | ≥105 | 完成
探测器 | 单光子角分辨 | ≤10 mrad | 完成
 | 辐射体透过率 | ≥85% @ 180nm | 完成
 | 光阴极量子效率 | ≥20% @ 180nm | 待定
探测器 | 单径迹角分辨 | ≤ 4 mrad | 正在测试
前端电子学 | 集成度 | 64 | 完成
前端电子学 | 电荷测量噪声(ENC) | 在输入电容≤ 20 pF的条件下好于0.5 fC @ 16 fC | 完成
前端电子学 | 时间测量精度 | 在输入电容≤ 20 pF的条件下好于1ns @ 16 fC | 完成

## Slide 16
谢谢！