## Slide 1
STCF MUON探测器进展
刘凯 代表缪子探测器组
2026年7月2日

## Slide 2: 报告提纲
STCF缪子探测器简介
设计论证
样机研制
  RPC探测器
  塑闪探测器
  电子学系统
总结

## Slide 3: STCF 缪子探测器设计
CDR基准设计方案：
  RPC+塑闪混合探测器
  内3层RPC：本底不敏感；外7层塑闪：有利于强子探测、鉴别性能

## Slide 4: 设计方案论证：机械物质和探测器层数
论证轭铁和探测器层数的配置
综合考虑磁铁、机械、本底、探测器性能、物理需求等方面
15 层探测器( 5 层RPC +10 层塑闪)
14 层吸收铁( 2, 2, 2, 2, 2, 2.5, 3, 3, 3.5, 4, 4, 5, 6, 10 cm )
考虑轭铁等部件的死区和物质效应
探测器机械封装铝壳
端盖内侧轭铁：八边形圆形
扇区连接件
极头

## Slide 5: 设计方案论证：探测器类型
Hybrid 方案
Full PS 方案
Full RPC 方案
在官方离线软件框架OSCAR实现三种不同类型探测器设计方案
性能对比研究正在进行
需综合考虑模拟、探测器响应、重建、鉴别等各环节性能的总体贡献

## Slide 6: 设计方案论证：端盖结构更新
端盖部分变为双开门
塑闪和RPC探测器模块划分需要更新设计
  塑闪： 塑闪条排布的重新测算， 最长塑闪2.4米  2.9 米
  RPC： 组织专题讨论，设计模块划分和机械
CDR设计
双开门设计

## Slide 7: 样机研制：塑闪探测器
原理样机持续迭代，正在进行全尺寸样机设计优化和样机制作准备
第1版平板样机~50cm * 50 cm;
单元~50cm * 4cm * 1cm
第2版平板样机~50cm * 50 cm;
单端读出，十字交叉塑闪条
开始考虑厚度、机械等工程条件约束
第3版平板样机~240cm * 50 cm;
单端读出，十字交叉塑闪条
铝壳封装、厚度控制、机械受力分析等
第4版全尺寸平板样机~240cm * 150 cm;
桶部1:1全尺寸模块样机

## Slide 8: 样机研制：塑闪探测器
结合马上要进行的全尺寸大面积样机组装和测试，优化流程和组织方式，研究必要的检查点

## Slide 9: 样机研制：RPC小尺寸样机
RPC缪子探测器采用商业低阻玻璃：大面积探测器覆盖的成本
机械稳定、耐空气湿度
高计数率 (>300Hz/cm2)
效率和噪声的偏压扫描（优化探测器工作偏压）
低阻玻璃RPC原型模块在进行宇宙线测试
同一触发在上下两个RPC平面上的击中响应
进行中：双端读出电子学的适配
X射线辐照背景下的计数率测试

## Slide 10: 样机研制：RPC大尺寸样机
成功组装大尺寸低阻玻璃气室
  高压训练
  相关性能测试
40cm * 140cm 大尺寸 RPC气室.
验收要求：有效面积不小于0.5 平米
样机达到：0.56平米

## Slide 11: MUON 板级电子学
8通道前端板
16通道前端板
16通道前端板原理图
板级电子学持续优化设计，提升性能
使用16通道DAC61416，可以配置负阈值，解决基础阈值过高的问题
使用信号发生器测量时，时间分辨率从20多ps提升到10多ps

## Slide 12: MUON ASIC测试
前端ASIC测试系统框图
前端ASIC测试板实物图
前端ASIC典型测试结果
多通道精度RMS测试（约30ps）
全量程测试(10us)
8通道TDC版图

## Slide 13: 总结
综合探测器、电子学、机械、软件、物理等各方面需求开展研究
探测器设计论证：
  主要依托离线软件OSCAR
  模拟谱仪各部件带来的物质、死区效应
  混合方案优化轭铁厚度和探测器层数
  混合方案、全塑闪、全RPC已实现精确建模，正在性能对比验证
样机研制
  塑闪：
    完成2.4米*0.5米大尺寸样机设计制作，验证机械、封装、死区等工程需求和设计概念合理性
    正在优化桶部全尺寸2.4米*1.5米大面积模块设计，筹备样机制作，准备QC质量控制系统
  RPC：低阻玻璃RPC，小面积各种性能指标测试、研制大面积样机
  电子学：板级与探测器联调并持续迭代优化；ASIC流片进行性能指标测试