## Slide 1
深圳中能高重复频率X射线
自由电子激光装置
张未卿（代表项目团队）
深圳先进光源研究院
中国科学院大连化学物理研究所
2026年超级陶粲装置研讨会
西安，2026.07.01

## Slide 2
基于高亮度光源的高灵敏探测方法是推动现代物质科学以及材料科学研究最重要的原动力。
高亮度光源技术，尤其是激光技术，是现代科学以及工业变革性技术发展的重要推手。
科学发现 技术革命 社会发展
发展高亮度先进光源的重大意义

## Slide 3
特性 | 同步辐射光源 | 低重频自由电子激光 | 高重频自由电子激光
重复频率 | 500 MHz | 100 Hz | 1,000, 000 Hz
单脉冲光子数 | 106 | 1014 | 1013
光子通量(光子数/秒） | 1016 | 1016 | 1019
时间分辨率 | 10 - 100 ps | 1 fs - 1 ps | 1 fs – 100 fs
用户数量 | 多用户 | 单一用户 | 多用户
平均功率 | 10-100 mW | 10-100 mW | 100-1000 W
超高亮度：高灵敏度的测量能力和激光光刻能力；
超短脉冲：实现飞秒分辨的超快过程测量；
高重复频率：可同时开展时间、空间、能量、动量多维测量；
多条光束线：可实现多用户同时在线使用。
基于超导加速器技术高重频自由电子激光的优势

## Slide 4
装置名称 | 优势波段 | 所属国家 | 加速器 类型 | 电子束能量/GeV | 光子能量 | 重复频率/Hz | 状态
European XFEL | 硬X射线 | 欧盟 | 超导 SRF | 17.5 | 8.4-30 keV | 27,000 | 运行
FLASH | 软X射线 | 德国 | 超导 SRF | 1.25 | 14-300 eV | 5,000 | 运行
LCLS-II | 硬X射线 | 美国 | 超导 SRF | 4 (升至 8) | 0.2-5 keV | 1,000,000 | 运行
SHINE | 硬X射线 | 中国 | 超导 SRF | 8 | 0.4-25 keV | 1,000,000 | 在建
本项目 S3FEL | 软X射线 | 中国 | 超导 SRF | 2.5 | 0.04-1.2keV | 1,000,000 | 在建
基于超导自由电子激光装置的优越特性以及在重要科技发展中的潜在应用前景，2020年提出了在深圳建设一台能量为2.5 GeV的超导自由电子激光计划，这是国际上首个重复频率达百万赫兹的超导软X射线自由电子激光装置，与上海在建的SHINE形成互补。
深圳中能高重复频率X射线自由电子激光装置
Notes: 光子能量为整体建设的目标，现阶段一期能达到0.04-0.54K

## Slide 5
国际上最先进的自由电子激光设施
超高时间分辨、空间分辨、能量分辨的特性
在相关前沿科学技术领域具有不可替代的作用，推动变革性突破和跨越式发展
在重要的科学领域满足国家和区域发展重大需求
重大科学意义
中能高重频X射线
自由电子激光
超高亮度、超快脉冲
强相干性
信息技术
量子材料
能源科技
生物医药
大气星际科学
原子分子科学
能源、环境、健康
新材料

## Slide 6
对粤港澳大湾区科技发展有重要支撑作用
深圳自由电子激光装置有力支撑大湾区高校科研机构原始创新突破，满足高新技术企业的产业升级需求，促进大湾区形成高新技术产业集群。
深圳自由电子激光装置建成后将成为粤港澳大湾区第一个正式运行的先进光源
南方科技大学
深圳大学
中山大学(深圳)
深圳理工大学
中科院先进院
鹏城实验室
深圳湾实验室
散裂中子源
松山湖材料实验室
华 为
比亚迪
腾迅
……..
香港大学
香港中文大学
香港科技大学
香港城市大学
香港理工大学
香港浸会大学
澳门大学
澳门科技大学
中山大学
华南理工大学
华南师范大学
暨南大学
中科院广州地化所
中科院广州能源所
……..
S3FEL

## Slide 7
项目里程碑
2020.01 深圳成立设施咨询工作小组
2020.04 项目建议书国内专家函评
2020.07 项目建议书评审会
2020.09 项目建议书批复
2021.03 项目规划通过科技委论证
2021.07 完成可研报告编制
2021.11 窗口指导——深圳市论证
2022.01 窗口指导——广东省论证
2023.03 中咨公司实地考察
2023.05 通过国家发改委“窗口指导”
2023.09 场平工程开工
2023.12 可行性研究报告国内、国际论证
2024.02 可行性研究报告二次论证
2024.07 可行性研究报告批复
2025.02 初步设计报告通过专家评审
2025.05 可行性研究报告（修编）获批
2025.12 项目概算获得批复
2023.09场平工程开工
2022.08覃伟中市长现场考察
2022.01广东省评估论证
2023.03中咨公司实地考察
2023.12可研报告评估论证

## Slide 8
2020年5月13日正式成立
公益性科研事业单位
承担深圳自由电子激光装置等大科学装置的建设运营任务
承担建设全国高校区域技术转移转化中心（粤港澳大湾区）高端科学仪器深圳分中心建设任务
项目建设单位——深圳先进光源研究院

## Slide 9
开展“7+1”项重点建设任务：7个设施以及1个大科学装置集群科研配套设施，项目总投资额约400亿元。
目前3个设施已开工：超算二期、鹏城云脑Ⅲ、自由电子激光（场坪工程），2个设施土建工程即将开工：材料基因组和特殊环境材料园区，3个设施投入运营：启动区合成生物研究设施、脑解析与脑模拟设施、材料基因组平台设施。
 | 项目名称 | 建设年限 | 进展情况
1 | 深圳中能高重复频率X射线自由电子激光 | 2026-2032 | 概算已批复
2 | 合成生物研究设施 | 2020-2024 | 投入运营
3 | 脑解析与脑模拟设施 | 2020-2024 | 投入运营
4 | 材料基因组平台 | 2024-2030 | 概算已批复
5 | 特殊环境材料设施 | 2024-2030 | 概算已批复
6 | 国家超级计算深圳中心（深圳云计算中心） | 2022-2025 | 施工阶段
7 | “鹏城云脑III”网络智能重大科技基础设施 | 2023-2026 | 施工阶段
8 | 大科学装置集群科研配套设施 | - | 前期筹备
项目建设单位——深圳市光明科学城发展建设有限公司

## Slide 10
项目建设选址
项目选址在光明科学城大科学装置集聚区
项目特点契合光明科学城作为粤港澳大湾区综合性国家科学中心主阵地的功能定位，项目选址满足上位科学城规划要求。
据初勘报告可知，拟选场地地质多为稳定砂岩，完全能实现科学装置要求的建筑沉降及微振动控制目标。
拟选场地远离现状及规划居民和商业区1km以上，满足科学装置建设运行及辐射防护的要求。
项目场地的10min振幅均方根位移不超10nm，场地本底振动条件良好，具备建设项目的条件。
2021年10月获深圳市选址意见书。
2022年6月邀请欧进萍等8位土木工程类院士对项目进行详细论证研究，认为项目场地、主体结构、跨库结构等方面的安全性和稳定性是有充分保障的。
大科学装置集群区
广深港高铁
龙大高速
400m控制线
350m控制线
项目选址
本场地测试振动均方根值
2020年3月

## Slide 11
① 自由电子激光主体建筑
② 高频束流测试大厅
③ 超导高频测试组装大厅
④ 低温大厅 A
⑤ 低温大厅 B 与公用设施 A
⑥ 公用设施 B
⑦ 科研楼
项目总用地约39万平米，总建筑面积约27万平米，共建设7个建筑单体。
项目总平面图
序号 | 名称 |  | 指标 | 单位
1 | 总用地面积 |  | 394608.55 | 
 | 其中 | 基底面积 | 148890 | 
2 | 总体建筑面积 |  | 274060 | 
 | 其中 | 自由电子激光装置主体建筑 | 155900 | 
 |  | 超导高频测试组装大厅 | 22420 | 
 |  | 高频束流测试大厅 | 29590 | 
 |  | 低温大厅A | 7350 | 
 |  | 低温大厅B与公用设施A | 20970 | 
 |  | 科研楼 | 21240 | 
 |  | 公用设施B | 9640 | 
 |  | 设备管沟 | 2400 | 
3 | 容积率 |  | 0.68 | -
4 | 建筑密度 |  | 37.73 | %
5 | 绿化率 |  | 15.64 | %
6 | 机动车停车数 |  | 425 | 辆
序号 | 名称 |  | 指标 | 单位
1 | 总用地面积 |  | 394608.55 | 
 | 其中 | 基底面积 | 148890 | 
2 | 总体建筑面积 |  | 274060 | 
 | 其中 | 自由电子激光装置主体建筑 | 155900 | 
 |  | 超导高频测试组装大厅 | 22420 | 
 |  | 高频束流测试大厅 | 29590 | 
 |  | 低温大厅A | 7350 | 
 |  | 低温大厅B与公用设施A | 20970 | 
 |  | 科研楼 | 21240 | 
 |  | 公用设施B | 9640 | 
 |  | 设备管沟 | 2400 | 
3 | 容积率 |  | 0.68 | -
4 | 建筑密度 |  | 37.73 | %
5 | 绿化率 |  | 15.64 | %
6 | 机动车停车数 |  | 425 | 辆

## Slide 13
科学目标 | S3FEL可提供的研究条件
信息材料 | 半导体技术的发展急需高亮度的先进光源，开展光源、光刻胶等全链条技术研究。
量子材料 | 利用高亮度自由电子激光的波长连续可调、偏振可控、高重频、高相干性、窄线宽、超短脉冲等特点，实现对量子材料电子结构、磁结构、超快动力学的多维度、高效率测量，理解其新奇物性的微观机制。
生物医药 | 利用中能高重复频率XFEL，观测相关生物大分子的结构和动态变化，以及研究小分子与生物大分子的相互作用，协助新药研发。
能源科技 | 突破现有实验探测方法的极限（灵敏度，空间和时间分辨），实现对原位动态催化过程的实时探测，深入理解催化本质。
原子分子科学 | 具有高亮度和超快特性自由电子激光技术将大力推动原子分子精密光谱和动态过程的实验研究，为量子科技的发展以及化学科学前沿带来新思路和新机遇。
星际科学 | 利用自由电子激光研究星际分子的光谱和光化学过程，对于理解星云和行星演化与生命起源相关过程至关重要。
装置科学目标

## Slide 14
装置布局
注入器
超导直线加速器
束流分配段
FEL放大器
光束线及实验站
束流能量2.5GeV、电荷量100pC、重频1MHz；一期建设两条FEL束线，出光覆盖2.3-30nm。

## Slide 15
直线加速器物理设计
纵向流强分布
超导直线加速器
纵向相空间
注入器
注入器
超导直线加速器
横向Lattice
参数名 | 设计值 | 范围 | 单位
能量 | 2.5 | 2.0-2.5 | GeV
电荷量 | 100 | 10-300 | pC
RMS束团长度 | 50 | 30-60 | fs
峰值流强 | 800 | 600-1000 | A
归一化切片发射度 | 0.5 | 0.3-1.0 | mm·mrad
重复频率 | 1.0 | 0-1 | MHz
束流参数
超导直线加速器：将束流加速能量至2.5GeV、流强为800A，同时保持束流的高品质与高稳定性。
束流稳定性
能量稳定性
<0.01%
流强稳定性
<3%
到达时间稳定性
<15fs

## Slide 16
FEL3辐射性能 (2.3-15nm)
*为波荡器出口处的横向光斑尺寸与散角
波长 | 2.3 nm (539eV) |  | 15 nm (83eV) | 
有无taper | w/o taper | taper | w/o taper | taper
饱和长度 | 30 m | 100 m | 10 m | 100 m
脉冲能量 | 92.8 μJ | 291.0 μJ | 359.9 μJ | 1183.8 μJ
脉冲长度 | 46.8 fs | 49.5 fs | 59.8 fs | 85.7 fs
辐射光谱带宽(FWHM) | 0.012% | 0.013% | 0.057% | 0.056%
横向光斑尺寸（RMS）* | 509.8 μm | 297.7 μm | 1075.7 μm | 899.3 μm
横向散角（RMS）* | 6.7 μrad | 4.6 μrad | 45.4 μrad | 37.9 μrad
光子数/脉冲 | 1.1e12 | 3.4e12 | 2.7e13 | 8.94e13
2.3 nm (w/o taper)
2.3 nm (taper)
15 nm (w/o taper)
15 nm (taper)

## Slide 17
FEL4辐射性能 (5-30nm)
*为波荡器出口处的横向光斑尺寸与散角
波长 | 5 nm (248eV) |  | 30 nm (41eV) | 
有无taper | w/o taper | taper | w/o taper | taper
饱和长度 | 20 m | 85 m | 10 m | 85 m
脉冲能量 | 226.8 μJ | 866.1 μJ | 348.4 μJ | 1402.4 μJ
脉冲长度 | 54.8 fs | 57.1 fs | 56.7 fs | 117.7 fs
辐射光谱带宽(FWHM) | 0.023% | 0.028% | 0.112% | 0.128%
横向光斑尺寸（RMS）* | 763.8 μm | 448.3 μm | 1265.7 μm | 1151.0 μm
横向散角（RMS）* | 12.4 μrad | 9.2 μrad | 69.7 μrad | 63.6 μrad
光子数/脉冲 | 5.71e12 | 2.18e13 | 5.3e13 | 2.12e14
5 nm (w/o taper)
5 nm (taper)
30 nm (w/o taper)
30 nm (taper)

## Slide 18
实验站布局规划
一期聚焦国家需求、大湾区及深圳市优势产业，布局建设信息材料、量子材料、能源催化、生物医药、大气与星际科学、原子分子科学等6个方向实验站。
研究方向 | 实验站 | 
信息材料 | 1 | 光刻胶实验站
量子材料 | 2 | 角分辨光电子能谱实验站
 | 3 | 共振软X射线散射实验站
能源催化 | 4 | 表面超快动力学催化研究实验站
 | 5 | 表面散射动力学实验站
生物医药 | 6 | 相干衍射谱学成像实验站
 | 7 | 生物大分子质谱实验站
大气与星际科学 | 8 | 星际化学实验站
原子分子科学 | 9 | 原子分子精密谱实验站

## Slide 19
实施计划 —2032年出光
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
各系统研制
主体设施联调及束流测试
1、注入器系统
2、超导加速模组系统
3、低温系统
6、光束线系统
4、真空系统
5、波荡器系统
7、机械准直系统
8、工艺与辐射防护系统
2030年7月1日-2030年12月30日 主体设施系统联合调试
2031年1月1日-2032年主体设施束流调试及出光
2029年1月1日-2030年6月30日 各系统进入主装置隧道安装调试
主体建筑场平施工
主体建筑施工
主体建筑施工
9、控制系统
工程设计及设计评审
加工与制造
安装调试
原型样机设计及关键部件研发
样机加工与制造
样机测试
批量加工、组装及测试
安装调试
低温系统设计及招标
加工与制造
安装调试
真空系统设计及工程样机研制
加工与制造
安装调试
工程设计及评审
加工与制造
首台安装
剩余波荡器安装
波荡器测量及垫补
安装调试
光学设计
光学元件、设备加工与制造
离线安装调试
方案设计
设备加工
离线标定
安装调试
环评及辐射防护系统设计
辐射防护系统加工制造
安装调试
系统设计
IOC设计
整体调试
安装布线

## Slide 20
基建进展——场平工程
高边坡7座、跨库重型桥涵2座、场平工程2个及其他工程等，形成标高25米，跨度达1.8千米，面积31.01万平方米的建设场地。
1#场平I标
回填场平已完工
西区标段现状
计划26年12月完工
东区标段现状
计划27年6月完工
1#场平I标
西区标段
东区标段
桥涵及附属工程标段

## Slide 21
常温微波结构与射频低电平关键技术
通用支持系统关键技术
波荡器与电磁铁关键技术
光束线关键技术与平台建设
研发与验证关键技术，降低技术风险
建设必须的支撑平台和团队
完善工程与运行管理流程
自由电子激光高重复频率关键技术研发
超导加速腔关键技术、超导加速模组总装集成技术、
超导加速模组综合性能测试技术
自由电子激光装置超导加速器关键技术研发
实验站关键技术、实验站辅助系统（高重频超快激光系统、
高精度激光同步系统）
自由电子激光实验站关键技术和关键样机研发
预研项目
2023年11月第一批预研结题，完成总体规划与物理设计，成功研制全国首套1 MHz驱动激光系统
2023年8月第二批预研获批立项，稳步开展关键设备/样机方案设计、技术论证、购置以及研制工作

## Slide 22
研制进展—— 高重频技术研发
光阴极材料
VHF电子枪
同类电子枪成功完成连续波高功率测试，产生高品质电子束（与清华大学合作）
连续波聚束器
同类聚束器成功实现束团速度压缩；改进版聚束器即将完成研制（与清华大学合作）
10pC
50pC
100pC
压缩前
压缩后
研制半导体光阴极制备系统，制成的光阴极成功在直流电子枪和VHF电子枪中完成各项测试
高压运行
制备后量子效率

## Slide 23
核心参数
重复频率≥1 MHz
工作电压≥330 kV
单脉冲电荷量≥100 pC
平均流强≥0.1 mA
直流高压电子枪是产生高重复频率电子束的源头装置，该装置结合自行研制的高品质光阴极和超快驱动激光系统，可以实现高重复频率、低发射度、高亮度电子束源的稳定输出。
研制进展—— 直流高压电子枪

## Slide 24
研制进展——超快激光系统

## Slide 25
研制进展——飞秒同步系统研发
项目团队研制了飞秒同步系统Demo样机，抖动指标与进口商业产品相当；
项目团队积累了丰富的时频系统建设、项目管理等经验，形成了高水平的同步团队。
飞秒同步系统 | 参数 | 进口产品 | S3FEL
主时钟 | 抖动 [10 Hz, 10 MHz] | 11.18 fs | 9.25 fs
脉冲激光稳相链路 | 抖动 [10 Hz, 10 MHz] | 0.37 fs | 0.27 fs
激光锁相器 | 抖动 [10 Hz, 10 MHz] | 8.07 fs | 7.18 fs
射频锁相器 | 抖动 [10 Hz, 10 MHz] | 12.09 fs | 10.29 fs
S3FEL飞秒同步系统

## Slide 26
研制进展——具备波荡器和电磁铁组装和测量能力
已掌握波荡器（PMU和EPU）从设计、精密组装，磁测全过程工艺技术，已有三维点测量系统、积分场测量系统、旋转线圈测量系统等硬件平台。
EPU50工艺模型
PMU43机械模型
波荡器三维点测量系统测量现场
电磁铁多极场测量系统调试现场
翻转线圈测量系统调试现场
平移线圈测量测试现场

## Slide 27
研制进展——束测系统
完成SBPM探头、CBPM探头、Profile、SBPM电子学、丝扫器的研制
完成射频直采CBPM/BAM电子学原理验证
CBPM探头
SBPM探头
Profile
BPM标定平台
SBPM电子学
丝扫描器
设备 | 核心指标 | 测试方法
SBPM探头 | 分辨率好于5um | 标定平台
CBPM探头 | 频率偏差小于1MHz 带宽偏差小于100kHz | 冷测
Profile | 常规型分辨率22um 高分辨型分辨率5um | 矫正靶图像 USAF标准图像
SBPM电子学 | 分辨率2um | 束流测试
丝扫器 | 分辨率10um(测试中) | 束流测试
CBPM/BAM电子学 | 空间分辨率700nm 到达时间分辨率23fs | 束流测试
自研束测设备核心性能指标

## Slide 28
研制进展——快保护系统
自研快保护系统在英歌石项目上线运行
系统信号处理时间1微秒，联锁逻辑处理时间800纳秒，束流关断时间5微秒，加上深圳最远信号传输时间(2000米)10微秒，总响应时间可以保证在20微秒以内。
同类装置 | 国家 | 状态 | 响应时间
LCLS-II | 美国 | 调试 | 25微秒
European-XFEL | 欧盟 | 运行 | 50微秒
SHINE | 中国 | 建设 | 25微秒
切伦科夫光纤
快联锁节点（逻辑处理器）
BPM(束流位置传感器）
固定闪烁体
软件界面
响应时间测试
输入信号 | 覆盖范围 | 保护动作
切伦科夫光纤 | 覆盖全线 | 切断驱动激光
固定束损 | 分束段、刮束器等关键位置 | 切断驱动激光
BPM束流位置超阈值 | 所有SBPM | 切断驱动激光
模组打火探测器 | 超导模组 | 切断功率源 切断驱动激光
快保护系统连锁逻辑
与同类装置性能比较

## Slide 29
研制进展——低电平系统研发
完成15Hz极限控制挑战：在超窄带宽腔，达成0.0074%/0.0063°幅相稳定控制，支撑百MeV级稳定出束。
高Q下的稳定控制：在QL=4×10⁷、130 MV腔压条件下，完成8小时连续微波稳定运行，幅相稳定度优于0.02% / 0.02°。
QL 2E7-100MV-1MHz束流贯通验收
详见报告“深圳自由电子激光预研项目低电平研发，韩佳伟”
模组 | 腔编号 | Eacc MV/m | 幅度稳定度 % | 相位稳定度 °
CM00 | 1 | 13.00 | 0.0134 | 0.0093
 | 2 | 14.00 | 0.0109 | 0.0083
CM01 | 1 | 11.10 | 0.0084 | 0.0060
 | 2 | 16.00 | 0.0074 | 0.0063
 | 3 | 13.06 | 0.0115 | 0.0088
 | 4 | 16.07 | 0.0087 | 0.0074
 | 5 | 14.09 | 0.0103 | 0.0093
 | 6 | 12.82 | 0.0079 | 0.0068
 | 7 | 15.03 | 0.0067 | 0.0054
 | 8 | 15.13 | 0.0076 | 0.0054
15Hz带宽幅相稳定度结果
0.0074%
0.0063°
系统架构
软件模块
130MeV运行实验

## Slide 30
研制进展——超导加速器关键技术
与高能所合作1.3GHz标准模组
与上海高研院/SHINE合作完成ABBA注入器模组组装
与大连化物所合作建设超导低温测试平台（2024年投入使用）
已完成首台自研模组的超导腔串的洁净装配
已掌握模组组装工艺
项目 | 数量 | 合作方/供应商 | 进展状态
1.3GHz 9-Cell 超导腔 | 8 | 高能所/大化所 | 完成测试验收（Q0>3.8x1010@16MV/m）
1.3GHz 9-Cell 超导腔 | 12 | ZANON/大化所 | 完成测试验收
1.3GHz 9-Cell 超导腔 | 8 | RI/大化所 | 完成测试验收（Q0>3.0x1010@16MV/m）
1.3GHz 9-Cell 超导腔 | 4 | 和超高装/大化所 | 完成研制
1.3GHz 2-Cell 超导腔 | 3 | 北大/大化所 | 完成测试验收（Q0＞2x1010@9MV/m ）
3.9GHz 9-Cell 超导腔 | 2 | 近物所/大化所 | 完成研制
1.3GHz 高功率耦合器 | 10 | 华东光电 | 完成测试验收（行波14kW，驻波7kW高功率测试）
1.3GHz 高功率耦合器 | 15 | 空天院 | 已完测试验收（行波14kW，驻波7kW高功率测试）
3.9GHz 高功率耦合器 | 2 | 昆山国力 | 完成测试验收
1.3GHz 调谐器 | 10 | 华东光电 | 完成测试验收
3.9GHz 调谐器 | 1 | 西安联纵 | 完成测试验收
中温退火超导腔，世界上品质因数最高模组@23.1MV/m

## Slide 31
研制进展——具备超导加速模组研制生产能力
已掌握超导加速模组从设计、部件研制、总装集成、水平测试到长途运输、现场安装全过程工艺技术，并培养锻炼了一批具有丰富经验的超导加速模组研制生产人员，具备承接相关项目的能力。
超导加速模组总体设计
超导加速模组关键部件研制
超导加速模组总装集成，配套基础平台及人员齐备，可实现62天组装1套模组（工位形成流水线时，30天可组装1套模组）
大连模组水平测试平台具体测试条件
连续成功实现2套模组长途运输
模组现场就位、束线、低温管线对接安装

## Slide 32
研制进展——超导加速器关键技术
联合研制1.3GHz标准模组顺利通过测试验收（历时一年）
模组可用总腔压160MV (19.3MV/m), Q0=3.67E10
模组可用总腔压稳定性测试>10小时
（辐射计量满足要求，比失超梯度低0.5MV/m，关键点温度稳定）

## Slide 33
研制进展——超导加速器关键技术

## Slide 34
研制进展——实现注入器高重频电子束流贯通
2025年7月30日，国内首次成功实现了100MeV/100pC/1MHz电子束流的稳定贯通实验,超过美国LCLS-II注入器运行指标（据公开文献报道）。X/Y方向归一化投影发射度为0.55/0.55 mm-mrad。
英歌石注入器束流参数
参数名 | 设计值 | 实测值 | 单位
能量 | 100 | 108.1 | MeV
重复频率 | 1 | 1 | MHz
电荷量 | 100 | 130.8 | pC
平均流强 | 0.1 | 0.13 | mA
平均功率 | 10 | 14.1 | kW
归一化 投影发射度* | 1.0 | 0.55 | mm-mrad
归一化 切片发射度* | - | 0.44 | mm-mrad
峰值流强 | 10 | 12 | A
RMS束团长度 | 1 | 1.1 | mm

## Slide 35
研制进展——实验站关键样机
样机 | 数量 | 合作方 | 进展状态
软x射线材料表征验证系统 | 1 | 微电子所 | 完成搭建
TOF多通道自旋分辨光电子能谱仪 | 1 | 南科大 | 完成搭建
时间分辨SASE谱仪 | 1 | / | 完成测试验收
原位AP-XPS和质谱表面催化装置 | 1 | 南科大 | 完成搭建
紫外激光二次电离 | 1 | 大化所 | 完成测试验收
相干衍射成像样机 | 1 | 南科大 | 完成研制
纳米气溶胶质谱样机 | 1 | 大化所 | 完成研制
高灵敏光电离质谱探测系统 | 1 | 大化所 | 完成搭建
高密度原子束流制备装置 | 1 | 中科大 | 完成研制
高密度分子束装置 | 1 | 中科大 | 完成研制
离子阱样机 | 1 | 南科大 | 完成研制
氪原子光激发产生装置 | 1 | 中科大 | 完成测试验收
纳米气溶胶质谱仪
紫外激光二次电离系统
高密度原子束流制备仪
时间分辨SASE谱仪
针对S3FEL装置在半导体技术、量子材料、能源催化、生物医药、星际科学、原子分子科学等六大前沿科学领域的重要应用，与南科大、大化所、中科大、微电子所等合作开展实验站关键技术难题的集中攻关，已基本完成核心元部件和原理性样机的研制
相干衍射成像样机
高密度分子束装置

## Slide 36
结 语
经过五年多的规划和设计，深圳先进光源研究院已经拥有了一支高水平的工程技术和科研团队，并制定详细建设计划。我们有信心和能力建设一个具有国际领先水平的中能高重复频率X射线自由电子激光装置，并且能利用这一光源设施大力推动能源环境、量子材料、生命科学等重要科技领域的发展，为解决我国重大的关键技术难题、推动大湾区高技术产业发展做出重要贡献。

## Slide 37
国家发展改革委
广东省人民政府
广东省发展改革委
深圳市人民政府
深圳市发展改革委
深圳市科技创新局
光明区人民政府
深圳国家高技术产业创新中心
上海建筑设计院
中国科学院高能物理研究所
中国科学院上海高等研究院
中国科学院兰州近代物理研究所
清华大学
北京大学
中国科学技术大学
南方科技大学
上海科技大学
……………
致 谢

## Slide 38
谢谢大家
深圳光明区新湖街道荔湖西路618号
No. 618, Lihuxi Road, Xinhu Street, Guangming District, Shenzhen

## Slide 39
招聘岗位
深圳中能高重复频率X射线自由电子激光装置
工程概算2025年12月获批复
全国高校区域技术转移转化中心
（粤港澳大湾区）高端科学仪器深圳分中心
2025年12月获批加挂牌子
10000平方米预研场地（实验室）
已分批次入驻
30000平方米综合办公楼
2025年10月入驻
技术中心负责人
专业组负责人
海外优青
优秀博士后
深圳分中心部门负责人
技术经理人
项目管理
研究方向
广阔的发展平台
加速器物理与技术、超快激光物理、X射线光学应用、先进科学仪器制造、光学工程、精密机械、系统控制、束流测量、电子学、材料科学、生物医药、能源催化、原子分子物理、极紫外光化学等。
薪酬福利
01 具有国际竞争力的薪酬待遇，可申报深圳市特聘岗位、特支计划；
02 先进的技术支撑平台，科研场地和办公空间；
03 支持自主组建专职技术团队，招收博士后、访问学者、访问学生等；
04 专业团队全力协助申请国家、省、市、区各类人才及科技项目；
05 优先申请租住光明区人才住房，协助解决人才子女入学，申请个税优惠等；
06 高标准缴纳五险一金，享受带薪年假和年度健康体检等。
欢迎咨询！
人力资源部 0755-21096023
talents@mail.iasf.ac.cn
人才招聘公众号