## Slide 1: 超级陶粲装置 加速器研究进展
罗箐
代表超级陶粲装置关键技术攻关项目加速器分总体

## Slide 2: 报告提纲
分总体情况介绍
1
2
3
4
对撞环物理设计
注入器物理设计
技术系统和束流测试平台
5
小结

## Slide 3
分总体情况介绍
1

## Slide 4: 年度推进情况
迭代物理设计
  对撞环：多次迭代，束束、集体效应、误差等更充分考虑，理论亮度与寿命显著提升（分会报告）
  注入器：完成阻尼环、直线加速器和输运线方案设计，初步固化总体布局（分会报告）
推进技术研究
  关键技术正常推进（技术分会）
  超导磁铁、高频腔样机已经基本完成，其他样机正在紧密研制，相关实验积极推进
推进束流测试平台建设
  2026年6月底，已进行现场检查；绝大部分设备已经进场安装
推进TDR
  各系统有序推进，大部分系统在9月前能够完成框架至初稿的版本
支持项目申报
  2025年9月，形成建议书完整版本
  2026年1月-3月，持续参与项目申报流程

## Slide 5: 团队和管理情况
分总体月例会、系统周会、MDI交流会稳定进行
  季度：MDI；周会：对撞环物理，注入器物理；双周会：束测-微波；真空；高频；束流测试平台
内部交流研讨会，随时开展
  超导磁铁；谱仪-束测联合、物理-磁铁联合等

## Slide 6: 组织架构更新情况
分管副经理：冷用斌
总工程师：唐靖宇
副总工程师：殷立新
(SARI)
分总体主任：唐靖宇
分总体副主任：罗箐
对撞环物理设计：邹野
注入器物理设计：原有进（IMP），谷端（SARI），张艾霖
对撞区超导磁铁和低温：马文彬（HMFL），魏绍清（IPP），何崇超（ISAF）
环高频：韦业龙
束测：罗箐
常规磁铁和电源：
安世忠（CIAE），石才土，张海燕
注入引出：樊宽军（HUST），尚风雷
真空：孙坤（AUST）
控制：陈广花（SARI）
机械、MDI和准直：吴军（SARI），李勋锋（IET），罗涛
电子源：李任恺（THU），何志刚
微波：庞健
直线功率源：刘超
正电子源和准直器：张艾霖，王安鑫
辐射屏蔽：陈志
合作单位：10+1
教职工：近60人>60余人
研究生：30余人>近40人
顾问专家：
裴国玺、王东、杨建成、李为民、王琳、王勇等

## Slide 7: 合作、对外展示情况
国内合作单位增加
  原子能科学技术研究院（磁铁）
国际交流推进
  2025年11月国际会议成功举办
  分总体负责人唐靖宇教授多次在IPAC、ICFA等高端会议介绍STCF情况
  在国际大会（IPAC）、国内会议（束流物理交流会等）获得广泛关注
  BINP、KEK多位专家来访，KEK两位专家继续作为国际高级客座专家
加速器概念设计报告发表
  2026年1月，加速器概念设计报告发表于核技术英文版

## Slide 8
对撞环物理设计
2

## Slide 9
  2. 对撞环物理设计进展：Lattice设计与优化（V5）
发布第五版对撞环物理参数（与第四版比较）：
  周长由860m 缩短到 825.5m（利于降低造价）
  Bucket number: 1376 (32的倍数) （利于注入）
  对撞点处由60 mm 降到 40 mm （利于抑制X-Z不稳定性）
  高频段采用长漂移节布局（利于高频腔整体放置）
  阻尼扭摆器峰值场强由1.6 T增加到1.9 T（利于缩短DW长度）
  能散和动量压缩因子稍微增加：约10% （利于增加托歇克寿命）
Touschek寿命较V4版本综合提升约40%
能量(GeV) | 2 | 1 | 1.5 | 3.5
亮度(cm-2s-1) | 1.02E+35 | 7.95E+33 | 2.64E+34 | 3.31E+34
Touschek寿命(s) | 364 | 267 | 371 | 10972

## Slide 10: 光学设计
对撞区采用模块化设计，每个能点有独立对撞点光学设计
弧区采用标准FODO结构，90度相移，交错式六极铁排布
注入段采用离轴注入，大β函数，布局兼容置换注入
采用混合型阻尼扭摆磁铁，峰值场强从1.6T提高到1.9T
对撞区
弧区
注入段
Damping Wiggler段

## Slide 11: 束流动力学
对每个能量点分别做了非线性优化
2GeV时考虑边缘场影响，动力学孔径
DA w/o fringe field
DA: Hor. > 25 , Ver. >55 ;
DA: Hor. >15 @ 10
局部动量孔径（考虑误差）： ±0.5%
LMA
FMA
DA w/ fringe field

## Slide 12
  束束相互作用
V5版本lattice设计有效降低了束束作用带来的不稳定性
通过降低可以使得X-Z共振峰变窄从而增加稳定区宽度： = 60 mm 降到 40 mm，甚至降到30mm
纵向阻抗可以使得X-Z共振峰展宽，同时降低X-Z不稳定性峰值，起到类似朗道阻尼的效果

## Slide 13
  束流集体效应
微波不稳定性在1GeV时主要由CSR和CWR主导, NEG 镀膜的电导率也会有轻微影响
横向模耦合不稳定性阈值较高，比较安全，主要是因为准直器孔径相对较大
单束团不稳定性
多束团不稳定性
纵向高次模
横向高次模
抑制高次模导致的纵向耦合束团不稳定性需要纵向2ms反馈系统
横向耦合束团不稳定性需要横向反馈系统，其中抑制高次模导致的需要1ms，壁阻抗需要0.5ms，离子效应需要0.4 ms，总体需要的横向反馈系统 <0.4 ms

## Slide 14
注入器物理设计
3

## Slide 15: 注入器物理设计
ML
EL1
PL
AMD
EL2
DR/AR
CR
优化完善了直线注入器低能段、直线加速器EL1/EL2物理设计、正电子产生效率和正电子直线PL ，开展了误差分析及校正模拟。
通过对比评审确定阻尼环DR采用反转二极磁铁方案，并开展了lattice和注入引出设计优化、误差分析及校正模拟。结合累积环AR，引出束参数满足正电子离轴/置换注入需求。
完成主直线加速器三个能量点、离轴（1nC）和置换（8.5nC）注入束光学优化和误差分析计算。
完成各输运线初步设计，实现各段空间和束流参数匹配，初步固化总体布局。
编制控制、真空、微波、高频、磁铁、注引、束诊等系统的基本参数表，初步开展沟通讨论。
TDR撰写、文章发表正常进行中。

## Slide 16
  注入器物理设计：1.电子直线低能段
继续完善直线注入器低能段物理设计，结合多目标优化算法，完成电子枪至低能段束流动力学仿真计算、误差分析与轨道校正设计。
完成整体注入器设计，各结果均满足STCF设计指标，相关设计结果PRAB（已接收）
EL2
ML

## Slide 17
  注入器物理设计： 2.离轴/置换注入兼容方案电子直线加速器
1 GeV | 2 GeV | 3.5 GeV
1.57 | 1.57 | 1.57
0.056 | 0.056 | 0.054
0.11 | 0.09 | 0.07
0.06 | 0.08 | 0.06
1.07 | 1.12 | 1.15
0.98 | 0.95 | 0.94
Energy | 188 MeV
Beam length (ps) | 1.56
Energy spread (%) | 2.36
Sigma_x (mm) | 0.11
Sigma_y (mm) | 0.22
Nor. emittance_x (mm mrad) | 0.97
Nor. emittance_y (mm mrad) | 0.92
EL2
ML
1 nC ML输出
1 nC chicane出口
完成1.0\2.0\3.5 GeV 三个能量点、离轴（1nC）和置换（8.5nC）注入束光学优化。
完成包含尾场以及准直误差(0.1mm 1mrad)的误差分析计算。
1 GeV | 2 GeV | 3.5 GeV
3.26 | 3.32 | 3.11
0.26 | 0.31 | 0.23
0.14 | 0.16 | 0.15
0.38 | 0.39 | 0.09
6.27 | 13.56 | 12.85
5.53 | 7.90 | 4.88
Energy | 120 MeV
Beam length (ps) | 3.21
Energy spread (%) | 5.03
Sigma_x (mm) | 0.29
Sigma_y (mm) | 0.28
Nor. emittance_x (mm mrad) | 6.2
Nor. emittance_y (mm mrad) | 5.0
8.5 nC ML输出
8.5 nC chicane出口

## Slide 18
  注入器物理设计：3.正电子阻尼环进展
2026年3月召开光学方案评审会，经对比（反转二极磁铁/常规FODO/四六极组合），最终采用反转二极磁铁方案
完成TDR版光学设计，周长152.4 m，水平自然发射度9.62 nm·rad（优于设计指标11 nm·rad），横向阻尼时间23.2 ms。
动力学孔径达5倍rms注入尺寸，确保大发射度正电子束团能被高效阻尼
完成误差分析与闭轨校正，针对紧凑型磁铁间距优化布局：独立双向校正磁铁（16块）、四极复合（16块）、六极复合（72块）
完成注入与引出设计，元件布局与硬件参数均处在合理范围。结合累积环AR，引出束参数满足离轴/置换注入需求。
动力学孔径
误差分析与闭轨校正
注入引出

## Slide 19
  注入器物理设计： 4.输运线物理设计
输运线布局优化后，装置整体长度约690米(比原版缩短约40米)
对撞环输运线采用60°弯转段+双DBA直线匹配段的设计，抑制发射度增长、消除色散、满足注入点匹配要求
阻尼环注入线、引出线基本对称，实现轨道偏转+能散压缩/脉冲压缩功能
阻尼环输运线
DR/AR
PL
EL2
ML
EL1
PL
AMD
EL2
DR/AR
x /m
y /m
CR
对撞环输运线
CR
ML
完成了各段匹配设计；进一步优化正在进行中。

## Slide 20
技术系统和
束流测试平台
4

## Slide 21: 对撞区超导磁铁
原理样机：
  完成了双孔径QD1样机（1:1全尺寸）的制作，接近完成QD1样机测试: 线圈达到设计电流；AP2孔径磁场满足样机要求；AP1孔径磁场测试即将开展；
技术设计
  基本完成反螺线管电磁设计，除了QD1入口处的磁场外，其余磁场质量满足设计要求
    QD1入口处磁场从早期的3000Gs优化到200Gs,物理设计正评估磁场
  完成QD1矫正线圈初步设计，可以满足各阶设计强度要求。
    但每阶单独工作时，在相邻线圈具有不同程度的x-talk，物理设计正评估影响
QD1矫正线圈
6月份反螺线管电磁优化

## Slide 22: IRSM QD1原理样机 2026H1
1月底完成双孔径线圈绕制；
春节前完成磁体/杜瓦/测磁结构集成；
测试1：3月份完成磁体通电实验（线圈没有失超锻炼，一次性达到650A（设计电流602A）
测试2：5月份完成测磁插入件修复，并实现双孔径之一（AP2)磁场质量测试（磁场质量满足样机要求）
测试3：正准备开展另外双孔径（AP1）线圈磁场测量，预计6月底完成
绕制完的双线圈
磁体+杜瓦+磁测组装完成
接线接头
设计电流
线圈电流及电源励磁电压

## Slide 23: TM020常温高频腔进展
2026年6月29日工作进展

## Slide 24: 总装配图
台阶波导
90度弯波导
陶瓷窗
调谐器
真空泵及支撑组件
高频腔总装配主要包含：主腔体x1，耦合度调谐器x1，频率调谐器x3，台阶波导+陶瓷窗+90度弯波导x1、真空室x2、真空泵x4、支撑组件，目前台阶波导+陶瓷窗+90度弯波导暂未装配
真空室
腔体纵向长度~0.5 m

## Slide 25: 最新工作进展
完成腔体总装
对腔体做真空检漏
搭建烘烤系统对腔体进行烘烤
烘烤后抽真空至小于5E-9 mbar
下一步开展出厂测试验收

## Slide 26: 束流诊断技术进展
① 三维位置测量
方案：随机采样(高速示波器，离线高精度) + 同步采样(RF锁相ADC，在线实时)。
随机采样达标：横向位置 5 µm、纵向相位 0.2 ps、电荷量 0.02%(均由PCA评估)。
同步采样(在线)：<10 µm、<0.8 ps @>0.6 nC，满足在线诊断需求。
逐束团逐圈 水平/垂直位置·纵向相位·电荷量（SSRF 实测验证）
② 截面尺寸测量
双方案分工(同一光路)：聚焦成像+PMT 快速相对监测；空间干涉仪+PMT 高精度绝对尺寸。
多圈平均达标：逐束团 ~2–5 µm、单束团 ~8 µm；束团间标准差 6.8 µm，见束流负载效应。
逐圈 ~75 µm 未达标(受可见度灵敏度限制)，为下一步攻关；增大 D→25–40 mm 预期 7–11 µm。
截面尺寸测量系统框架（实验：聚焦成像测量干涉仿真 干涉仪实测）
数据来源：SSRF 实测，外推至 STCF（束团电荷 8.34 nC、流强 2 A、自然束长 7.21 mm）
逐束团测量进展：三维位置 + 截面尺寸

## Slide 27: 束流诊断技术进展
逐束团反馈样机研制
低噪声全屏蔽射频前端模块
高采样率的数字处理器，通过滤波器算法实现束流信号的移相和增益处理，提高反馈效率。
根据工作点设计滤波器参数，从原始误差信号中精确提取特定不稳定性的相位和振幅信息，并在目标工作点处提供精确的反馈增益和相移

## Slide 28: 束流诊断技术进展
谐振腔束团电荷量和长度测量：完成探头和电子学研制，完成离线测试，准备束流实验
  采用1.68GHz的TM010模式和4.9GHz的TM020模式实现束团电荷量与束团长度同时测量
  腔壁采用无氧铜，实现高品质因数（~4500/6200），大幅提高信号信噪比
  采用下变频处理方案，两模式均下变频至~20MHz中频信号
  谐振腔加工
  S参数与谐振模式

## Slide 29: 机械准直与MDI
IPchamber进展
1、对中心束流管结构和几何尺寸进行了优化、氦气流速可降低（2g/s，0.3MPa）；
2、除中心铍管材料以外，外延管为铬锆铜。铍管厚度可适当减薄（内外铍管厚度分别减0.1mm至0.5mm和0.3mm），有利于降低物质量。
3、正在进行中心束流管工艺验证样机的设计，并搭建冷却系统的测试装置。
机械部分进展
更新了RVC和IRSM设计与计算。
2. MDI机械集成样机设计，进入到工程图绘制阶段，进入制造阶段。
3. 完成初版的STCF对撞环及注入段的三维建模
4. 与谱仪ITKW/ITKM 进行三维结构干涉协调，支撑与安装过程的协调。
MDI准直进展
调研了KEK和CEPC关于对撞区MDI的超导四极磁铁在降温和复温过程中的中心基准不重复问题，发表两篇论文，进行了TDR撰写。

## Slide 30
  常规磁铁、电源系统
常规磁铁系统包含注入器与对撞环系统常规磁铁
  注入器与对撞环磁铁均已完成基于最新版本参数的物理设计
  磁铁预研器件：阻尼扭摆磁铁的铁心与永磁铁部件已完成粗加工，线圈完成部分绕制，预计八月总装集成
  电源预研器件：束流测试平台电源完成了出厂测试，目前已运抵加速器测试大厅
阻尼扭摆磁铁物理设计
阻尼扭摆磁铁：铁心、线圈、支座等
束流测试平台电源

## Slide 31
  常规磁铁、电源系统
完成注入器与对撞环系统常规磁铁设计，各项指标满足物理要求
注入器电二极磁铁物理设计
弧区六极磁铁物理设计
ML三合一四极磁铁组物理设计
电磁纯铁(绿色)
注入器永磁二极磁铁物理设计
弧区四极磁铁物理设计
输运线长四极磁铁物理设计

## Slide 32
  正电子源研究进展
系统性研究AMD磁场位形对正电子收集效率的影响，磁场下降L和磁场峰值T有一个最佳值。
完成超导AMD的初步设计，18T下的超导AMD产额提升明显。
LTS-18T: +94.3% 收集
LTS-15T: +66.6%收集
HTS-15T: +35.9%收集

## Slide 33
  正电子源研究进展
AMD阻抗和电感测量
AMD电源大电流下磁场测量
正电子出厂测试和安装
阻抗以及电感的测量
峰值磁场的测量
轴线上磁场的分布

## Slide 34: 准直器进展
真空性能（@孙坤）
HC03 动态气载和功率密度分布。
同步辐射光-热效应（迭代优化）
峰值温度：铜557.2℃；水管壁164.1℃。
束流阻抗（@何天龙）
结果均很小，基本没有高次模影响。
辐射屏蔽（@陈志）
人员可达/不可达区域；环境剂量率。
束流阻抗-热效应
温升：刮束器4.05℃；真空室5.86℃。

## Slide 35
  注入引出研究进展
条带型冲击磁铁样机
特性阻抗测试，奇模阻抗50Ω，偶模阻抗60Ω
高压脉冲测试
参数名称 | 测量值
电脉冲上升时间 | 0.6ns（10%-90%）
电脉冲平顶时间 | 4.2ns（90%-90%）
电脉冲下降时间 | 1.2ns（90%-10%）
电脉冲总宽度 | 6ns（10%-10%）
脉冲电压幅值 | 最大到20kV
2025年7月-8月：快脉冲电源系统建成，测试平台完成测试
2025年8月-10月：优化条带型磁铁的物理设计，完成了工程设计
2025年11月-2026年2月：完成了条带型冲击磁铁关键部件加工
2026年3月：完成了集成组装，并进行了真空与水压测试
2026年4月-5月：完成了条带型冲击磁铁样机的关键参数测试
2026年6月-7月：形成完整的设计与测试报告
快脉冲电源测试
真空测试

## Slide 36
  控制系统设计进展
基本完成控制需求统计，包括设备控制、联锁、定时需求
初步完成以下部分技术报告编写
  控制平台，控制网络
  设备控制，上层软件
  定时系统，流数据采集
  控制室&机房
目前正在进行联锁系统技术设计

## Slide 37: 直线功率源系统进展
  依托束流测试平台，定制国产化S波段高功率源
  硬件陆续齐套，正开展系统调试：湖北汉光418B速调管已完成出厂测试验收
  已完成两套机柜和冷却组件齐套，已完成一套的低工作比调试、峰值功率已加满。另外三套正在调试

## Slide 38: 辐射防护评估
对撞区域模拟
准直器模拟
活化计算
废束桶计算
源项：托歇克散射本底
模型：探测器等效结构
结果：给出使人员可达区域满足剂量限值所需的探测器外侧屏蔽厚度
正电子靶段束流桶初步模拟计算
对撞环废束桶初步模拟计算
源项：HC7上损失的电子
模型：准直器及其外部1m厚混凝土墙
结果：1 m厚屏蔽墙在目前的准直器设计下外侧剂量率水平大约为250 μSv/h
模型：加速器隧道包括束流管，冷却水管，混凝土层
结果：持续运行 30 年后的剩余辐射剂量率分布

## Slide 39: 束流测试平台进展
主要硬件到货情况
  已到货：磁铁、电源、部分加速管零件、部分束测件、真空泵阀规及非标管道、正电子源、部分支撑、功率源2套
  完成出厂测试：速调管、脉冲压缩器
  即将完成：功率源2套、磁号电源、电子枪及阴极置换系统、激光系统部分设备、波导、波导支撑
  未启动：水冷系统改造
场地情况
  电源间：电柜改造、桥架开孔已完成，即将完成静电地板铺设及桥架安装
  束线间：完成准直网建立、支架就位、设备粗就位（磁号、磁铁、束流垃圾箱、真空室）
  其他：完成人身设备安全联锁安装调试，等待环评现场检查

## Slide 40: 束流测试平台安装计划更新
5月
安装环境清理（已完成）
6月
7月
8月
电源间静电地板设计
（已完成）
工艺桥架设计确认
（已完成）
静电底板加工及安装
（已完成）
工艺桥架施工完成
（延期）
准直网建立及投点
（已完成）
机械支撑安装就位
(已完成）
到货设备的安装及准直
（部分完成）
电缆敷设完成（9月中旬）
最后2根加速管安装完成
水冷改造开始招标（延期）
水冷管道改造开始
供配电改造开始
速调管、机柜安装
辐射防护相关线缆敷设完成
（完成）
波导安装完成

## Slide 41
小结
5

## Slide 42: 小结
一年来持续取得进展，在国内外影响力持续扩大，获得更多关注
继续得到国内外同行和兄弟单位鼎力支持
未来在新的阶段还将持续开展工作，在深度、广度两方面提升
感谢广大同行和同事们的支持！