## Slide 1
MeGaT实验中TPC工作气体的研究
周锐
代表MeGaT实验研究组
2026.07.23
第十四届全国先进气体探测器研讨会 广东惠州 2026.07.22-2026.07.26

## Slide 2
01
MeV伽马探测背景介绍
MeGaT实验简介
02
03
TPC气体选择与灵敏度优化
目录
04
探测器参数优化
05
总结

## Slide 3
01
MeV伽马探测背景介绍
MeGaT实验简介
02
03
TPC气体选择与灵敏度优化
目录
04
探测器参数优化
05
总结

## Slide 4
01
MeV 伽马天文学
4
• 超高能宇宙线产生于超大质量黑洞附近时，会伴随不可避免的电磁级联反应，可观测光子集中在MeV能段
• 通过双中子星并合产生的MeV谱线，直接诊断超铁元素的产生
Kilonova
双中子星并合伽马发射谱线预期
MeV 伽马射线是一个重要的观测窗口

## Slide 5
01
5
MeV 能段的伽马射线观测灵敏度有一个明显的缺口
MeV gap
伽马天文观测现状
EGRET
Fermi-LAT
Comptel

## Slide 6
01
6
MeV 伽马探测主要难点
• 0.1-10MeV 光子主要的相互作用为康普顿散射，10MeV 以上主要为电子对产生
• 能量高，无法准直
• 由于多次库伦散射的影响，电子的出射角度很难精确测量
要提升电子出射角度的测量精度，就要尽可能降低材料密度，减小多次散射的影响

## Slide 7
01
7
MeV 伽马探测主要难点
多次库伦散射对电子运动方向的影响
(0.5mm硅微条)
每一层中的平均能量沉积
MEGA原型机
2-10 MeV
10-20 MeV
＜2 MeV
MEGA - A telescope for medium-energy gamma-ray astronomy
基于硅径迹探测器的方案仍然无法实现低能伽马射线（2MeV以下）的高分辨测量
偏振度随伽马能量和散射角的变化

## Slide 8
01
8
国内外其他相关实验
HARPO（MeV-GeV）
TPC伽马偏振测量仪
SMILES （0.3-3MeV）
TPC康普顿相机
e-ASTROGAM（0.3MeV-3GeV）
增强伽马望远镜
MeVGRO（0.3-300MeV）
MeV伽马观测站
TPC测量电子三维径迹的优势：
• 低散射，实现最优角分辨
• 提供良好的 SPD(散射平面偏离) 限制，压低本底
• 电子出射的方位角携带了伽马光子的偏振信息
VLAST（1MeV-20TeV）
甚大面积伽马望远镜
尺寸>3m ×3m
接收度>10 m2·sr
MASS（~1MeV）
MeV伽马射线谱仪
MASS cube
双层CZT

## Slide 9
01
MeV伽马探测背景介绍
MeGaT实验简介
02
03
TPC气体选择与灵敏度优化
目录
04
探测器参数优化
05
总结

## Slide 10
02
MeV Gamma Telescope (MeGaT) 实验简介
10
MeGaT 是基于高气压TPC的新一代高分辨MeV伽马射线天文望远镜
• 30×30×30cm3 灵敏体积（样机）
• 50×50×50cm3 TPC+量能器（卫星）
• 3-5 bar 高气压运行
预期性能指标
• 宽能量范围：0.3MeV-100 MeV
• 高角度分辨：2°@MeV, 0.5°@100 MeV

## Slide 11
01
MeV伽马探测背景介绍
MeGaT实验简介
02
03
TPC气体选择与灵敏度优化
目录
04
探测器参数优化
05
总结

## Slide 12
03
12
灵敏度
置信水平
角分辨元
有效面积
有效观测时间
本底通量
• 灵敏度是衡量探测器性能的关键指标，与角分辨、有效面积有关
• MeGaT实验的灵敏度预期比上一代康普顿望远镜高一个数量级以上
信号保留比例
能量窗口
TPC气体选择与灵敏度优化

## Slide 13
03
13
：探测器几何截面
：探测效率
需要寻找最适合的TPC工作气体和气压，尽可能兼顾角分辨和有效面积，使灵敏度S达到最优
厚度 s 一定
气压一定
增强优势——提升角分辨
弥补短板——增大有效面积
对于康普顿散射：
如何继续提高灵敏度？
TPC气体选择与灵敏度优化

## Slide 14
03
14
模拟结果与理论计算基本一致：
CF4的效率在康普顿能区大概是Ar的两倍，
多次散射的影响却和Ar接近
对于单原子分子（如惰性气体）：
对于多原子分子（如CF4）：
多次库伦散射对电子运动方向的影响
(5mm厚的气体)
气体种类 | 气压 | Z | (包含68%事例) |  | 
 |  |  | 0.46MeV | 1.1MeV | 2.0MeV
Ar | 5atm | 18 | 17.2° | 8.2° | 5.0°
CF4 | 5atm | 42 | 18.8° | 9.0° | 5.5°
Kr | 5atm | 36 | 36.7° | 17.1° | 10.3°
Xe | 5atm | 54 | 56.5° | 26.8° | 15.8°
CF4 | 3atm | 42 | 14.0° | 6.8° | 4.1°
气体种类 | 气压 | Z |  |  | 
 |  |  | 0.46MeV | 1.1MeV | 2.0MeV
Ar | 5atm | 18 | 17.2° | 8.2° | 5.0°
CF4 | 5atm | 42 | 18.8° | 9.0° | 5.5°
Kr | 5atm | 36 | 36.7° | 17.1° | 10.3°
Xe | 5atm | 54 | 56.5° | 26.8° | 15.8°
CF4 | 3atm | 42 | 14.0° | 6.8° | 4.1°
TPC气体选择与灵敏度优化

## Slide 15
03
CF4气体下MeGaT性能评估
15
短径迹康普顿散射
<600keV
长径迹康普顿散射
600keV-10MeV
电子对产生
>10MeV
• 模拟在k4megat软件框架中进行，结合Garfield++模拟给出漂移速度、扩散系数、绝对电子透过率、雪崩涨落等数字化参数
• 模拟入射0.3-100MeV的γ射线连续谱，经过事例筛选分类和重建得到探测器整体性能

## Slide 16
03
CF4气体下MeGaT性能评估——有效面积和角分辨
16
Ar, 5atm
40cm² @1MeV
CF4, 5atm
80cm² @1MeV
CF4, 3atm
50cm² @1MeV
Ar, 5atm
ARM: 2.8° @1MeV
SPD: 18° @1MeV
PSF: 22° @1MeV
PSF: 1.9° @100MeV
CF4, 5atm
ARM: 4.1° @1MeV
SPD: 13° @1MeV
PSF: 17° @1MeV
PSF: 1.9° @100MeV
CF4, 3atm
ARM: 3.4° @1MeV
SPD: 11° @1MeV
PSF: 14° @1MeV
PSF: 1.6° @100MeV

## Slide 17
03
CF4气体下MeGaT性能评估——灵敏度
17
• 总体而言，CF4的灵敏度明显优于Ar，能将1MeV附近的灵敏度再提升50%
• 3atm CF4在低能区灵敏度更优(角分辨影响>有效面积影响)，5atm CF4在中高能区灵敏度更优(角分辨影响<有效面积影响)
Ar, 5atm
CF4, 5atm
CF4, 3atm
= 3σ, = 1yr

## Slide 18
01
MeV伽马探测背景介绍
MeGaT实验简介
02
03
TPC气体选择与灵敏度优化
目录
04
探测器参数优化
05
总结

## Slide 19
04
19
需要优化电场结构，尽可能减小CF4吸附效应的影响
CF4气体有一段吸附系数大于汤森系数的电场区间，电子在穿越这个过渡区域时很容易被吸附
CF4的解离性吸附与探测器参数优化
漂移区
雪崩区
漂移区
雪崩区
过渡区
电子吸附示意图
过渡区发生的反应：解离性电子俘获（DEA）：
• 电子能量需要达到阈值(~几eV)才能被分子俘获
• 俘获电子之后瞬间发生解离

## Slide 20
04
20
高目数丝网由于过渡区更小，对电子透过率有显著提升
丝网COMSOL建模示意图
漂移区
雪崩区
阳极面
丝网
(最小单元)
电子透过率
丝网目数(/英寸)
32μm
28μm
24μm
19μm
14μm
11μm
开窗率：40%
过渡区电场示意图
300目
500目
1000目
丝网
雪崩区
CF4的解离性吸附与探测器参数优化

## Slide 21
04
21
高目数丝网Micromegas测试
• 5bar下最优能量分辨率在18%左右
目数：730目
开窗率：40%
厚度：15μm
工作气体：
Ar + 2.5% iC4H10
相对电子透过率
场强比
雪崩区电压
增益
能量分辨率(%)
增益
能谱三高斯拟合
(5bar, 690V)

## Slide 22
04
22
高目数丝网Micromegas测试
能量分辨率(%)
增益
能谱双高斯拟合
(1bar, 890V)
• 1bar下最优能量分辨率在23%左右
• 能量分辨率明显优于325目丝网Micromegas
工作气体：纯CF4
相对电子透过率
场强比
雪崩区电压
增益

## Slide 23
01
MeV伽马探测背景介绍
MeGaT实验简介
02
03
TPC气体选择与灵敏度优化
目录
04
探测器参数优化
05
总结

## Slide 24
05
总结
24
• 新一代空间MeV伽马望远镜——MeGaT实验，致力于打开MeV伽马高灵敏度观测窗口
• 选择CF4作为TPC工作气体对于MeGaT实验更有优势，兼顾高探测效率和高角分辨，能将康普顿能区的灵敏度再提升50%；同时降低工作气压，简化机械结构
• 选择高目数丝网Micromegas作为TPC读出探测器可以有效减小CF4解离吸附的影响，提高探测器的能量分辨率

## Slide 25
谢谢！
周锐
2026·7·23

## Slide 26
backup

## Slide 27
Backup：三种角分辨的定义
ARM-Angular Resolution Measure
SPD-Scatter Plane Deviation
PSF-Point Spread Function
1. : 真实的原初gamma的方向
2. : 重建的原初gamma的方向
3. : 重建的散射gamma的方向
4. : 真实的康普顿电子的方向
5. : 重建的康普顿电子的方向
6. : 根据重建出的散射gamma和电子的能量计算出的康普顿散射角
ARM: 的误差，对应康普顿环的宽度
SPD: 的误差，对应康普顿环的弧度
PSF: δ的误差

## Slide 28
定义信噪比S/N：
：有效面积
：有效观测时间
能量bin宽
信号通量，单位为
本底通量，单位为
信号计数：
本底计数：
取68%
：得到68%信号时对应的立体角
灵敏度：
问题： 如何选取？圆还是圆环(圆弧)？
灵敏度的计算
or
28

## Slide 29
CF4模拟数字化参数设置
29
97%Ar + 3%iC4H10, 5atm
• 平均电离能：25.0 eV
• 横向扩散系数：266
• 纵向扩散系数：197
• 电子漂移速度：3.3
• (漂移区)吸附系数：0.0001
• 电子透过率：99%
CF4, 5atm
• 平均电离能：34.3 eV
• 横向扩散系数：119
• 纵向扩散系数：116
• 电子漂移速度：2.7
• (漂移区)吸附系数：0.0001
• 电子透过率：40%
CF4, 3atm
• 平均电离能：34.3 eV
• 横向扩散系数：124
• 纵向扩散系数：115
• 电子漂移速度：4.1
• (漂移区)吸附系数：0.0001
• 电子透过率：60%

## Slide 30
30
Counts
ADC channel
96.5%Ar+3.5%iC4H10气体能谱
（5bar，660V，增益~2200）
不同气压下能量分辨率随增益的变化
（工作气体：96.5%Ar+3.5%iC4H10）
energy resolution(%)
gain
(325目) Micromegas高气压测试
• 先用现有的325目Micromegas进行了测试
• 96.5%Ar+3.5%iC4H10，1-5bar，最优能量分辨率：20%-22%
325目测试结果(Ar)

## Slide 31
31
Counts
ADC channel
纯CF4气体能谱
（2bar，1210V，增益~1600）
energy resolution(%)
gain
325目测试结果(CF4)
Counts
ADC channel
纯CF4气体能谱
（1bar，840V，增益~2000）
纯CF4气体能谱
（3bar，1500V）
Counts
ADC channel
• 纯CF4，1bar，最优能量分辨率~31%
• 纯CF4，2bar，最优能量分辨率~57%
• 纯CF4，3bar，增益一千就开始打火，此时能量分辨率~100%

## Slide 32
32
相对电子透过率
场强比
640目丝网探测器测试结果(Ar)
雪崩区电压
增益
• 高目数丝网探测器达到最高透过率时的场强比显著变高
• 探测器的最大增益表现不佳，可能与制作过程中的失误有关（压网时没有放置硅胶垫）
• 最优能量分辨率在20%左右（1bar）
能量分辨率(%)
增益
能谱三高斯拟合
(5bar, 700V)

## Slide 33
33
相对电子透过率
场强比
640目丝网探测器测试结果(CF4)
雪崩区电压
增益
能量分辨率(%)
增益
（3bar，1710V，增益~2000）
（2bar，1300V，增益~2000）
（1bar，900V，增益~4000）
（1bar，1010V，增益~60000）
能谱双高斯拟合
• 高气压下偏离高斯分布，拟合结果不准确
影响能量分辨率的因素主要有：
• 原初电离
• 电子吸附
• 雪崩涨落

## Slide 34
34
TPC内各区域主要反应
漂移区（电子能量<1eV ）：
电离+解离：
• 不稳定，在一瞬间发生解离
• TPC中的阳离子主要为
过渡区（电子能量~几eV ）：
解离性电子俘获（Dissociative Electron Attachment, DEA）：
• 电子能量需要达到阈值才能被分子俘获
• 俘获电子之后瞬间发生解离
雪崩区（电子能量~几十eV ）：
除电离和DEA外还有自由基聚合反应：
• 在雪崩区反应剧烈，会产生大量自由基
• 自由基结合后会产生氟碳聚合物，沉积在探测器表面使其老化
• 如果存在杂质（、 等），中性原子会与其生成、等，腐蚀探测器
目前的解决方案：通气时先纯化，减少杂质

## Slide 35
各种气体的吸附系数和汤森系数(5atm)