## Slide 1
中国科学技术大学
University of Science and Technology of China
基于生成对抗网络的
时间投影室探测器径迹重建算法设计
杨思哲 封常青* 汤松松
中国科学技术大学 物理学院 近代物理系
2026-07-24
Notes: 123

## Slide 2: 目录
一、研究背景
二、径迹重建算法设计与实现
三、实验结果展示
四、总结与展望

## Slide 3: 时间投影室（TPC）
测量原理
  信号波形幅度→能量及单位能损
  信号收集位置→二维x-y坐标
  漂移时间→z坐标
时间投影室
  兼具三维径迹重建、能量沉积测量能力的高精度气体粒子探测器
优势
  粒子鉴别能力强
  4π立体角覆盖
时间投影室原理图

## Slide 4: 实验室TPC原型样机
样机实物图
读出电子学系统
探测原理图
二维阳极条读出
Notes: 我们实验室研发了一种高分辨时间投影室用于测量氩37衰变，后续的径迹重建算法设计基于该探测器展开

## Slide 5: TPC的径迹重建
TPC径迹重建的意义
  得到粒子真实的径迹信息
  获取粒子的动量、能量沉积以及入射位置
  粒子种类鉴别和物理过程分析
传统重建方法
  类型
    峰值寻迹法
    霍夫变换（几何特征提取）
  优缺点
    适合斜入射简单径迹的重建
    不适合垂直入射的堆叠径迹或者弯曲的径迹重建
    丧失很多能量信息和忽略掉许多真实的径迹点
基于机器学习的重建方法在解决这类问题时具有一定的潜力

## Slide 6: 机器学习方法
深度神经网络
  卷积神经网络（CNN）
  循环神经网络（RNN）
  图神经网络（GNN）
  生成对抗网络（GAN）
优势
  自主学习数据特征
  不依赖人工设计特征
  擅长解决非线性场景问题
  实现高维输入到目标输出的映射
深度神经网络示意图

## Slide 7: 研究现状
Hewes等人（2021）
  图神经网络（GNN）
  液氩时间投影室（LArTPC）
  利用图结构建模探测器击中点的
  空间与物理关联实现粒子分类
[1]HEWES J, AURISANO A, CERATI G, et al. Graph Neural Network for Object Reconstruction in Liquid Argon Time Projection Chambers[C]//EPJ Web of Conferences. EDP Sciences, 2021, 251: 03054. DOI: 10.1051/epjconf/202125103054
[2]Farrell, S., et al. (2018). Novel deep learning methods for track reconstruction in the CLAS12 TPC. Machine Learning: Science and Technology, 1(1), 015007.
Farrell等人依托HEP.TrkX项目（2018）
  循环神经网络（RNN）
  图神经网络（GNN）
  大型强子对撞机（LHC）
  提出两类模型进行径迹重建
  在自制模拟数据集上完成验证
并没有很好地解决堆叠径迹的重建问题

## Slide 8: 目录
一、研究背景
二、径迹重建算法设计与实现
三、实验结果展示
四、总结与展望

## Slide 9: 生成对抗网络（GAN）
生成对抗网络（GAN）
  生成模型：接受一个随机噪声，生成图片
  判别模型：判别生成的图片是真/假
生成对抗网络原理图

## Slide 10: 径迹重建新思路
用于生成对抗网络的训练
采用生成对抗网络实现单个通道（X/Y）的波形图和径迹图的映射训练
二维波形图
二维径迹图
同一事件的波形图和径迹图配对
读出波形数据

## Slide 11: 算法架构
生成器网络架构
采用4*4的卷积核下采样，stride为2
上采样恢复与上采样同等尺寸的特征图
concat操作，特征图拼接，通道数相加
U-net网络
采用下采样5次
适配96*1024格式的数据输入与输出
（C, H, W)
（1，96，1024）
数据输入、输出格式
生成器网络架构图

## Slide 12: 算法架构
判别器网络架构
  PatchGAN
  卷积核在水平和竖直方向移动步长分别是2和1
  适配96*1024格式的数据输入与输出
判别器示意图
损失函数
  判别器损失
  生成器对抗损失
  L1前景加权损失
  生成器总损失

## Slide 13: 数据集的制作
Geant4模拟产生粒子的径迹
径迹对应的波形数据
数据集制作思路
仿真链路
径迹-波形数据集
配对
仿真链路
能量沉积转换为初始电荷
电荷输运与扩散
横向扩散
纵向扩散
信号感应与形成
电子感应
离子感应
约20ns
约600ns
电子学冲激响应
模拟电压脉冲
波形数据
噪声叠加，ADC采样（40M），量化

## Slide 14: 数据集的制作
信号感应过程：
2.5ns标定波形作为电子学冲激响应
仿真数据波形
实测数据波形
峰值归一化
（电子感应+离子感应）*归一化后的冲激响应
对比

## Slide 15: 数据集的制作
仿真配对数据集展示
实测波形图

## Slide 16: 实验方案
数据集
  训练集8000组，训练模型
  验证集1000组，调超参和防过拟合
  测试集1000组，评估模型效果
模型训练
  训练轮次：100
  生成器学习率：0.0002
  判别器学习率：0.00003
  L1损失权重：100
实验条件
  RTX3060显卡（6GB显存）
  CUDA版本12.1
  Python 3.11.14
  PyTorch 2.4.0
模型评估
  豪斯多夫距离（Hausdorff Distance）
    一种衡量结构相似性指标
    表征两组轮廓或点集整体的最大偏差
    大多采用95%分位数作为指标（HD-95）

## Slide 17: 目录
一、研究背景
二、基于生成对抗网络的算法设计与实现
三、实验结果展示
四、总结与展望

## Slide 18: 实验结果展示
测试集HD-95指标分布展示

## Slide 19: 实验结果展示
测试集可视化结果展示
HD-95%：13.32px
HD-95%：6.0px
HD-95%：7.07px
HD-95%：8.29px

## Slide 20: 实测结果展示
实测数据（本底数据）重建结果展示

## Slide 21: 目录
一、研究背景
二、径迹重建算法设计与实现
三、实验结果展示
四、总结与展望

## Slide 22: 总结与展望
总结
  提出了一种基于条件生成对抗网络的径迹重建算法
  构建了Micromegas探测器信号成型的全链路仿真数据集
展望
  继续优化网络和训练，提高训练精度
  开展模型轻量化优化与硬件适配研究（在FPGA等可编程逻辑器件上部署和加速算法）

## Slide 23
谢谢！