## Slide 1: 磁单极子超灵敏感应探测 原型系统研究
叶昌庆
2026-05
中国科学技术大学
University of Science and Technology of China

## Slide 2: 物理问题
针对空气芯线圈阵列直接电压读出方案，经过采集之后的信号和噪声如图所示
信号：携带单磁荷的磁单极子正入射感应线圈，由于线圈的LCR效应，最终输出信号为震荡衰减的电压信号
噪声：感应线圈热噪声，前放输入电压噪声，前放输入电流噪声，采集卡噪声
物理问题：
甄别所采集数据是否含有磁单极子信号

## Slide 3: 信号甄别与二元假设检验
对于磁单极子的甄别可以归结为如下假设检验问题：
为观测到的数据， 为磁单极子信号，为噪声
决策：
0代表决策为，即观测到的信号为纯噪声
1代表决策为，即观测到的信号为信号叠加噪声
由于磁单极子的速度和入射方向不同，其产生的信号形状也各不相同
磁单极子信号集
为磁单极子信号
分别为信号相关参数与参数空间，包括磁单极子速度，入射方位

## Slide 4: 参数空间
对于线圈参数固定的情况下：
其中 是磁单极子的速度， 是磁单极子轨迹与线圈平面交点相对于线圈中心的偏移， 为球坐标入射方向的极角与方位角
参数空间 的边界为：
其中：
中不是均匀分布的，具体可以整理为：

## Slide 5: 最优滤波
最优滤波：在数学上可以证明能够实现最优信噪比，并已广泛应用于 LIGO、Virgo 和 KAGRA 等实验中，用于探测微弱信号
信噪比定义：信号时域最大幅值的平方与噪声均方根值平方之比
最优滤波传递函数：
滤波之后的信号形式：
注意：在不损失SNR 最优性的前提下，通过将滤波后的噪声RMS归一化为1，使输出信号的幅度直接对应SNR
省略归一化与时间对齐因子

## Slide 6: 最优滤波器的时域实现
最优滤波器的时域冲激响应：
根据卷积定理，滤波器输出可表示为：
在离散时间域下，最优滤波器的输出可以写为：

## Slide 7: 基于滑动卷积的信号检测实现方法
针对连续数据流，采用滑动卷积实现逐时刻信号检测
卷积核：最优滤波模板
逐点卷积结果：
卷积输出：最优滤波结果
过阈甄别：判断是否存在信号

## Slide 8: 甄别方法

## Slide 9: 原始波形存储量估算与实时甄别必要性
曝光量：
ADC 分辨率：
ADC 采样率：
感应线圈半径：
层数：
达到目标曝光量，需要完成得数据存储为：
探测时间为1 year，总数据率：
单通道数据率：
在现有工程资源约束下，该方案不具可行性，因此必须采用触发筛选，仅对候选事件进行选择性存储

## Slide 10: 触发策略
在线触发
  面向对象：连续输入波形的实时数据流
  工程约束：FPR 受存储和带宽限制
  核心目标：在工程约束下尽量降低 FNR，避免真实物理事件漏检
  功能定位：只完成候选事件筛选，不追求最优灵敏度

## Slide 11: 在线触发策略
方案 | FNR | 总存储量 （1年达到总曝光） | 单通道输出数据率
无触发 | 0 | 151 EB/年 | 2.5 MB/s
FPR = 1e-3 | 0.413 | 151 PB/年 | 2.5 kB/s
FPR = 1e-4 | 0.642 | 15.1 PB/年 | 250 B/s
FPR = 1e-5 | 0.806 | 1.51 PB/年 | 25 B/s
方案 |  | 总存储量 （1年达到总曝光） | 单通道输出数据率
无触发 | 0 | 151 EB/年 | 2.5 MB/s
FPR = 1e-3 | 0.413 | 151 PB/年 | 2.5 kB/s
FPR = 1e-4 | 0.642 | 15.1 PB/年 | 250 B/s
FPR = 1e-5 | 0.806 | 1.51 PB/年 | 25 B/s
实验 | 公开数据量级
PandaX-4T | ~1 PB/年
PandaX-xT | >1.8 PB/年
JUNO | ~2 PB/年
DUNE | ~30–60 PB/年
当 FPR = 1e-4 时，预计总存储量可压缩至 15.1 PB/年，已进入大型实验可接受的数据量级
若进一步降低至 FPR = 1e-5 虽可将存储量压缩至 1.51 PB/年，但单模板漏检率升高至 FNR = 0.806
选择极限 FPR ，即在线触发策略以 FPR = 1e-4 作为基准工作点，并在该约束下优化 FNR

## Slide 12: 模板库构建策略
模板库作用：模板库用于近似覆盖信号波形族，提高目标信号的检出概率
检测统计量：
数据集生成：
候选集生成：在目标参数空间内采样候选参数点，构成候选模板信号集
测试集生成：用于计算 DET 曲线及 fixed-FPR 检测指标
  正样本：Center signal + noise: 50%；Shift signal + noise: 50% ( 0<|Shift|<5)
  负样本：Noise: 50%；Shift signal + noise: 50% (|Shift|>50)
具体流程：
初始模板选择：将每个候选模板单独用于检测，在目标工作点 FNR @ fixed FPR 下进行评估，选取性能最优者作为初始模板，此时𝑁_𝑏𝑎𝑛𝑘=1
贪心补点：对每个候选模板，构造“当前模板库 + 新候选”的临时模板库，并在目标工作点重新计算检测性能；选择使 FNR @ fixed FPR 最低的候选模板加入模板库，此时𝑁_𝑏𝑎𝑛𝑘=2
迭代扩展：重复上述过程，直至新增模板不带来性能提升

## Slide 13: 模板库构建结果
实验设置：SNR0 = 4.5，评价指标为 FNR @ FPR = 1e-4
单模板 的结果为：
模板库：
首个模板对应的结果为：
继续扩展模板库后，FNR 快速下降：
模板库在相同模板数下始终优于速度扫描基线
当 N>6 后，FNR 改善幅度已低于 0.1%，说明模板库基本进入收敛阶段
采用 N=6 为最终的模板库选择

## Slide 14: 置信度
在新的独立数据集中，使用 N= 6的模板库进行检验，观察到：
对应的覆盖率为：
Clopper-Pearson 99.9%置信区间给出的二项分布单侧下限为
这表示在 99.9% 置信水平下，真实覆盖率至少为：
在 99.9% 置信水平下，真实漏检率至多为：

## Slide 15: 固定速度下的检测效率评估
为检验模板库在不同速度切片上的泛化能力，固定速度，仅随机扫描其余三维参数
并在每个固定速度数据集上计算 FNR @ FPR = 1e-4
对比对象：
模板库：N=6
模板库首模板：仅使用模板库中的第一个模板
单模板：使用对应速度下的中心垂直入射模板
结论：
其余三维参数的扫描是有意义的
使用多个模板也是有意义的

## Slide 16: 硬件部署目标与总体架构
面向流式 ADC 采样场景，构建基于 FPGA 的实时模板匹配判别系统，在保证硬件输出与软件参考结果一致的前提下，实现连续输入条件下的 1 us 稳态输出间隔
评价指标包括：功能正确性、实时吞吐能力、FIFO 无堆积、资源占用、时序收敛与工程可实现性

## Slide 17: 模板匹配的并行化实现架构
每一路模板匹配本质上是长度为 20001 的长向量点积
 | 朴素实现 | 当前并行化实现
输入组织方式 | 将长度为 20001 的输入窗口视为单一向量并顺序读取 | 将窗口数据分散到并行 window bank，支持 128 路并行读出
模板匹配方式 | 单模板顺序执行 20001 次乘加 | 8 路模板并行计算，每路每拍并行处理 128 个乘法
求和方式 | 20001 项串行累加，处理周期长 | 128 路乘积经加法树求和，再对 157 个 tile 分拍累加
输出决策方式 | 8 路结果完成后再比较 | 6 路模板得分寄存后，下一拍完成最大值选择
时序特性 | 计算周期长，难以满足实时吞吐要求 | 通过大规模并行和分拍累加缩短时间，满足 1 us 稳态输出间隔
数据类型 | RTL 位宽 | 说明
输入采样 x_i | 20 bit | FCNN32V_INPUT_W = 20
模板权重 w_j,i | 20 bit | FCNN32V_L0_WEIGHT_W = 20
单项乘积 x_i × w_j,i | 40 bit | PROD_W = INPUT_W + WEIGHT_W = 40
乘积寄存 prod_q | 64 bit | 40 bit 乘积符号扩展到 64 bit
128 路 tile sum | 64 bit | 加法树所有 stage 均为 64 bit
跨 tile 累加 l0_acc_q | 64 bit | 157 个 tile 累加，保持 64 bit
量化/舍入中间值 | 128 bit | 64 bit 累加值先符号扩展到 128 bit，再 round/shift
单路模板得分 s_j | 20 bit | 最终量化输出
8 路最大值输出 y | 20 bit | logit_out_q，即 max 后结果

## Slide 18: RTL 仿真功能验证与吞吐分析
在行为级 RTL 仿真中，硬件模板匹配输出与软件定点参考结果逐点一致，验证了模板权重导出、窗口组织、并行乘加和最大值选择逻辑的正确性
仿真共检查 8 个连续输出，logit_out_q 与 expected_logit_mem 在 logit_valid 有效时完全一致，最大误差为 0
RTL 仿真中，计算核心相邻有效输出间隔为 175 cycles；在 200 MHz 时钟下，对应 175 × 5 ns = 875 ns，说明核心计算能力小于 1 us
仿真结果表明，该并行模板匹配结构在 RTL 层面具备满足 1 us 稳态吞吐的能力；工程可实现性将在后续布局布线和上板验证中进一步确认

## Slide 19: 布局布线时序收敛与资源评估
后布局布线时序报告表明，当前设计在 200 MHz 时钟约束下完成时序收敛：WNS = +0.021 ns，TNS = 0，failing endpoints = 0
当前设计采用 128 路并行乘法和 157 个 tile 分拍累加，资源消耗主要集中在 DSP 阵列：DSP = 2048，占 22.70%
LUT、FF、BRAM 占用分别为 8.20%、3.54%、6.37%，说明除 DSP 外的逻辑与存储资源仍保留较大余量，具备工程实现可行性
时序指标 | 布局布线后结果
目标频率 | 200 MHz
时钟周期 | 5.000 ns
WNS | +0.021 ns
TNS | 0 ns
Failing endpoints | 0
WHS | +0.010 ns
THS | 0 ns
资源 | 使用量 | 占比
LUT | 106848 | 8.20%
FF | 92284 | 3.54%
BRAM Tile | 128.5 | 6.37%
DSP | 2048 | 22.70%
URAM | 0 | 0%

## Slide 20: 上板验证
上板 ILA 结果验证了完整 8 个输出窗口：
功能验证 PASS：FPGA 模板匹配输出与软件定点参考逐点一致，8 个输出最大误差为 0
实时性验证 PASS：相邻有效输出间隔为 200 个 ILA sample；在 200 MHz 采样时钟下，对应 1 us

## Slide 21: 更完整的结果
使用 N=6的模板库进行权重预设
输入更长的数据流（下图中输入信号左右共64 个点）
比较软件结果和硬件结果（采用 20bit Q12 编码）

## Slide 22
Thanks for listening!
Email: ycq@mail.ustc.edu.cn
中国科学技术大学
University of Science and Technology of China