## Slide 1
多维抽样
数据获取为误差值：Error: Δx , Δy , Δθ_p , Δϕ_p , Δ|p|
MCTruth+smear
由五维直方图（pdf）体现权重（对于特定的E,theta,phi bin每个有一张五维直方图）
使用权重大于0的bin相加，获得CDF
用两组数组分别储存bin的坐标和对应的0-1的数值
[Δx , Δy , Δθ_p , Δϕ_p , Δ|p|]

## Slide 2
获取1GeVpi0中的光子的能量和角度分布
E=[0，1.01)GeV
theta=[0,pi]rad

## Slide 3
能量和角度分bin：
使用带电粒子的动量分bin:
m_eBins = {0.025, 0.1, 0.13, 0.16, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.6, 0.8, 1.01};GeV
m_thetaBins = {-0.1, 20.72, 22.11, 23.74, 25.15, 26.63, 28.16, 29.66, 30.84, 31.7,
35.4, 36.99, 38.53, 40.3, 42.04, 43.86, 45.74, 47.61, 49.63, 51.78,
53.79, 56, 58.25, 60.52, 62.9, 65.43, 67.8, 70.24, 72.84, 75.41,
78.03, 80.69, 83.33, 86.09, 88.72, 90.1};degree
目前的抽样：
根据角度分bin选择角度
根据角度选择能量bin

## Slide 4
对光子进行抽样

## Slide 6
pi0 mass
考虑只是抽样，没有加入重建效率，目前重建结果全部通过筛选
不带电粒子粒子数量>=2
动量和角度 限制，在桶部能量> 0.025GeV,在端盖>0.05GeV
选出与mass_pi0差别最小的两个光子

## Slide 7
pi0->gamma gamma 中truth信息
不带电粒子粒子树>=2
动量和角度 限制，在桶部能量> 0.025GeV,在端盖>0.05GeV，0.83-0.833的光子剔除
选出与mass_pi0差别最小的两个光子

## Slide 8
3.38MB 416
8.32KB
xBins[]={0,0.04,0.08,0.12,0.16,0.2,0.24,0.28,0.32,0.36,0.4,0.44,0.48,0.52,0.56,0.6,0.64,0.68,0.72,0.76,0.8,0.8025,0.805,0.8075,0.81,0.8125,0.815,0.8175,0.82,0.8225,0.825,0.8275,0.83,0.8325,0.835,0.8375,0.84,0.8425,0.845,0.8475,0.85,0.855,0.86,0.865,0.87,0.875,0.88,0.885,0.89,0.895,0.9,0.905,0.91,0.915,0.92,0.925,0.93,0.935,0.94,0.942,0.944,0.945};
yBins[]={0.03,0.0325,0.035,0.0375,0.04,0.0425,0.045,0.0475,0.05,0.0525,0.055,0.0575,0.06,0.0625,0.065,0.0675,0.07,0.0725,0.075,0.0775,0.08,0.0825,0.085,0.0875,0.09,0.0925,0.095,0.0975,0.1,0.105,0.11,0.115,0.12,0.125,0.13,0.135,0.14,0.145,0.15,0.16,0.17,0.18,0.19,0.2,0.21,0.22,0.23,0.24,0.25,0.27,0.29,0.31,0.33,0.35,0.37,0.39,0.41,0.43,0.45,0.47,0.49,0.51,0.53,0.55,0.57,0.59,0.61,0.63,0.65,0.67,0.69,0.71,0.73,0.75,0.77,0.79,0.81,0.83,0.85,0.9,0.95,1,1.05,1.1,1.15,1.2,1.25,1.3,1.35,1.4,1.45,1.5,1.55,1.6,1.65,1.7,1.75,1.8,1.85,1.9,1.95,2,2.05,2.1,2.15,2.2,2.25,2.3,2.35,2.4,2.45,2.5,2.55,2.6,2.65,2.7,2.75,2.8,2.85,2.9,2.95,3.0,3.05,3.1,3.15,3.2,3.25,3.3,3.35,3.4,3.45,3.5};

## Slide 9
使用新的分bin方案
存在空bin事例
0.82-0.944 端盖 能量低于0.05GeV
能量大于0.05GeV 0.944以上数据缺失

## Slide 10
添加数据14w

## Slide 11
占据存储15.52MB
抽取数据的delta的值时，角度的单位存在问题，phi有极大值未剔除需要debug

## Slide 12
设计加入FastSim
预存储CDF
查找分bin
抽取delta值
存入信息

## Slide 13
pi0质量谱：nrec：n维抽样的值
rec:重建的值
不带电粒子粒子数量>=2
动量和角度 限制，在桶部能量> 0.025GeV,在端盖>0.05GeV
选出与mass_pi0差别最小的两个光子

## Slide 14
光子的rec-truth的值
抽样为0的数量，文件总事例数2w

## Slide 15
关联关系
deltaPhi，deltaCos的绝对值低的区域，deltaE1也低

## Slide 16
|nrec-truth|

## Slide 17
压缩比：1.099
计数量低的bin，存储时坐标轴信息的存储>bin的存储

## Slide 18
将多维抽样加入FastSim流程中，得到2w rhopi0
无多维抽样
多维抽样
时间反而减少
考虑一次性读取所有bin进入缓存，减少了反复提取的时间

## Slide 19
对比1GeV pi->gamma gamma的数据

## Slide 20
 | 多维抽样 | 相对效率 | 全重建
初始 | 20,000 |  | 20,000
trackID<0 的数量大于等于2 | 15056 | 75.28% vs 88.43% | 17687
cut角度和能量 | 15056 | 100% vs 100% | 17687
pi质量与m_pi相差小于9999 | 15000 | 99.6% vs 93% | 16461
低动量和大角度的光子n维抽样
红色：多维抽样
蓝色：全重建