## Slide 1
彭海平 (代表 STCF 工作组)
中国科学技术大学
2026/09/20 韶山
超级陶粲装置 (STCF) 现状与展望
()
STCF重点群项目汇报暨发展研讨会

## Slide 2
1. 科学目标及技术挑战
3. 组织推进与未来规划
4. 总结
2. 预研进展与现状

## Slide 3
1. 科学目标及技术挑战
3. 组织推进与未来规划
4. 总结
2. 预研进展与现状

## Slide 4
新一代正负电子对撞机：超级陶粲装置 STCF
正电子阻尼环
150米
多段直线加速器总长
550米
正负电子双对撞环
860米
粒子探测谱仪
夸克
传播子
轻子
前瞻引领型新一代正负电子对撞机实验装置
国际高亮度前沿核心装置之一
超丰富
物理频谱
超高亮度
超宽连续可调能区
超高精度、超快响应
粒子探测与鉴别
产生比现有装置高两个量级的粲夸克和陶轻子
质心能量 : 2-7 GeV， 对撞亮度 > 0.51035 cm-2 s-1 @ 4 GeV
总预算：49.6 亿元
Notes: 超级陶粲装置是新一代正负电子对撞机实验装置，将成为国际高亮度前沿的核心装置之一。
整个装置由总长860米的正负电子对撞环，550米的多段直线加速器、正电子阻尼环以及新一代的探测谱仪组成。
装置的核心参数目标是质心能量2-7GeV，对撞亮度超过0.5x1035。
装置具有超高亮度、超宽联系可调能区、超高精度、超快相应粒子探测与鉴别、超丰富物理频谱“三超”典型特征。
装置运行后，将产生比现有装置高两个量级的粲夸克和陶轻子，可为国际粒子物理领域提供核心关键装置。

## Slide 5
独特的能区，超丰富的物理
对撞能量 [GeV]
开辟新能区
以拓新取得重大突破
揭秘夸克如何构成物质
近百倍亮度, 以高精度取得重大发现
首次发现超子 CP 破坏
发现新强子物质，建立强子周期表
微扰与非微扰量子色动力学的过渡能区
丰富共振结构、超大粲偶素态产生截面、众多强子对和 𝝉 轻子对产生阈值
大量奇特量子数强子、胶子态、多夸克态、夸克胶子混合态
重大研究方向
基本对称性检验
超子和陶轻子CP破坏
系统CPT对称性
轻子味破坏等
色禁闭之谜探索
强子谱和强子结构
碎裂函数和能量关联
基本物理量精确测量
R值、陶轻子质量
电磁、强跑动耦合常数
CKM矩阵元
Notes: 超级陶粲运行在量子色动力学微扰与非微扰过渡能区，具有一系列其他装置不具备的独特性质。
整个装置将以近百倍亮度, 以高精度取得重大发现，且在新开辟的能区，以拓新取得重大突破。
未来重大研究方向包括基本对称性检验、色禁闭之谜探索以及基本物理量的精确测量。

## Slide 6
科学目标
首次实现夸克形成物质过程的时间演化成像
在全能区建立完整强子谱系，构建 “强子周期表”
夸克如何构成物质
揭示中子内部结构振荡的物理起源，对核子电磁结构开展迄今最精确的测量
物质基本结构
首次在超子衰变中发现电荷-空间（CP）破坏现象
陶轻子电偶极矩（EDM）
宇宙（物质世界）
反宇宙（反物质世界）
宇宙基本对称性
将获取世界上最大的数据样本：数万亿级“粲夸克”与数十亿级“陶轻子”
揭秘夸克如何构成物质和基本相互作用对称性的奥秘
以上科学问题的解决，将产生多项世界级原创成果，催生诺奖级成果
Notes: 装置的科学目标包括探索宇宙不对称的起源，首次在超子中发现宇宙不对称新来源； 揭秘夸克如何构成物质，首次实现夸克形成物质过程的时间演化成像，建立强子周期表，以及揭示原子核内部结构之谜。
以上科学问题的最终解决，将催生诺奖级成果

## Slide 7
科学目标 1：发现超子的电荷-空间对称性破坏
首次发现超子 CP 破坏，发现宇宙不对称性新来源
电荷-空间(CP) 对称性破坏是宇宙不对称性起源的必要条件，目前的发现不能解释宇宙不对称性
超子的独特性质提供其他粒子体系无法比拟的 CP 破坏探测灵敏度
STCF 测量超子 CP 破坏能力远优于其他装置，灵敏度达到标准模型预期值，将会取得重大发现
10-5
10-4
10-3
灵敏度高
标准模型预言区
新物理预言区
Notes: 下面给大家简要介绍3大科学目标：
首次超子的电荷-空间对称性破缺的研究，也就是我们俗称的CP破坏研究。
CP破坏对称性是宇宙不对称性起源的必要条件，目前的发现不能解释宇宙不对称性
超子的独特性质提供其他粒子体系无法比拟的 CP 破坏探测灵敏度，对解开宇宙不对称之谜以及支配宇宙基本相互作用的新物理至关重要
STCF具备远优于其他装置的测量超子CPV能力，将达到标准模型预期值，超过新物理模型预期值，将会取得重大发现

## Slide 8
科学目标 2：夸克形成物质过程，强子周期表
揭示夸克形成物质过程和物质深层次结构的关键：精确观测强子产生和衰变过程的规律
STCF 能区独特性和其先进的综合能力决定了它是承担这一使命的最佳装置
破解夸克如何演化成物质，揭秘物质深层次结构
强子形成：精确测量正负电子对撞后产生的粒子
首次全方位刻画夸克形成物质时间演化的过程
强子结构：全面、精细的观测强子产生和衰变 发现奇特态，确定强子结构，建立“强子周期表”
粒子衰变
电弱理论
微扰量子
色动力学
K
K
𝜋
𝜋
K
𝜋
n
p
实
验
探
测
D
p
n
f
✔︎
✔︎
✔︎
夸克形成
物质过程
Notes: 揭示夸克形成物质过程和揭秘物质深层次结构的关键是精确观测强子产生和衰变过程的规律。
STCF 能区独特性和其先进的综合能力决定了它是承担这一使命的最佳装置
STCF将在全能区，首次实现夸克形成物质时间演化的过程的实时成效，来破解夸克形成物质过程 ；
并可以全面、精细的观测强子产生和衰变，发现奇特态，建立强子“元素周期表”，确定强子结构
由此来破解夸克如何成物质，揭秘物质深层次结构

## Slide 9
科学目标 3：破解构成宇宙万物的质子、中子的基本结构
中子内部
结构振荡
以最高精度测量核子电磁结构, 揭示中子结构振荡之谜
电磁形状因子反映核子结构，与核子半径等紧密相关，需要高精度测量
现有实验观察到中子内部结构振荡给理论带来巨大挑战
STCF 独特优势：超高亮度提供大统计量、阈值效应放大振荡振幅
数据空白
精度低
Notes: 宇宙万物是有质子，中子（核子）和电子构成的，可是我们对质子，中子的内部结构并不很了解。
质子，中子的结构可以用电磁形状因子来反映，只能从高精度、大统计量、低能区实验数据中获取。 BESIII上已观测到中子内部结构振荡。
但测量精度低，很大的能区范围还没有数据。STCF对核子电磁结构进行最高精度测量，揭示中子结构振荡之谜。

## Slide 10
丰富的物理潜力
概念设计报告尚未覆盖的丰富物理研究潜力
每年引用次数分布
已被引用超过300次
Notes: 除了上述重大科学目标外，STCF具有非常丰富的物理潜力，项目组在已经发布的概念性设计报告中总结了未来STCF的众多研究课题，在STCF物理和探测谱仪的概念性设计报告发布后，得到了国内外同行的关注，并且提出了一系列新的研究课题，极大丰富了未来的STCF的物理研究潜力

## Slide 11
总体方案
大交叉角 + Crab-Waist 对撞 + 新一代探测谱仪，存在重大技术挑战
加速器：正负电子双对撞环
目标：高流强、低发射度、大能量范围、对撞点极小𝞫函数和大交叉角，稳定运行与精确控制
加速器：注入器
目标：高重频注入、高电荷量、低发射度正负电子束
探测谱仪
目标：在强辐照、高本底、高事例率、宽动态范围条件下超高精度粒子测量和鉴别
正电子阻尼环
150米
多段直线加速器总长
550米
正负电子双对撞环
860米
7米
6米
Notes: 在技术方案方面，为了实现物理目标和超高性能，STCF将采用了新一代大交叉角 + Crab-Waist 的对撞模式，配合新一代的探测谱仪，将对对撞环，注入器以及探测谱仪的性能都提出重大的技术挑战。

## Slide 12
核心技术 | STCF 设计指标 | 国内现状 | 国际现状
对撞环物理设计 | 大交叉角 大流强/低发射度：2A / 5 nm·rad 超高亮度 > 0.5 x 1035， 限制：束流寿命极短 < 300 s | BEPCII 小交叉角 0.9A / 150 nm·rad 亮度 1033 寿命约2小时 | SuperKEKB 设计2.6A/3.6A，目前1.1A/1.4A 设计亮度 6 x 1035，目前 5 x 1034 寿命 > 600 s
对撞区磁铁技术 | 双孔径超导四极铁和屏蔽螺线管 磁场梯度高 > 50 T/m | BEPCII 单孔径超导磁铁，25 T/m | SuperKEKB 对撞区双孔径超导四极铁 （性能不好，需更换）
环高频系统 | 耦合器功率 > 300 kW 高次模深度抑制和低R/Q常温腔 | 耦合器功率 ~ 150 kW HOM抑制常温腔在研发中 | SuperKEKB 耦合器功率 > 500 kW 3级串联常温腔
超高真空技术 | 同步辐射线功率密度：> 17 kW/m 动态真空度: < 5 x 10-8 Pa | HEPS 线功率密度：< 7.3 kW/m 动态真空度: ~1.3 x 10-7 Pa | SuperKEKB 线功率密度：13 kW/m 动态真空度: ~1 x 10-7 Pa
对撞环束流精确 测量和反馈控制 | 横向位置分辨率好于 5 μm 纵向相位分辨率好于 0.2 ps 快速反馈阻尼时间 0.1 ms 纵向阻尼时间 0.5 ms | BEPCII 位置分辨率好于 5 m 反馈 0.7 ms | SuperKEKB 横向位置分辨 50-100 μm 纵向相位分辨 0.033 ps
正电子源 | 1 GeV 电子束能量，单束团电荷量 1 nC | BEPCII 150 MeV，仅满足上一代装置要求 | SuperKEKB 3.3 GeV，目标 4 nC，目前 1.5 nC
对撞机核心技术指标
Notes: 在关键技术攻关前期，项目组梳理总结了各系统的技术参数，并与国内外当前的技术指标相比较。这个是加速部分，这个是探测器，STCF的各项技术指标都达到了国际最前沿水平，

## Slide 13
探测谱仪核心技术指标
核心技术 | STCF 设计指标 | 国内现状 | 国际现状
阻性微槽型 气体探测器 (粒子径迹顶点测量) | 时间分辨 < 10 ns 位置分辨 < 130 μm 计数率能力 > 100 kHz/cm2 圆柱形，单层物质量 < 0.3% X/X0 | BESIII CGEM 调试中，尚未完全达到设计指标，设计指标： 位置分辨 ~ 150 μm 计数率能力 > 10 kHz/cm2 单层物质量 ~ 0.5% X/X0 | KLOE CGEM 位置分辨 ~ 200 μm， 单层物质量 ~ 0.5% X/X0 未见对撞数据中的性能
内全反射契伦科夫 飞行时间探测器 （粒子鉴别） | 单元面积 ~ 0.6 m2 本底计数率～100 MHz条件下 时间分辨 < 30 ps | 无 | 研发中
纯CsI晶体 量能器 （粒子能量测量） | ~1 MHz ( ≥ 0.5 MeV) 本底计数率条件下：能量分辨：~5% @ 100 MeV，2.5% @ 1 GeV 时间分辨：300 ps @ 1 GeV | BESIII CsI晶体量能器 在平均 ~20 kHz ( >0.5 MeV) 本底计数率条件下，能量分辨~5% @ 100 MeV，2.5% @ 1 GeV 无时间测量 | Belle II CsI晶体量能器 在平均 ~ 250 Hz ( > 100 MeV) 本底计数率条件下, 能量分辨~8% @ 100 MeV，2.2% @ 1 GeV 无时间测量
电子学读出 ASIC 芯片 （探测器信号读出） | 全波形输出，64通道， 电荷分辨 < 0.5 fC @ 48 fC & 20 pF， 时间分辨 < 1.0 ns @ 20 fC & 20 pF， 事例率 >16 kHz | 研发中 | AGET芯片 事例率 < 1 kHz
 | 64通道， 时间分辨<10 ns @ 5fC 事例率 2~4 MHz | 研发中 | VMM芯片 事例率 < 1 MHz
Notes: 部分的核心技术在国际上都不成熟，如对撞环的大交叉角+crab wist 技术，探测谱仪的内全反射契伦科夫探测器尚在研发阶段

## Slide 14
1. 科学目标及技术挑战
3. 组织推进与未来规划
4. 总结
2. 预研进展与现状
Notes: 下面介绍项目的进展和现状

## Slide 15
概念性设计报告：已通过国际评审并发表
对撞机
探测谱仪
总体概述
对撞环加速器物理
注入器加速器物理
技术系统设计
关键技术研发
公用基础设施需求
460 位作者
114 个单位 (国内90，国外24)
物理目标
探测谱仪设计
物理性能
未来计划
453 位作者
82 个单位 (国内64，国外18)
确定设计方案和技术路线，得到国内外同行高度认同
Notes: 在过去几年，项目组开展了高强度的攻关研究，取得了系列重大研究成果。项目组先后发布了探测谱仪和对撞机的概念性设计报告，确定设计方案和技术路线，得到国内外同行高度认同。两个报告分别由国内外超高400位的学者署名发表。

## Slide 16
加速器物理设计进展
能量 (GeV) | 2 | 1 | 1.5 | 3.5
亮度 (1034 cm-2s-1) | 10.2 | 0.80 | 2.64 | 3.31
Touschek寿命 (s) | 364 | 267 | 371 | 10972
第三代对撞机，物理设计极具挑战性
兼容离轴注入 (基本设计) 与置换注入 (未来升级) 注入器方案
新一代对撞模式：大交叉角 + Crab-Waist 对撞
极端束流参数：高流强、低发射度、大能量范围、对撞点极小𝞫函数
长期稳定运行：前沿的束流参数测量、反馈与控制系统等
高重频注入、高电荷量、低发射度正负电子束
Notes: 在对撞环物理设计方面，项目组采用了大交叉角 + Crab-Waist 对撞 ，解决了极端束流参数和长期稳定运行等系列问题，目前亮度达到1035量级，是设计亮度的两倍。在注入器设计方面，解决了高重频注入、高电荷量、低发射度等问题，实现了兼容离轴注入与置换注入注入器方案。

## Slide 17
加速器技术系统：对撞区双孔径超导磁铁
实现对撞点极小束斑核心技术
超高技术指标： 高梯度>50 T/m, 高精度10-4 , 谱仪磁场屏蔽<10 Gauss
空间极度受限： 双孔径四极线圈最近距离< 54 mm，设计空间< 7 mm
多种超导线圈组合： 聚焦线圈x4，矫正线圈x16，螺线管x15
QD1多极矫正线圈
QD1矫正线圈设计，满足各阶设计强度要求
QD1全尺寸样机
磁体+杜瓦+磁测组装
接线接头
QD1样机磁场测试结果：达到验收要求
Notes: 在加速器技术方面也取得了一系列重大突破
这里给大家显示的对撞区双孔径超导磁铁的预研，他是实现对撞点极小束斑核心技术，要在极小的空间内实现极端磁场性能，同时结构非常复杂，是国际难题。
当前，项目组已经完成了双孔径磁体的研究研制和性能测试，达到了验收指标

## Slide 18
加速器技术系统：常温TM020高频腔
腔体内径~1.2 m ，纵向长度~0.5 m
极限真空已达到验收指标
STCF单环需提供RF电压 6 MV和功率 3 MW，高次模充分阻尼
新型常温TM020腔：频率499.7 MHz，结构特殊、体积大，单腔腔压>0.5 MV ，RF功率≥300 kW（国际最高）
样机：完成加工、冷测和真空测试，待高功率测试
腔体烘烤
Notes: 另外一个重大进展是常温高频腔，目前国内在超导腔的技术和使用都比较成熟，综合评估STCF的高频系统在电压、功率以及运行等需求，选用常温腔。
但是常温腔在国际上的使用都非常有限，经过两年的攻关，我们完成了国内首个常温腔的研制，这是目前国际上最大的一个常温腔，目前我们已完成了冷测和真空测试，正在和合肥先进光源协调测试平台，等待高功率测试。

## Slide 19
其他加速器技术系统
完成相关技术设计，核心技术已通过样机验证或正在验证
阻尼扭摆磁铁样机
新型结构，高磁场
超快冲击磁铁样机
条带型冲击磁铁样机
快脉冲电源测试
真空测试
完成样机测试
束流测量系统
样机：三维位置，逐束团快反馈，谐振腔测量束团位置/电荷量/长度
正电子源样机
钨靶和AMD样机
束流准直器设计
完成物理设计
大电荷量光阴极电子枪样机
Notes: 加速器的其他一些系统，如束流测量系统、阻尼扭摆磁铁样机等也都完成相关技术设计，核心技术已通过样机验证或正在验证

## Slide 20
加速器-谱仪交界面（MDI）
20
联合小组：
对撞区物理
真空
超导磁铁与低温恒温器
束流准直
机械/中心束流管
束流测量
准直安装
内层探测器
谱仪超导磁体
本底与屏蔽
超导磁铁和低温恒温器
RVC远程真空连接机构
已完成机械样机研制
Notes: 和加速器紧密相关的一个工作是MDI，也就是加速器和谱仪交界面的研究，这个系统是整个对撞机最复杂的系统，空间极其狭小，结构非常复杂，涉及十多个的系统。目前，我们也完成了相应的设计和机械样机研制。

## Slide 21
束流测试平台
验证注入器核心技术，已开始安装，10月份开始调束
100MeV电子束+正电子源+100MeV正电子束
Notes: 另外，我们在关键技术攻关过程也设计并且研制了束流测试平台，用来验证注入器的核心技术，目前正在按照，10月份调试。该平台在完成关键技术验证后，可以投入其他方面的基础研究或应用

## Slide 22
探测谱仪方案
纯碘化铯+APD读出
新型缪子探测器
阻性板室 + 塑料闪烁体探测
低物质量内径迹探测器
阻性微槽型气体探测器
高计数率主漂移室
超低物质量、超小单元漂移室
新型成像粒子鉴别器
环形成像型
内全反射型
契伦科夫
有时间信息晶体量能器
针对各系统持续开展关键技术攻关，已取得多项重大突破
Notes: 在探测谱仪方面，项目组已在2023年完成各系统方案的设计，在过去几年，争对各系统持续开展关键技术攻关，已取得多项重大突破。

## Slide 23
探测谱仪进展： RGroove内径迹探测器
磁场下位置重建算法开发
1T磁场下位置分辨好于130μm
电极圆柱化无损安装及密封技术
安装过程对放大结构完全无损
可拆卸密封，实现探测器可维护
自主研制超低物质量导电涂层
探测器物质量为~0.23%X0
攻克了低物质量电极、圆柱形安装及密封、高精度集成电路，TPC 模式重建等核心技术
探测器物质量与位置分辨均为当前国际领先水平
1T磁场
读出电子学集成电路
非线性小于1.5%，能量分辨<10%@40fC，事例率4M Hz
Notes: 首先在微结构气体探测器方面，项目组攻克了低物质量电极、圆柱形安装及密封、高精度集成电路等核心技术，并研制了样机，经测试该探测器物质量与位置分辨均为当前国际领先水平

## Slide 24
探测谱仪进展：粒子鉴别器
大面积原子级超精细加工
面积 > 0.5 m2， 表面粗糙度 < 1 nm
高精度定时 ASIC 研发
时间分辨率<20ps
多维成像算法开发
𝜋/Κ > 4𝜎 分辨 @ 2 GeV/c
单光子时间分辨<45ps 承受累积电荷 >20 C/cm2
超快多阳极 MCP-PMT
攻克了大面积原子级超精细加工、超快多阳极微通道板光电倍增、高精度定时 ASIC、多维成像算法等核心技术
性能在同类探测器中达到国际领先水平，满足项目需求
样机集成和束流联测
分辨 @
全尺寸样机
Notes: 在粒子鉴别器方面，项目组攻克了大面积原子级超精细加工、超快多阳极微通道板光电倍增、高精度定时 ASIC、多维成像算法等核心技术，研制了全尺寸样机，达到预期性能，该性能在同类探测器中达到国际领先水平

## Slide 25
探测谱仪其他进展
MAPs 内径迹探测器
全长度主漂移室样机
缪子探测器
DAQ系统
触发系统
时钟与数据传输系统
所有系统都完成样机研制，并通过性能测试
Notes: 探测谱仪的其他系统，包括MAPs 内径迹探测器，主漂移室、触发系统等也都完成样机研制，并通过性能测试，其中MAPs 内径迹探测器和触发系统也得到了重点群的支持，待会儿向明和常青会做介绍

## Slide 26
探测谱仪联合束流测试
在欧洲核子研究中心（CERN）使用高能粒子束流，进行两次联合测试，系统性能达到甚至超过设计指标
粒子鉴别器: σt~25 ps
电磁量能器: σE/E ~2.5%
探测谱仪多系统的集成：内径迹探测器、桶部粒子鉴别器、端盖粒子鉴别器、电磁量能器、时钟系统、触发系统、数据获取系统
Notes: 束流测试是探测器性能检验，也是探测器研制的必经过程。基于项目组开展所有系统的关键技术攻关，为此，我们在欧洲核子中心开展多系统，包括探测器和电子学的联合测试，全方位模拟未来探测器的运行，所有系统的性能都达到设计指标

## Slide 27
其他系统
27
前向系统
超导磁体
谱仪机械
慢控系统
Notes: 与此同时，项目已完成前向系统、超导磁体、谱仪机械等分系统的物理设计工作，为 “十五五” 国家重大科技基础设施的申报与工程建设奠定坚实基础。

## Slide 28
软件研究进展
离线软件系统 (OSCAR) 覆盖模拟→ 数字化 → 重建 → 物理分析全链条，并新增智能体性能验证系统，全面支撑探测器设计和多项物理模拟研究的开展，核心指标达到设计需求
在模拟、重建等多个环节，引进国际先进软件（Key4HEP、ACTS、RDataFrame等）和机器学习技术（BDT、GAN、CNN、transformer等），实现优异的性能
类别 | 实现指标
径迹重建 | 效率 >90% @ >100 MeV；动量分辨 ~0.5% @ =1 GeV
电磁量能器重建 | 单光子分辨： < 2.5%, < 5 mm, < 300 ps @ = 1 GeV; 质量分辨5.2 MeV@= 0.5 GeV
粒子鉴别 | 效率 >97%（< 2 GeV，→ 误判 2%）； 效率 >95%（> 1 GeV，→ 误判 3.3%）
计算资源 | ~1.1 s/事例，~100 KB/事例（四径迹，与BESIII相当）
类别 | 实现指标
径迹重建 | 
电磁量能器重建 | 
粒子鉴别 | 
计算资源 | ~1.1 s/事例，~100 KB/事例（四径迹，与BESIII相当）
Notes: 在软件方面，项目组也完成了离线软件系统 (OSCAR) 的设计和开发，核心指标达到设计需求。软件开放也得到了重点群的资助，待会儿性涛会介绍具体进展。

## Slide 29
1. 科学目标及技术挑战
3. 组织推进与未来规划
4. 总结
2. 预研进展与现状
Notes: 下面介绍项目的组织推进和未来规划。

## Slide 30
工程化管理、系列会议
香山会议 （2015）
中俄欧联合 研讨会 （10次）
战略 研讨会 （2023）
国内 研讨会 （11次）
国际顾问委员会（3次）
科技委员会 会议 （1次）
季会、年会、专题研讨会
广泛国内外研讨与深度国际合作、凝练科学目标、细化工程方案、论证技术路线、高效落地预研任务
时间 | 举办地点
2018.10 | 衡阳
2019.03 | 北京
2019.07 | 合肥
2019.08 | 合肥
2019.11 | 北京
2020.08 | 合肥
2022.12 | 广州
2023.07 | 郑州
2024.07 | 兰州
2025.07 | 湘潭
2026.07 | 西安
Notes: 近年来，项目组围绕项目推进实施工程化管理，搭建管理框架，组织系列会议，开展国内外研讨与深度国际合作，高效落实预研任务。

## Slide 31
预研经费支持
执行年份 | 部门 | 项目类型 | 金额（万元）
2018 - 2021 | 中国科大 | 双一流重点项目 | 1500
2020 - 2022 | 中国科学院 | 关键技术团队项目 | 1500
2021 - 2026 | 中国科学院 | 国际伙伴项目 | 495
2022 - 2027 | 科技部 | 重点研发项目 | 1750
2023 - 2027 | 基金委 | 重点项目群 | 1400
关键技术攻关项目将于今年10月份结题
2023 - 2026 | 安徽省/合肥市/中国科大 | 关键技术攻关专项 | 36400
Notes: 在过去几年，项目得到了包括地方政府、科学院、科技以及基金委的强力支持

## Slide 32
预研队伍
辽宁大学
华中师范大学
华中科技大学
中国地质大学（武汉）
中国科学院西光所
西北工业大学
广西大学
广西师范大学
浙江大学
山东大学
济南大学
湖南大学
湖南科技大学
南华大学
中国科学院近代物理所
兰州大学
郑州大学
河南师范大学
中国科学技术大学
中国科学院合肥物质院
安徽理工大学
中国科学院上海高研院
上海交通大学、李政道研究所
复旦大学
中山大学
深圳技术大学
西门子磁共振有限公司
四川大学 中国工程热物理研究所
物理研究所
南开大学
南京大学
苏州实验室
吉林大学
中国科学院理论所
中国科学院高能所
中国原子能研究院
中国科学院大学
清华大学
北京大学
华北电力大学
共有 41 家单位
超过 300 研究人员、300 研究生 参与预研
Notes: 随着预研的深入，国内有越来越多的

## Slide 33
V-I curve
紫外雪崩光电二极管
合肥聚能电物理
高技术开发有限公司
加速器磁铁设计与加工
单片有源硅像素芯片研发
抗辐照芯片研发
奕瑞科技公司
合肥晶合集成电路
股份有限公司
中芯国际
国际国内企业
合肥本地企业
X射线和EUV光谱仪器设备
安徽创谱仪器
科技有限公司
信号读出芯片设计加工
项目研发涉及与诸多科研院所和产业界深度合作, 通过优势互补、协同攻关，提升创新能力
推动科研和产业深度融合，提升创新能力
中国科学院
兰州化物所
自主知识产权
高性能阻性电极
BaF2 doping with Y 32×32×182 mm3
GSO crystal 30×30×170 mm3
中国科学院
上海硅酸盐所
新一代闪烁体研制与应用
中国科学院
西安光学和精密机械研究所
超快位敏多阳极微通道光电倍增管
中国科学院大学
科研院所
超快位敏多阳极微通道粒子鉴别探测器研发
大面积石英玻璃
原子级表面加工
北京玻璃研究院有限公司
波长位移剂

## Slide 34
国际合作
与 CERN DRD、LHCb、KEK(日) 等国际科研组织建立长期良好的合作关系
与 BINP(俄)、JINR(俄)、IJCLab(法) 机构签署了正式合作协议
与BINP团队交流
与BINP加速器专家合作
与LHCb TORCH升级项目组合作
与CERN薄膜沉积实验室合作
与CERN气体探测器组合作
与KEK加速器专家合作研究

## Slide 35
国际顾问委员会评审结论
STCF将成为一个独特的、具备丰富和重大物理的装置。将能够在诸多重要方向取得世界领先精度的物理成果，具备显著的科学发现潜力 ……
国际顾问委员会 (IAC) 由22位知名专家学者组成
2025年6月，国际顾问委员会通过两天现场汇报和考察，给出评审结论
…… 为国际粒子物理界提供一台可产出世界领先物理成果先进设施，解答一系列极其重要的基础科学问题
Notes: 对于超级陶粲装置、不只是

## Slide 36
面向全球公开征集研究意向：分布广泛、需求强烈
合肥
中国、俄罗斯、 美国、英国、法国、德国、日本、 意大利、西班牙、瑞典、瑞士、波兰、斯洛文尼亚、爱尔兰、巴西、土耳其、格鲁吉亚、以色列、澳大利亚、秘鲁、哥伦比亚、墨西哥、韩国、泰国、印度、巴基斯坦、菲律宾
国际顶尖研究机构: 欧洲核子中心、国家核物理研究院(意)、居里实验室(法)、高能加速器机构(日)、联合原子核研究所(俄)、布德科尔核物理研究所(俄) 等
国际一流大学: 牛津大学、加州大学圣迭戈分校、印第安纳大学、美茵茨大学、慕尼黑工业大学、莫纳什大学、隆德大学，罗马一大等
国内主要大学和研究所: 中国科学院近物所、中国科学院上海高研院、中国科大、科学院大学、清华、北大、浙大、复旦、上交大、南大、武大、北师大等
国内
88所，583人
收到参研意向书
27个国家，160所单位
国外
72所，240人

## Slide 37
装置选址：合肥综合性国家科学中心
选址于合肥综合性国家科学中心的大科学装置集中区
毗邻合肥先进光源、核聚变等多个大科学装置，集群效应显著
超级陶粲装置
合肥先进光源
雷电防护试验设施
400米环境气象梯度观测塔
行星环境模拟与分析设施
聚变堆主机关键系统研究设施
紧凑型聚变能实验装置
深空科学城
全超导托卡马克实验装置
稳态强磁场实验装置

## Slide 38
超级陶粲装置园区设计
规划总用地面积 | 567300 m2 (~850亩)
项目建设建筑面积 | 60404 m2
容积率 | 0.21
建筑基底总建筑面积 | 88550 m2
建筑密度 | 16%
绿地率 | 35%
装置主体
探测谱仪控制中心
装配大厅
能源中心
低温大厅
对撞机控制中心
园区控制中心
实验大厅
总占地面积约 850 亩 已考虑装置将来升级需求

## Slide 39
关键技术攻关项目系统验收

## Slide 40
“十五五” 国家重大科技基础设施项目申报
进入发改委终评环节，暂无主管部门反馈意见
2024年7月，兰州 建议书撰写动员会
2024年11月，六安 建议书讨论和物理目标凝练
2025年7月，湘潭 建议书讨论、进度检查
2025年8月，六安 建议书初稿提交中国科学院
2025年10月，六安 建议书定稿提交国家发改委
2026年1月，国家发改委 属性评估 – 视频答辩
2026年2月，国家发改委 初步论证 — 视频答辩
2026年3月，国家发改委 竞争择优 — 现场答辩
中国科学院于2024年11月，2025年9月进行两轮院内评审

## Slide 41
未来计划
预研任务高质量收官：全面达标各项考核指标，形成完整的技术设计报告 (TDR)
系统总结阶段成效：向主管部门专题汇报项目进展、核心成果，争取长效政策与资源支持
深耕核心科研布局：优化重点研究方向，强化核心技术储备、补齐工程短板、完备开工前置条件
多渠道多途径推进：加强沟通、寻找途径、内外并行、全面推进项目尽早立项
谋划长远发展路径：依托国内外高端学术平台，对接院士专家等智库，开展中长期战略论证
拓宽国际协同渠道：拓展全球及“一带一路”科研合作网络，引入海外力量，落地技术与资源支撑
深化产业融合转化：与产业链重点企业产学研协同融合，遴选前沿核心技术落地转化与工程应用，实现科研创新与产业发展双向赋能，提升社会层面的重视和投资的可能
·
继续努力、多措并举、力争“十五五”、放眼“十六五”

## Slide 42
物理研究-后续计划
联合国内外优势研究团队，充分深入挖掘陶粲能区的物理优势和装置的性能优势
进一步促进加速器和探测器谱仪的物理设计和优化，实现物理突破

## Slide 43
加速器关键技术攻关-后续计划
对撞环物理设计（优先级：A+），注入器物理设计（优先级：A）
进一步提升装置性能：亮度、寿命、稳定性（束流本底、置换注入、多物理耦合效应….）
发展新一代对撞机物理理论、设计方案、设计软件、AI辅组等
对撞环真空：弧区标准单元样机（优先级：A+）
  验证超高真空度和超强同步辐射的真空系统设计和工艺技术
  材料、镀膜、加工工艺、烘烤/NEG激活流程
对撞区：中心束流管样机（优先级：A+）
  氦气冷却的双层铍管加工/焊接技术
  镀薄金膜和防真空渗漏技术

## Slide 44
加速器关键技术攻关-后续计划
对撞区：超导磁铁技术样机（优先级：A+）
  在原理样机研制成功基础上，研制一套完整的超导磁铁样机，包括聚焦磁铁（2个）、校正线圈（7个）、屏蔽/补偿螺线管（15个），以及极紧凑的低温恒温器
对撞环高频： 高功率TM020样机（优先级：A）
  在TM020样机初步成功基础上，研制一套馈入功率达到300 kW的技术样机（采用双馈）
对撞区：八电极和紧凑型BPM样机（优先级：A）
  这两种BPM国际上都没有成功应用的先例

## Slide 45
探测谱仪关键技术攻关-后续计划
基于国产工艺的多维参数精确测量全尺寸硅像素芯片
  高灵敏半导体像素传感器单元的设计与优化
  位置、时间、电荷多维参量精确测量低功耗电路
  基于拼接工艺的晶圆级超大硅像素芯片
超低物质量大型气体径迹探测器
  复合材料电极丝和探测器部件
  超低质量探测器结构的设计与实现
新一代快速高精度晶体电磁量能器
  新型快发光晶体和晶体单元抗辐照性能
  大面积、高量子效率半导体光电探测器
  高精度定时和中性强子鉴别的复合功能

## Slide 46
探测谱仪关键技术攻关-后续计划
高计数率、低噪声波形数字化读出技术
  高计数率下低噪声模拟前端电路的研究，包括电荷灵敏、TIA核心放大电路的设计；发展出高速、低功耗、高集成波形数字化专用集成电路与相关设计技术
高速数据接收与传输专用集成电路技术
  针对前端电子学高速数据读出需求，研究前端数据接收与控制、高速数据汇总与传输、高速光纤驱动与接收系列专用集成电路芯片设计技术
事例模拟、重建与触发的智能化
  使用人工智能与深度学习技术，赋能事例模拟、信号重建、在线触发，构建端到端事例处理体系，实现高速事例模拟和重建，以及高性能事例触发。

## Slide 47
1. 科学目标及技术挑战
3. 组织推进与未来规划
4. 总结
2. 预研进展与现状

## Slide 48
总结
装置优势：独创独有，综合性能国际领先，科学发现能力突出，将持续产出世界级原创成果，引领陶粲物理与相关尖端技术研究领域
研究现状：关键技术攻关、项目预研与推动进展顺利，已具备开工实施条件；方案广受国内外同行专家高度认可，领域关注度持续提升
申报进展：进入“十五五”国家重大科技基础设施终评环节，暂无主管部门反馈意见
近期任务：高标准收官关键技术攻关项目，全面达标考核指标，形成技术设计报告
长远布局：持续攻坚，多方统筹、完备项目开工前置条件；系统谋划中长期发展战略，拓宽全球及“一带一路”科研合作版图；促进核心技术落地转化

## Slide 49
非常感谢各位专家及基金委的长期支持！
谢谢！

## Slide 50
探测谱仪进展：电磁量能器
样机集成和束流联测
解决了光产额、高灵敏大动态范围读出电子学、在线时间、幅度信号精确提取等核心技术
在MHz本底事例率下实现高精度能量、时间的测量
性能达到国际领先水平，满足项目需求
喷涂波长位移剂工艺
光产额提升3倍
高光输出 ~ 300 pe/MeV
高灵敏大动态范围
读出电子学设计
低噪声水平 < 1 MeV
大动态范围 > 1000倍
在线时间、振幅精确提取
在线提取 > MHz
ps
应用FPAG实现基于流水线最优滤波波形拟合
5X5样机
Notes: 另外就是量能器，项目组解决了光产额、高灵敏大动态范围读出电子学、在线时间、幅度信号精确提取等核心技术，在MHz本底事例率下实现高精度能量、时间的测量，性能达到国际领先水平

## Slide 51
STCF 与 Belle II, LHCb 实验的协同
R值、形状因子、轻强子谱、超子衰变、超子CP破坏、粲强子衰变绝对测量
B介子带电衰变、
底重子CP破坏、粲强子CP破坏
陶粲工厂
类粲夸克偶素、多夸克态、粲介子混合
强跑动耦合常数、陶轻子质量与衰变，碎裂函数
B介子衰变
B介子混合
B介子中性衰变、（类)底夸克偶素、
D介子寿命
强子B工厂
正负电子B工厂
CKM γ相角
装置名称 | STCF | SuperKEKB/Belle II | LHC/LHCb upgrade I/II
对撞类型 | e+e- | e+e- | pp
质心能量 | 2-7 GeV | 10-11 GeV | 13/14 TeV
峰值亮度 | 0.5×1035 cm-2s-1 | 8×1035 cm-2s-1 | (1.5-2.0)×1033 cm-2s-1
预计运行时间 | 2032- | 2019-2043 | 2024-2033，2036-2041
预期积分亮度 | 20 ab-1 | 50 ab-1 | 50/300 fb-1
预期重要成果 | 确定奇特态强子谱结构；发现超子 CP 破坏；确定标准模型基本物理参数 | 底介子衰变性质和CKM相位角精确测量；粲物理和夸克偶素精确研究；新物理寻找 | CKM矩阵参数精确测量；中性粲介子CP破坏参数精确测量；底强子中轻子普适性检验和稀有衰变寻找；奇特强子态研究
STCF 与未来国际高亮度前沿物理高度协同与优势互补，不可或缺

## Slide 52
专题文章
arXiv:2502.08907,
投稿 Physics Report
更多的专题文章 (白皮书)：强子结构与强子谱、陶轻子物理等

## Slide 53
对撞环物理设计进展
发布第五版对撞环物理参数（与第四版比较）：
  周长由 860m 缩短到 825.5m（利于降低造价）
  对撞点处 由 60 mm 降到 40 mm （利于抑制 X-Z 不稳定性）
  高频段采用低  长漂移节（利于整体安装和抑制不稳定性）
  阻尼扭摆器峰值场强由 1.6 T增加到 1.9 T（利于缩短环周长）
其他设计优化
  非线性优化，Touschek 寿命较V4版本综合提升约40%
  束-束作用及与其他物理机制的耦合研究，提高亮度稳定区
  束流准直优化，降低对撞实验本底
能量 (GeV) | 2 | 1 | 1.5 | 3.5
亮度 (1034 cm-2s-1) | 10.2 | 0.80 | 2.64 | 3.31
Touschek寿命 (s) | 364 | 267 | 371 | 10972
第三代对撞机，物理设计极具挑战性
Notes: 作了一些修改，将部分删除页的内容移植过来了

## Slide 54
注入器物理设计进展
兼容离轴注入 (基本设计) 与置换注入 (未来升级) 注入器方案
满足对撞环离轴注入和置换注入的要求：能量、电荷量、横向和纵向发射度
4 段直线加速器的设计优化
正电子阻尼环的设计优化
5 段输运线设计优化
正电子打靶/收集设计和优化
Notes: 加上了部分被删掉页中的内容